УТВЕРЖДЕНО:

решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

от 07 июля 2010 г. № 85

Инвестиционная программа

организации коммунального комплекса ОАО «ЛЭК» по реконструкции выделенной системы теплоснабжения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на среднесрочный перспективный период

2010-2016 гг.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ

Ю. А. Григорьев

«	»	2010 г.

Генеральный директор ОАО «ЛЭК»

И. М. Чаплинский

«	»	2010 г.

Санкт-Петербург 2010

# I. АДРЕСНАЯ ЧАСТЬ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное фирменное наименование организации:

Открытое акционерное общество «Ломоносовская энергетическая компания»

Сокращенное наименование предприятия: ОАО «ЛЭК» Юридический и фактический адрес предприятия:

188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Горбунки, 2/1

Руководитель организации:

Генеральный директор ОАО «ЛЭК» Чаплинский Игорь Михайлович.

Главный бухгалтер Сафронова Эльвира Вячеславовна.

ОАО «ЛЭК» является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Права и обязанности юридического лица общество приобретает с момента его государственной регистрации. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.

Общество является коммерческой организацией, основной целью Общества является получение прибыли.

Имущественный комплекс теплоснабжения, эксплуатируемый ООО «ЛР ТЭК», находится частично в собственности Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (КУМИ) и частично ОАО «Ломоносовская энергетическая компания» (ОАО «ЛЭК»). ООО «ЛР ТЭК» использует имущество согласно Договорам аренды объектов теплоснабжения, заключенным между собственниками и ООО «ЛР ТЭК».

Основные виды деятельности ООО «ЛР ТЭК» - теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение.

Планируется проведение реконструкции тепловых источников/теплосетей, находящихся в собственности ОАО «ЛЭК», в соответствии с представленным в следующем разделе планом реконструкции. Вопросы, касающиеся прав собственности на реконструируемые объекты теплоснабжения, подлежат решению и конкретизации в Инвестиционном соглашении, на основе которого будет реализована данная инвестиционная программа.

Инвестиционная программа по реконструкции выделенной системы теплоснабжения Ломоносовского района разработана Комитетом по строительству и ЖКХ совместно с ОАО «ЛЭК» с привлечением экспертной организации. В программе не предусмотрена реорганизация коммунального комплекса Ломоносовского муниципального района и изменение зоны теплоснабжения ОАО «ЛЭК».

Инвестиционная программа разработана Комитетом по строительству и ЖКХ совместно с ОАО «ЛЭК» с целью:

- повышения надежности и эффективности производства и передачи тепловой энергии,

- улучшения показателей тепловой экономичности,

- оптимизации баланса мощности (снижение установленной тепловой мощности источников и приведение ее значения в соответствие с величиной присоединенной нагрузки к 2016 г.),

- вывода из эксплуатации изношенного оборудования,

- снижения себестоимости отпускаемой теплоэнергии.

# II. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2.1. БАЛАНС ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

Теплоснабжение и покрытие тепловых нагрузок потребителей Ломоносовского муниципального района обеспечивают пять теплоснабжающих организаций. Баланс тепловой мощности муниципального района (величина суммарной установленной тепловой мощности и подключенной нагрузки) представлен в таблице:

Таблица 1 Баланс тепловой мощности Ломоносовского муниципального района ЛО до реконструкции, Гкал/час

| № п.п. | Теплоснабжающие организации Ломоносовского муниципального района | Установленная мощность | Подключенная нагрузка | Коэффициент использования мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "ЛР ТЭК", в т.ч.: | 382,85 | 145,87 | 0,38 |
|  | газовые котельные | 370,77 | 142,85 | 0,39 |
|  | угольные котельные | 8,56 | 2,25 | 0,26 |
|  | мазутные котельные | 3,2 | 0,7 | 0,22 |
|  | электрокотельная | 0,32 | 0,07 | 0,22 |
| 2 | ООО "Русско-Высоцкий ТЭК" | 170 | 120 | 0,71 |
| 3 | ОАО "Ленинградская областная теплоэнергетическая компания" | 8,32 | 8,7 | дефицит мощности |
| 4 | ОАО ПК "Энергия" | 49,2 | 25 | 0,51 |
| 5 | ВМИИ | нет данных | нет данных |  |
| 6 | ИТОГО Ломоносовский район: | 610,37 | 299,57 | 0,49 |

В настоящее время (до осуществления мероприятий по реконструкции тепловых источников и тепловых обслуживаемых сетей ООО «ЛР ТЭК» в рамках инвестиционной программы организации коммунального комплекса) величина суммарной установленной тепловой мощности и подключенной нагрузки Ломоносовского муниципального района составляет ~610 Гкал/ч и 300 Гкал/ч соответственно, т.е. коэффициент использования мощности ~0,5.

Наиболее низкие показатели использования тепловой мощности у ООО «ЛР ТЭК» - 0,38 в среднем по организации, в том числе по источникам - от 0,12 (угольная котельная в д. Дятлицы) до 0,99 (газовая котельная в д. Виллози). Число часов использования максимума нагрузки составляет ~2 390 час/год.

В рамках инвестиционной программы ОАО «ЛЭК» решается задача оптимизации баланса мощности организации (снижение установленной тепловой мощности источников и приведение ее значения в соответствие с величиной присоединенной нагрузки к 2017 г.).

Баланс тепловой энергии Ломоносовского муниципального района ЛО в разрезе теплоснабжающих организаций представлен в таблице:

Таблица 2 Баланс тепловой энергии Ломоносовского муниципального района ЛО в 2009г., Гкал

| Наименование организации | Доля выработки т/э | Выработка т/э | Т/э на собственные нужды т/источников | Покупка т/э | Отпуск т/э в сеть | Потери т/э в сетях | Полезный отпуск т/э | Отпуск т/э на нужды предприятия | Полезный отпуск сторонним потребителям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Энергоснабжающим организациям | Бюджетным потребителяи, финансируемы м из бюджетов всех уровней | Населению | Прочим |
| по МО всего | 100,00% | 550 532 | 16 360 | 37 213 | 571 385 | 70 773 | 500 612 | 2 149 | 498 463 | 31 502 | 82 172 | 238 044 | 146 746 |
| ООО "ЛР ТЭК" (ожидаемые данные за 2010 г.) | 63,30% | 348 460 | 10 949 | 37 213 | 374 724 | 63 385 | 311 339 | 2 149 | 309 190 | 0 | 40 539 | 238 044 | 30 607 |
| газовые котельные | 61,70% | 339 563 | 10 589 | 37 213 | 366 186 | 60 967 | 305 219 | 1 703 | 303 516 |  | 39 658 | 233 255 | 30 603 |
| угольные котельные | 1,20% | 6 520 | 259 | 0 | 6 261 | 1 668 | 4 593 | 50 | 4 543 |  | 712 | 3 827 | 4 |
| мазутная котельная | 0,40% | 2 241 | 101 | 0 | 2 140 | 749 | 1 391 | 396 | 995 |  | 169 | 826 | 0 |
| электрокотельная | 0,02% | 137 | 0 | 0 | 137 | 1 | 136 | 0 | 136 |  | 0 | 136 | 0 |
| ООО "Русско-Высоцкий ТЭК" (план на 2010 г. по данным ЛенРТК) | 29,10% | 160 324 | 4 489 | 0 | 155 835 | 4 675 | 151 160 | 0 | 151 160 | 31 502 | 36 948 | 0 | 82 710 |
| ОАО "Ленинградская областная теплоэнергетическая компания" (план на 2010 г. по данным ЛенРТК) | 3,60% | 19 934 | 399 | 0 | 19 535 | 1 563 | 17 972 | 0 | 17 972 | 0 | 1 677 | 0 | 16 296 |
| ОАО ПК "Энергия" (план на 2010 г. по данным ЛенРТК) | 4,00% | 21 814 | 524 | 0 | 21 291 | 1 150 | 20 141 | 0 | 20 141 | 0 | 3 008 | 0 | 17 133 |
| ВМИИ |  | нет данных | нет данных | 0 | 16 322 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 5 711 | нет данных | нет данных | нет данных |

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

Выделенной системой теплоснабжения Ломоносовского района, для которой разработана инвестиционная программа по реконструкции тепловых источников и тепловых сетей на среднесрочный перспективный период 2010-2016 гг., является система теплоснабжения (имущественный комплекс теплоснабжения), эксплуатируемый ООО «ЛР ТЭК».

2.2.1. Структура выделенной системы теплоснабжения Ломоносовского района

Зоной обслуживания ООО «ЛР ТЭК» являются 13 сельских поселений и 2 городских поселения Ломоносовского муниципального района.

Структура рассматриваемой выделенной системы теплоснабжения представлена в таблице:

Таблица 3 Перчень тепловых источников и зон теплоснабжения ОАО «ЛЭК», структура полезного отпуска теплоэнергии в разрезе источников и по видам топлива до и после реализации инвестиционной программы

| № п.п. | Перечень МО 1 уровня Ломоносовского муниципального района ЛО в зоне теплоснабжения ООО «ЛР ТЭК» | Адрес теплового источника, зона теплоснабжения | Вид топлива | Доля в полезном отпуске т/э |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2016 | 2009 | 2016 |
| 1 | Аннинское сельское поселение | д.Новоселье | газ | газ | 5,28% | 5,43% |
|  |  | д.Лесопитомник | уголь | газ | 0,11% | 0,09% |
|  |  | д.Аннино | газ | газ | 5,24% | 5,45% |
| 2 | Большеижорское городское поселение | д.Сагомилье | уголь | уголь | 0,16% | 0,13% |
|  |  | п.Большая Ижора (локальная котельная) | газ | газ | 2,54% | 2,55% |
|  |  | п. Большая Ижора (центральная котельная) | газ | газ | 1,76% | 1,72% |
| 3 | Виллозское сельское поселение | д.Виллози | газ | газ | 5,16% | 5,25% |
|  |  | д.Малое Карлино | газ | газ | 2,28% | 2,31% |
| 4 | Горбунковское сельское поселение | д.Горбунки | газ | газ | 16,54% | 16,33% |
|  |  | д.Разбегаево | газ | газ | 3,28% | 3,25% |
| 5 | Гостилицкое сельское поселение | д.Гостилицы | газ | газ | 5,82% | 5,91% |
|  |  | д.Дятлицы | уголь | газ | 0,03% | 0,03% |
| 6 | Кипенское сельское поселение | д.Келози | газ | газ | 2,32% | 2,29% |
|  |  | д.Кипень | газ | газ | 4,98% | 5,02% |
| 7 | Копорское сельское поселение | д.Копорье | газ | газ | 3,24% | 3,29% |
| 8 | Лаголовское сельское поселение | д.Лаголово | газ | газ | 10,10% | 10,12% |
| 9 | Лебяженское городское поселение | д.Гора-Валдай | уголь | газ | 0,94% | 0,94% |
|  |  | д.Шепелево | мазут | газ | 0,45% | 0,37% |
|  |  | п.Лебяжье | э/э | э/э | 0,04% | 0,04% |
| 10 | Лопухинское сельское поселение | д.Лопухинка | газ | газ | 2,64% | 2,62% |
|  |  | д.Лопухинка, детдом | газ | газ | 0,47% | 0,39% |
|  |  | д.Глобицы | газ | газ | 1,20% | 1,19% |
| 11 | Низинское сельское поселение | д.Низино | газ | газ | 4,34% | 4,36% |
|  |  | д.Низино, ВМИИ | покупка т/э | покупка т/э | 1,54% | 1,36% |
| 12 | Оржицское сельское поселение | д.Оржицы | газ | газ | 5,16% | 5,24% |
| 13 | Пениковское сельское поселение | д.Пенники | газ | газ | 1,42% | 1,46% |
|  |  | д.Пенники, РДК | газ | газ | 0,36% | 0,33% |
| 14 | Ропшинское сельское поселение | д.Ропша, школа | уголь | газ | 0,22% | 0,19% |
|  |  | д.Ропша | газ | газ | 0,39% | 0,39% |
|  |  | д.Яльгелево | газ | газ | 3,03% | 3,03% |
| 15 | Русско-Высоцкое сельское поселение | д.Русско-Высоцкое | покупка т/э | газ | 8,95% | 8,94% |
|  | ИТОГО, в т.ч.: |  |  | 100,00% | 100,00% |

| № п.п. | Перечень МО 1 уровня Ломоносовского муниципального района ЛО в зоне теплоснабжения ООО «ЛР ТЭК» | Адрес теплового источника, зона теплоснабжения | Вид топлива | Доля в полезном отпуске т/э |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2016 | 2009 | 2016 |
|  | - т/энергия собственной выработки: |  |  | 89,50% | 98,64% |
|  | в т.ч.: |  | газ | 87,53% | 98,47% |
|  |  |  | уголь | 1,48% | 0,13% |
|  |  |  | мазут | 0,45% | 0,00% |
|  |  |  | э/э | 0,04% | 0,04% |
|  | - покупная т/энергия: |  | газ | 10,50% | 1,36% |

2.2.2. Баланс тепловой мощности и теплоэнергии выделенной системы теплоснабжения Ломоносовского района

Баланс тепловой мощности ОАО «ЛЭК» (величина суммарной установленной тепловой мощности и подключенной нагрузки) по тепловым источникам представлен в таблице:

Таблица 4 Баланс тепловой мощности ОАО «ЛЭК» по источникам до и после
реконструкции, Гкал/час

| № п.п. | Адрес котельной | До реконструкции | Инвест. проект, включенный в инвест. программу | После реконстр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уст. мощность | Подключенная нагрузка | Коэф-т использования мощьности |  | Уст. мощность |
|  |  |  | всего | отопление | ГВС |  |  |  |
| 1 | д.Новоселье | 19,2 | 9,3 | 8,1 | 1,2 | 0,48 | реконструкция | 11,5 |
| 2 | д.Лесопитомник | 0,76 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0,29 | БМК | 0,26 |
| 3 | д.Аннино | 25,6 | 9,1 | 7,78 | 1,32 | 0,36 | реконструкция | 12,5 |
| 4 | д.Сагомилье | 0,85 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0,31 | - | 0,85 |
| 5 | п.Б.Ижора (лок.) | 6,8 | 3,6 | 3,6 | 0 | 0,53 | - | 6,8 |
| 6 | п.Б.Ижора (центр.) | 3,4 | 2,6 | 2,6 | 0 | 0,76 | - | 3,4 |
| 7 | д.Виллози | 8,32 | 8,2 | 6,52 | 1,68 | 0,99 | - | 8,32 |
| 8 | д.Малое Карлино | 16,64 | 4,95 | 4,21 | 0,74 | 0,3 | - | 16,64 |
| 9 | д.Горбунки | 114,28 | 26,7 | 22,38 | 4,32 | 0,23 | БМК | 25,8 |
| 10 | д.Горбунки | - | - |  |  |  | БМК | 25,8 |
| 11 | д.Разбегаево | 32 | 5,7 | 4,93 | 0,77 | 0,18 | БМК | 6,03 |
| 12 | д.Гостилицы | 32 | 9,6 | 7,9 | 1,7 | 0,3 | реконструкция | 12,5 |
| 13 | д.Дятлицы | 0,94 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0,12 | БМК | 0,18 |
| 14 | д.Келози | 6,88 | 3,9 | 3,08 | 0,82 | 0,57 | БМК | 3,9 |
| 15 | д.Кипень | 16,96 | 8,2 | 6,59 | 1,61 | 0,48 | - | 16,96 |
| 16 | д.Копорье | 9,2 | 4,6 | 3,9 | 0,7 | 0,5 | - | 9,2 |
| 17 | д.Лаголово | 12,8 | 16,5 | 14,34 | 2,16 | дефицит | - | 12,8 |
| 18 | д.Гора-Валдай | 4,34 | 1,3 | 1,2 | 0,1 | 0,3 | БМК | 1,38 |
| 19 | д.Шепелево | 3,2 | 0,7 | 0,67 | 0,03 | 0,22 | БМК | 0,86 |
| 20 | п.Лебяжье | 0,32 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0,22 | - | 0,32 |
| 21 | д.Лопухинка | 7,5 | 3,9 | 3,18 | 0,72 | 0,52 | - | 7,5 |
| 22 | д.Лопухинка, детдом | 2,04 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0,29 | - | 2,04 |
| 23 | д.Глобицы | 3,44 | 2,4 | 2,11 | 0,29 | 0,7 | - | 3,44 |
| 24 | д.Низино | 12,8 | 6,8 | 5,67 | 1,13 | 0,53 | - | 12,8 |
| 25 | д.Оржицы | 12,8 | 8,1 | 6,49 | 1,61 | 0,63 | БМК | 8,18 |
| 26 | д.Пенники | 3,23 | 2,4 | 2,09 | 0,31 | 0,74 | - | 3,23 |
| 27 | д.Пенники, РДК | 2,2 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,23 | - | 2,2 |
| 28 | д.Ропша, школа | 1,67 | 0,36 | 0,36 | 0 | 0,22 | БМК | 0,36 |
| 29 | д.Ропша | 3,48 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0,2 | - | 3,48 |
| 30 | д.Яльгелево | 19,2 | 4,5 | 3,9 | 0,6 | 0,23 | - | 19,2 |
| 31 | д.Русско-Высоцкое | - | - |  |  |  | БМК | 20 |
| ИТОГО | 382,85 | 145,87 | 124,06 | 21,8 | 0,38 |  | 243,43 |

Как видно из таблицы, при среднем коэффициенте использования мощности котельных ОАО «ЛЭК» до реконструкции на уровне 0,38 данный показатель в разрезе котельных находится в диапазоне 0,12-0,99.

Содержание такой избыточной мощности тепловых источников экономически не выгодно для организации, так как ведет к увеличению условно-постоянных затрат в себестоимости тепловой энергии и дополнительному расходу топливно-энергетических ресурсов и отрицательно сказывается на балансовых показателях работы тепловых источников организации коммунального комплекса. Низкая загрузка тепловых мощностей источников, содержание избыточных мощностей, эксплуатация изношенного и выработавшего ресурс оборудования является причиной высокой себестоимости тепловой энергии, отпускаемой этими источниками.

После реконструкции величина суммарной установленной тепловой мощности тепловых источников ОАО «ЛЭК» составит 243,43 Гкал/ч, величина подключенной нагрузки -176,9 Гкал/ч. Средний коэффициент использования мощности котельных ОАО «ЛЭК» увеличится до 0,69.

Балансы тепловой энергии ООО «ЛР ТЭК» и показатели тепловой экономичности в целом по организации до, в процессе и после реализации инвестиционной программы представлены в таблице:

Таблица 5 Динамика балансовых показателей и показателей тепловой экономичности
ООО «ЛР ТЭК» в ходе реализации инвестиционной программы

| Наименование | Ед. изм. | 2009 г (до реализ. ИП) | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка т/э | Гкал | 348 460 | 365 060 | 402 733 | 409 653 | 415 009 | 422 333 | 427 784 | 425 715 | 425 868 |
| Расход т/э на собственные нужды котельных | Гкал | 10 949 | 11 170 | 11 692 | 11 303 | 10 527 | 10 328 | 10 196 | 9 639 | 9 566 |
| то же | % | 3,1% | 3,1% | 2,9% | 2,8% | 2,5% | 2,4% | 2,4% | 2,3% | 2,2% |
| Отпуск т/э с коллекторов | Гкал | 337 511 | 353 890 | 391 041 | 398 350 | 404 482 | 412 004 | 417 588 | 416 075 | 416 302 |
| Получено т/э со стороны | Гкал | 37 213 | 25 878 | 6 115 | 6 115 | 6 116 | 5 842 | 5 358 | 5 358 | 5 358 |
| Подано т/э в сеть | Гкал | 374 724 | 379 768 | 397 156 | 404 465 | 410 598 | 417 846 | 422 946 | 421 433 | 421 660 |
| Потери т/э | Гкал | 63 385 | 64 227 | 66 274 | 64 058 | 60 322 | 59 109 | 55 539 | 48 648 | 44 119 |
| то же | % | 16,9% | 16,9% | 16,7% | 15,8% | 14,7% | 14,1% | 13,1% | 11,5% | 10,5% |
| Полезный отпуск т/э, всего | Гкал | 311 339 | 315 541 | 330 882 | 340 403 | 350 274 | 358 733 | 367 406 | 372 787 | 377 540 |
| Потребление ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уд. расход усл. топлива на выработку т/э | кг. у. т. /Гкал | 160,1 | 159,7 | 159,0 | 158,4 | 157,5 | 157,1 | 156,9 | 156,7 | 156,7 |
| удельный расход воды | куб.м/Гкал | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| удельный расход э/э | кВт. ч/Гкал | 42,7 | 41,6 | 39,4 | 37,2 | 34,5 | 33,2 | 31,8 | 30,5 | 30,3 |

Балансовые показатели и показатели производственной программы ООО «ЛР ТЭК» в разрезе тепловых источников за 2009-2017 гг. с учетом реализации мероприятий, включенных в инвестиционную программу, представлены в Приложении 8.

2.2.3. Топливный баланс выделенной системы теплоснабжения Ломоносовского района

Производство тепловой энергии на тепловых источниках, принадлежащих ОАО «ЛЭК», осуществляется на следующих видах топлива: природный газ, уголь, мазут. Кроме того, в балансе тепловой энергии присутствует тепло, произведенное на электрокотельной (п. Лебяжье).

Таблица 6 Виды топлива, используемого на тепловых источниках ОАО «ЛЭК»

| № п.п. | Адрес котельной | Вид топлива до реконструкции | Вид топлива после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Новоселье | газ | газ |
| 2 | д.Лесопитомник | уголь | газ |
| 3 | д.Аннино | газ | газ |
| 4 | д.Сагомилье | уголь | уголь |
| 5 | п.Большая Ижора (лок.) | газ | газ |
| 6 | п.Большая Ижора (центр.) | газ | газ |
| 7 | д.Виллози | газ | газ |
| 8 | д.Малое Карлино | газ | газ |
| 9 | д.Горбунки | газ | газ |
| 10 | д.Горбунки | - | газ |
| 11 | д.Разбегаево | газ | газ |
| 12 | д.Гостилицы | газ | газ |
| 13 | д.Дятлицы | уголь | газ |
| 14 | д.Келози | газ | газ |
| 15 | д.Кипень | газ | газ |
| 16 | д.Копорье | газ | газ |
| 17 | д.Лаголово | газ | газ |
| 18 | д.Гора-Валдай | уголь | газ |
| 19 | д.Шепелево | мазут | газ |
| 20 | п.Лебяжье | э/э | э/э |
| 21 | д.Лопухинка | газ | газ |
| 22 | д.Лопухинка, детдом | газ | газ |
| 23 | д.Глобицы | газ | газ |
| 24 | д.Низино | газ | газ |
| 25 | д.Оржицы | газ | газ |
| 26 | д.Пенники | газ | газ |
| 27 | д.Пенники, РДК | газ | газ |
| 28 | д.Ропша, школа | уголь | газ |
| 29 | д.Ропша | газ | газ |
| 30 | д.Яльгелево | газ | газ |
| 31 | д.Русско-Высоцкое | - | газ |

Рисунок 1 Топливный баланс ООО «ЛР ТЭК» до реализации инвестиционной программы

В ходе реализации инвестиционной программы почти все источники ООО «ЛР ТЭК» будут переведены на сжигание природного газа (кроме электрокотельной в п. Лебяжье и угольной котельной п. Сагомилье).

Таблица 7 Структура выработки теплоэнергии на разных видах используемого топлива

| Вид топлива | До реконструкции (2008 г.) | После реконструкции (2016 г.) |
| --- | --- | --- |
|  | Объем выработки, Гкал | % | Объем выработки, Гкал | % |
| газ | 339 563 | 97,45% | 413 742 | 99,84% |
| уголь | 6 520 | 1,87% | 539 | 0,13% |
| мазут | 2 241 | 0,64% | 0 | 0 |
| э/э | 137 | 0,04% | 137 | 0,03% |
| Всего | 348 460 | 100,00% | 414 418 | 100,00% |

Как видно из таблицы, основной объем выработки тепла до реализации инвестиционной программы приходится на газовые котельные - 97,5%, после реализации инвестиционной программы производство теплоэнергии на газе составит 99,84%.

2.2.4. Анализ данных о текущем техническом состоянии тепловых источников и системы транспорта теплоэнергии выделенной системы теплоснабжения Ломоносовского района

Основными проблемами системы теплоснабжения ОАО «ЛЭК» являются:

- Высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования тепловых источников и тепловых сетей, в том числе наличие значительной доли оборудования, выработавшего нормативный срок службы или характеризующегося значительной величиной потери ресурса.

- Низкая степень надежности системы вследствие аварийного состояния некоторых источников и тепловых сетей.

- Низкие показатели использования установленной тепловой мощности. По состоянию на 01.01.2009 г. (до реконструкции) при суммарной установленной мощности 383 Гкал/ч суммарная подключенная нагрузка составляет 146 Гкал/ч (коэффициент использования мощности 0,38).

- Низкая эффективность производства теплоэнергии: избыточные расходы топлива, электрической энергии, низкие показатели тепловой экономичности.

- Низкая эффективность транспорта тепловой энергии. Тепло изоляция на многих участках  тепловых  сетей  сильно  повреждена,  что  может  являться причиной повышенных теплопотерь. Реальный уровень тепловых потерь при передаче тепловой энергии значительно превышает нормативный.

Формирование этих проблем было обусловлено хроническим недофинансированием систем теплоснабжения, как и всех других систем коммунальной инфраструктуры, в период 1985-2000 гг.

Характеристика тепловых источников выделенной системы теплоснабжения Ломоносовского района до реконструкции (ОАО «ЛЭК»), представлена в следующей таблице:

Таблица 8 Состав теплогенерирующего оборудования, степень загрузки котельных ОАО «ЛЭК» до реконструкции

| № п.п. | Наименование паровых котельных агрегатов | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа оборудования | Уст. Мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д.ГОСТИЛИЦЫ | 1988 | 60% | 32 |
|  | Перечень паровых котельных агрегатов: |  |  |  |
|  | ДЕ 25/14 | 1988 |  | 16 |
|  | ДЕ 25/14 | 1988 |  | 16 |
| 2 | Котельная д.НОВОСЕЛЬЕ | 1973 |  | 19,2 |
|  | Перечень паровых котельных агрегатов: |  |  |  |
|  | ДКВР 10/13 |  |  | 6,4 |
|  | ДКВР 10/13 |  |  | 6,4 |
|  | ДКВР 10/13 |  |  | 6,4 |
| 3 | Котельная д. ВИЛЛОЗИ | 1978 | 90% | 8,32 |
|  | Перечень паровых котельных агрегатов: |  |  |  |
|  | ДКВР 6,5/13 | 1977 |  | 4,16 |
|  | ДКВР 6,5/13 | 1977 |  | 4,16 |
| 4 | Котельная д.АННИНО | 1984 | 75% | 25,6 |
|  | Перечень паровых котельных агрегатов: |  |  |  |
|  | ДЕ 10/14 | 1984 |  | 6,4 |
|  | ДЕ 10/14 | 1984 |  | 6,4 |
|  | ДЕ 10/14 | 1985 |  | 6,4 |
|  | ДЕ 10/14 | 1985 |  | 6,4 |
| 5 | Котельная д.КЕЛОЗИ | 1965 | 100% | 6,88 |
|  | Перечень водогрейных котельных агрегатов: |  |  |  |
|  | ВК - 32 | 2002 |  | 2,15 |
|  | ВК - 32 | 2002 |  | 2,15 |
|  | Братск 1 Г | 1989 |  | 0,86 |
|  | Братск 1 Г | 1989 |  | 0,86 |
|  | Братск 1 Г | 1989 |  | 0,86 |
| № п.п. | Наименование паровых котельных агрегатов | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа оборудования | Уст. Мощность, Гкал/ч |
| 6 | Котельная д. ЛОПУХИНКА, д/д |  |  | 2,04 |
|  | Перечень водогрейных котельных агрегатов: |  |  |  |
|  | Братск 1 Г |  |  | 0,68 |
|  | Братск 1 Г |  |  | 0,68 |
|  | Факел |  |  | 0,68 |
| 7 | Котельная д.РОПША (школа) | 1985 | 100% | 1,67 |
|  | Перечень водогрейных котельных агрегатов: |  |  |  |
|  | УНИВЕРСАЛ 6 | 1985 |  | 0,38 |
|  | УНИВЕРСАЛ 6 | 1985 |  | 0,38 |
|  | УНИВЕРСАЛ 5 | 1985 |  | 0,47 |
|  | МИНСК 1 | 1985 |  | 0,44 |
| 8 | Котельная д.МАЛОЕ КАРЛИНО | 1971 | 100% | 16,64 |
|  | Перечень паровых котельных агрегатов: |  |  |  |
|  | ДКВР 6,5/13 | 1971 |  | 4,16 |
|  | ДКВР 6,5/13 | 1971 |  | 4,16 |
|  | ДКВР 6,5/13 | 1975 |  | 4,16 |
|  | ДКВР 6,5/13 | 1975 |  | 4,16 |
| 9 | Котельная д.ОРЖИЦЫ | 1976 | 96% | 12,8 |
|  | Перечень паровых котельных агрегатов: |  |  |  |
|  | ДКВР 10/13 | 1976 |  | 6,4 |
|  | ДКВР 10/13 | 1981 |  | 6,4 |
| 10 | Котельная д.САГОМИЛЬЕ | 1975 | 99% | 0,85 |
|  | Перечень водогрейных котельных агрегатов: |  |  |  |
|  | УНИВЕРСАЛ - 5 | 1986 |  | 0,38 |
|  | УНИВЕРСАЛ - 6 | 1986 |  | 0,47 |
| 11 | Котельная д.ГОРБУНКИ | 1973 | 100% | 114,3 |
|  | Перечень паровых котельных агрегатов: |  |  |  |
|  | ДКВР 6,5/13 | 1981 |  | 4,16 |
|  | ДКВР 4/13 | 1973 |  | 2,56 |
|  | ДКВР 4/13 | 1973 |  | 2,56 |
|  | Перечень водогрейных котельных агрегатов: |  |  |  |
|  | ПТВМ - 30 |  |  | 35 |
|  | ПТВМ - 30 |  |  | 35 |
|  | ПТВМ - 30 |  |  | 35 |
| 12 | Котельная д.ШЕПЕЛЕВО | 1968 | 100% | 3,2 |
|  | Перечень паровых (мазутных) котельных агрегатов: |  |  |  |
|  | Е 1/9 - 1 М | 1980 |  | 0,64 |
|  | Е 1/9 - 1 М | 1980 |  | 0,64 |
|  | Е 1/9 - 1 М | 1980 |  | 0,64 |
|  | Е 1/9 - 1 М | 1980 |  | 0,64 |
|  | Е 1/9 - 1 М водогрейный |  |  | 0,64 |
| 13 | Котельная д.ГОРА ВАЛДАЙ | 1977 | 93% | 4,34 |
|  | Перечень паровых котельных агрегатов: |  |  |  |
|  | Э5 Д2 | 1977 |  | 0,55 |
|  | Э5 Д2 | 1977 |  | 0,55 |
| № п.п. | Наименование паровых котельных агрегатов | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа оборудования | Уст. Мощность, Гкал/ч |
|  | Перечень водогрейных котельных агрегатов: |  |  |  |
|  | ВНИИСТУ -5 | 1977 |  | 0,81 |
|  | ВНИИСТУ -5 | 1977 |  | 0,81 |
|  | ВНИИСТУ -5 | 1977 |  | 0,81 |
|  | ВНИИСТУ -5 | 1977 |  | 0,81 |
| 14 | Котельная д.ЛЕСОПИТОМНИК | 1978 | 95% | 0,76 |
|  | Перечень водогрейных котельных агрегатов: |  |  |  |
|  | УНИВЕРСАЛ 6 | 1982 |  | 0,38 |
|  | УНИВЕРСАЛ 6 | 1982 |  | 0,38 |
| 15 | Котельная д.ДЯТЛИЦЫ | 1954 | 100% | 0,94 |
|  | Перечень водогрейных котельных агрегатов: |  |  |  |
|  | УНИВЕРСАЛ | 1975 |  | 0,47 |
|  | УНИВЕРСАЛ | 1975 |  | 0,47 |
| 16 | Котельная д.РАЗБЕГАЕВО | 1972 | 100% | 32 |
|  | Перечень паровых котельных агрегатов: |  |  |  |
|  | ДКВР 10/13 | 1972 |  | 6,4 |
|  | ДКВР 10/13 | 1972 |  | 6,4 |
|  | ДКВР 10/13 | 1972 |  | 6,4 |
|  | ДКВР 10/13 | 1980 |  | 6,4 |
|  | ДКВР 10/13 | 1980 |  | 6,4 |
| 17 | Котельная д.РОПША (газ) | 2003 |  | 3,48 |
|  | Перечень водогрейных котельных агрегатов: |  |  |  |
|  | ВК-21 |  |  | 2,32 |
|  | ВК-22М |  |  | 1,16 |
| 18 | Котельная д.ЯЛЬГЕЛЕВО | 1985 |  | 19,2 |
|  | Перечень паровых котельных агрегатов: |  |  |  |
|  | ДЕ 10/14 |  |  | 6,4 |
|  | ДЕ 10/14 |  |  | 6,4 |
|  | ДЕ 10/14 |  |  | 6,4 |
| 19 | Котельная д.НИЗИНО | 1985 |  | 12,8 |
|  | Перечень паровых котельных агрегатов: |  |  |  |
|  | ДЕ 10/14 |  |  | 6,4 |
|  | ДЕ 10/14 |  |  | 6,4 |
| 20 | Котельная п.Б.ИЖОРА (локальная) | 1999 |  | 6,8 |
|  | Перечень водогрейных котельных агрегатов: |  |  |  |
|  | КВГ-4 |  |  | 3,4 |
|  | КВГ-4 |  |  | 3,4 |
| 21 | Котельная п.Б.ИЖОРА (центральная) | 2000 |  | 3,4 |
|  | Перечень водогрейных котельных агрегатов: |  |  |  |
|  | КВ-Г-2 |  |  | 1,7 |
|  | КВ-Г-2 |  |  | 1,7 |
| 22 | Котельная п.ЛЕБЯЖЬЕ (э/э) | 1986 |  | 0,32 |
|  | Перечень водогрейных котельных агрегатов: |  |  |  |
|  | ЭПЗ-100И2 |  |  | 0,16 |
| № п.п. | Наименование паровых котельных агрегатов | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа оборудования | Уст. Мощность, Гкал/ч |
|  | ЭПЗ-100И2 |  |  | 0,16 |
| 23 | Котельная д.ПЕНИКИ | 2004 |  | 3,233 |
|  | Перечень водогрейных котельных агрегатов: |  |  |  |
|  | КСВа-1,25 |  |  | 1,078 |
|  | КСВа-1,25 |  |  | 2,155 |
| 24 | Котельная д. ПЕНИКИ, РДК | 1994 |  | 2,2 |
|  | Перечень водогрейных котельных агрегатов: |  |  |  |
|  | КВ-ГМ-1,1-95 |  |  | 1,1 |
|  | КВ-ГМ-1,1-95 |  |  | 1,1 |
| 25 | Котельная д.КИПЕНЬ | 1977 |  | 16,96 |
|  | Перечень паровых котельных агрегатов: |  |  |  |
|  | ДКВР 10/13 |  |  | 6,4 |
|  | ДКВР 10/13 |  |  | 6,4 |
|  | ДКВР 6,5/13 |  |  | 4,16 |
| 26 | Котельная д.ЛАГОЛОВО | 1981 |  | 12,8 |
|  | Перечень паровых котельных агрегатов: |  |  |  |
|  | ДКВР 10/13 |  |  | 6,4 |
|  | ДКВР 10/13 |  |  | 6,4 |
| 27 | Котельная д.ГЛОБИЦЫ | 2004 |  | 3,44 |
|  | Перечень водогрейных котельных агрегатов: |  |  |  |
|  | КВ-ГМ-2.0-95 |  |  | 1,72 |
|  | КВ-ГМ-2.0-95 |  |  | 1,72 |
| 28 | Котельная д.КОПОРЬЕ | 2001 |  | 9,22 |
|  | Перечень водогрейных котельных агрегатов: |  |  |  |
|  | Турботерм |  |  | 1,92 |
|  | Турботерм |  |  | 3,65 |
|  | Турботерм |  |  | 3,65 |
| 29 | Котельная д.ЛОПУХИНКА | 1998 | 50% | 7,5 |
|  | Перечень водогрейных котельных агрегатов: |  |  |  |
|  | КВГМ - 2,5 | 2004 |  | 2,5 |
|  | КВГМ - 2,5 | 2003 |  | 2,5 |
|  | ВК - 32 | 1998 |  | 2,5 |
|  | ИТОГО |  |  | 382,9 |

Протяженность тепловых сетей, по которым осуществляется передача тепловой энергии потребителям от ОАО «ЛЭК», составляет 186,3 км в однотрубном исчислении. В рамках инвестиционной программы ОАО «ЛЭК» планируется осуществить реконструкцию тепловых сетей протяженностью 106,7 км. Прокладка новых трасс не планируется.

Характеристика тепловых сетей до реконструкции представлена в следующей таблице:

Таблица 9 Протяженность и состояние тепловых сетей ОАО «ЛЭК» до реконструкции

| № п.п. | Участки тепловых сетей | Диаметр, мм | Длина в одноторубном исчислении, км | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа | Потери (факт) | Длина т/сетей, включ. в ИП, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новоселье |  | 8,602 |  |  | 65% | 24,10% | 7,8 |
| 1.1. | ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | отопление |  | 8,602 |  |  |  |  |  |
|  |  | 273 | 0,44 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 219 | 1,42 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 159 | 0,8 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 159 | 1,886 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 133 | 0,102 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 133 | 0,18 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 0,56 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 0,72 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 0,24 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 0,556 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 0,21 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 0,348 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,304 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,836 | Подземный |  |  |  |  |
| 2 | Лесопитомник |  | 0,84 |  |  | 50% | 30,40% | 0,72 |
| 2.1. | ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | отопление |  | 0,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 0,72 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,12 | Подземный |  |  |  |  |
| 3 | Аннино |  | 8,656 |  | 1984 | 70% | 21,70% | 8,656 |
| 3.1. | ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | отопление |  | 8,656 |  |  |  |  |  |
|  |  | 325 | 0,32 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 325 | 0,72 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 273 | 0,332 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 219 | 0,414 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 133 | 0,7 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 133 | 1,066 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 0,264 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 0,996 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 0,518 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 1,308 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 0,08 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 0,17 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,81 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,958 | Подземный |  |  |  |  |
| 4 | Сагомилье |  | 0,41 |  |  | 10% | 10,30% | 0 |
| 4.1. | ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | отопление |  | 0,41 |  |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 0,22 | Подземный |  |  |  |  |
| № п.п. | Участки тепловых сетей | Диаметр, мм | Длина в одноторубном исчислении, км | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа | Потери (факт) | Длина т/сетей, включ. в ИП, км |
|  |  | 57 | 0,19 | Подземный |  |  |  |  |
| 5 | Б.Ижора (лок.) |  | 3,072 |  |  | 20% | 2,30% | 0 |
| 5.1. | ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 5.2. | отопление |  | 3,072 |  |  |  |  |  |
|  |  | 219 | 0,486 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 159 | 0,596 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 133 | 0,18 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 0,64 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 0,602 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,568 | Подземный |  |  |  |  |
| 6 | Б.Ижора (центр.) |  | 5,179 |  |  | 20% | 6,30% | 0 |
| 6.1. | ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 6.2. | отопление |  | 5,179 |  |  |  |  |  |
|  |  | 219 | 1,018 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 159 | 1,134 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 0,86 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 0,2 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 0,843 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,06 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 1,064 | Подземный |  |  |  |  |
| 7 | Виллози |  | 9,297 |  | 1978 | 70% | 10,20% | 0 |
| 7.1. | ГВС |  | 4,549 |  |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 1,52 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 0,704 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 0,071 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 1,3 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,274 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 82 | 0,238 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 32 | 0,41 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 0,032 | Подземный |  |  |  |  |
| 7.2. | отопление |  | 4,748 |  |  |  |  |  |
|  |  | 219 | 0,758 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 219 | 0,306 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 159 | 0,13 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 133 | 1,04 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 1,04 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 0,1 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 0,412 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,784 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 32 | 0,178 | Подземный |  |  |  |  |
| 8 | М. Карлино |  | 10,624 |  | 1971 | 85% | 50,80% | 0 |
| 8.1. | ГВС |  | 3,788 |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Участки тепловых сетей | Диаметр, мм | Длина в одноторубном исчислении, км | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа | Потери (факт) | Длина т/сетей, включ. в ИП, км |
|  |  | 108 | 1,412 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 2,376 | Подземный |  |  |  |  |
| 8.2. | отопление |  | 6,836 |  |  |  |  |  |
|  |  | 426 | 0,192 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 377 | 0,792 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 273 | 0,826 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 219 | 0,838 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 159 | 0,342 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 133 | 1,07 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 0,174 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 2,202 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 48 | 0,4 | Подземный |  |  |  |  |
| 9 | Горбунки |  | 18,758 |  | 1973 | 70% | 8,00% | 17 |
| 9.1. | ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 9.2. | отопление |  | 18,758 |  |  |  |  |  |
|  |  | 325 | 2,46 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 325 | 0,58 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 273 | 1,248 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 219 | 0,748 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 159 | 1,93 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 159 | 0,496 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 133 | 0,26 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 133 | 2,458 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 0,98 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 2,066 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 0,92 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 2,472 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 0,48 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 0,6 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,946 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,114 | Подземный |  |  |  |  |
| 10 | Разбегаево |  | 9,192 |  | 1972 | 60% | 25,00% | 8,89 |
| 10.1. | ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 10.2. | отопление |  | 9,192 |  |  |  |  |  |
|  |  | 325 | 0,06 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 273 | 0,26 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 219 | 1,67 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 159 | 0,07 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 133 | 1,24 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 0,52 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 1,972 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 1,488 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 1,912 | Подземный |  |  |  |  |
| № п.п. | Участки тепловых сетей | Диаметр, мм | Длина в одноторубном исчислении, км | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа | Потери (факт) | Длина т/сетей, включ. в ИП, км |
| 11 | Гостилицы |  | 6,38 |  | 1988 | 60% | 20,70% | 2,826 |
| 11.1. | ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 11.2. | отопление |  | 6,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | 377 | 0,454 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 325 | 0,882 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 273 | 0,568 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 219 | 0,346 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 159 | 0,188 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 159 | 0,206 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 133 | 0,278 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 133 | 0,13 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 0,16 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 1,604 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 0,572 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 0,682 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,31 | Подземный |  |  |  |  |
| 12 | Дятлицы |  | 0,7 |  |  | 70% | 85,80% | 0,7 |
| 12.1. | ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 12.2. | отопление |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 0,4 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,3 | Подземный |  |  |  |  |
| 13 | Келози |  | 7,546 |  | 1965 | 40% | 17,80% | 7,36 |
| 13.1. | ГВС |  | 4,214 |  |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,456 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 1,386 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 0,18 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 1,236 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,956 | Подземный |  |  |  |  |
| 13.2. | отопление |  | 3,332 |  |  |  |  |  |
|  |  | 219 | 0,03 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 219 | 1,5 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 0,276 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 0,054 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 0,5 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 0,696 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 0,03 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,246 | Наружный |  |  |  |  |
| 14 | Кипень |  | 6,445 |  |  | 75% | 20,20% | 5,703 |
| 14.1. | ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 14.2. | отопление |  | 6,445 |  |  |  |  |  |
|  |  | 273 | 0,02 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 219 | 1,164 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 219 | 0,18 | Наружный |  |  |  |  |
| № п.п. | Участки тепловых сетей | Диаметр, мм | Длина в одноторубном исчислении, км | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа | Потери (факт) | Длина т/сетей, включ. в ИП, км |
|  |  | 159 | 0,16 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 159 | 0,432 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 133 | 0,316 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 0,428 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 0,25 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 0,866 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 0,132 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 0,157 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 2,34 | Подземный |  |  |  |  |
| 15 | Копорье |  | 5,45 |  |  | 50% | 7,70% | 4,2 |
| 15.1. | ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 15.2. | отопление |  | 5,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | 325 | 0,8 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 219 | 1,06 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 159 | 0,01 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 133 | 0,42 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 1,5 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 0,2 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 0,6 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,86 | Подземный |  |  |  |  |
| 16 | Лаголово |  | 12,148 |  |  | 60% | 18,30% | 7,75 |
| 16.1. | ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 16.2. | отопление |  | 12,148 |  |  |  |  |  |
|  |  | 325 | 0,8 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 273 | 0,49 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 273 | 0,25 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 219 | 0,2 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 159 | 0,4 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 159 | 0,55 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 159 | 0,29 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 133 | 0,51 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 133 | 0,24 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 0,682 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 0,92 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 0,924 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 0,634 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 0,672 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 0,1 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 0,3 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 1,42 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,36 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,308 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 48 | 0,39 | Наружный |  |  |  |  |
| № п.п. | Участки тепловых сетей | Диаметр, мм | Длина в одноторубном исчислении, км | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа | Потери (факт) | Длина т/сетей, включ. в ИП, км |
|  |  | 48 | 0,14 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 32 | 0,836 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 32 | 0,08 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 0,652 | Наружный |  |  |  |  |
| 17 | Гора Валдай |  | 2,74 |  |  | 50% | 12,10% | 1,9 |
| 17.1. | ГВС |  | 1,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,6 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 48 | 0,41 | Подземный |  |  |  |  |
| 17.2. | отопление |  | 1,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 0,21 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 0,42 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,3 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 48 | 0,8 | Подземный |  |  |  |  |
| 18 | Шепелево |  | 3,474 |  | 1968 | 50% | 35,00% | 3 |
| 18.1. | ГВС |  | 1,624 |  |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,82 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,24 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 48 | 0,32 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 48 | 0,244 | Подземный |  |  |  |  |
| 18.2. | отопление |  | 1,85 |  |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 0,3 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 0,44 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,62 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 48 | 0,42 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 48 | 0,07 | Подземный |  |  |  |  |
| 19 | П.Лебяжье |  | 8,3 |  |  |  |  | 6,5 |
| 20 | Лопухинка |  | 4,303 |  | 1998 | 70% | 12,50% | 0 |
| 20.1. | ГВС | 108 | 1,836 | Подземный |  |  |  |  |
| 20.2. | отопление |  | 2,467 |  |  |  |  |  |
|  |  | 219 | 0,819 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 133 | 0,03 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 0,41 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 0,41 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 0,678 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,12 | Подземный |  |  |  |  |
| 21 | Лопухинка д/д |  | 2,352 |  |  | 80% | 14,00% | 0 |
| 21.1. | ГВС |  | 1,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,088 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 1,132 | Подземный |  |  |  |  |
| 21.2. | отопление |  | 1,132 |  |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 1,044 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 0,088 | Наружный |  |  |  |  |
| № п.п. | Участки тепловых сетей | Диаметр, мм | Длина в одноторубном исчислении, км | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа | Потери (факт) | Длина т/сетей, включ. в ИП, км |
| 22 | Глобицы |  | 7,352 |  |  | 90% | 23,80% | 0 |
| 22.1. | ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 22.2. | отопление |  | 7,352 |  |  |  |  |  |
|  |  | 219 | 0,06 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 159 | 1,136 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 0,37 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 1,816 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 0,484 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,336 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 0,414 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 2,092 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 0,644 | Подземный |  |  |  |  |
| 23 | Низино |  | 5,632 |  |  | 80% | 15,40% | 5,1 |
| 23.1. | ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 23.2. | отопление |  | 5,632 |  |  |  |  |  |
|  |  | 273 | 0,808 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 219 | 1,712 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 159 | 0,19 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 133 | 0,468 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 1,284 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 0,14 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 0,44 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,31 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 48 | 0,28 | Подземный |  |  |  |  |
| 24 | Низино, жил.городок |  | 3,216 |  |  | 70% | 15,90% | 1,9 |
| 24.1. | ГВС |  | 1,144 |  |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 0,54 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 0,492 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,112 | Подземный |  |  |  |  |
| 24.2. | отопление |  | 2,072 |  |  |  |  |  |
|  |  | 159 | 0,928 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 0,54 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 0,492 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,112 | Подземный |  |  |  |  |
| 25 | Оржицы |  | 4,084 |  | 1976 | 50% | 14,20% | 1,72 |
| 25.1. | ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 25.2. | отопление |  | 4,084 |  |  |  |  |  |
|  |  | 219 | 0,89 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 219 | 0,254 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 159 | 0,73 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 133 | 0,38 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 0,08 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 0,52 | Наружный |  |  |  |  |
| № п.п. | Участки тепловых сетей | Диаметр, мм | Длина в одноторубном исчислении, км | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа | Потери (факт) | Длина т/сетей, включ. в ИП, км |
|  |  | 89 | 0,29 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 0,29 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,31 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,22 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 32 | 0,12 | Подземный |  |  |  |  |
| 26 | Пеники |  | 3,131 |  |  | 65% | 8,00% | 1,956 |
| 26.1. | ГВС |  | 1,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 0,098 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 0,198 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,306 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 48 | 0,358 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 32 | 0,16 | Подземный |  |  |  |  |
| 26.2. | отопление |  | 2,011 |  |  |  |  |  |
|  |  | 159 | 0,875 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 0,476 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,06 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,6 | Наружный |  |  |  |  |
| 27 | Пеники РДК |  | 0,32 |  |  | 50% | 13,80% | 0,2 |
| 27.1. | ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 27.2. | отопление | 108 | 0,32 | Подземный |  |  |  |  |
| 28 | Ропша (уголь) |  | 0,424 |  |  | 40% | 37,50% | 0,424 |
| 28.1. | ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 28.2. | отопление |  | 0,424 |  |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 0,264 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,16 | Наружный |  |  |  |  |
| 29 | Ропша (газ) |  | 1,524 |  |  | 40% | 19,30% | 1,5 |
| 29.1. | ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 29.2. | отопление |  | 1,524 |  |  |  |  |  |
|  |  | 159 | 0,622 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 0,088 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 0,208 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 0,394 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,212 | Подземный |  |  |  |  |
| 30 | Яльгелево |  | 7,056 |  |  | 50% | 20,80% | 3,468 |
| 30.1. | ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 30.2. | отопление |  | 7,056 |  |  |  |  |  |
|  |  | 219 | 1,37 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 219 | 0,61 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 159 | 0,538 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 133 | 0,134 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 0,378 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 0,36 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 0,236 | Наружный |  |  |  |  |
| № п.п. | Участки тепловых сетей | Диаметр, мм | Длина в одноторубном исчислении, км | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа | Потери (факт) | Длина т/сетей, включ. в ИП, км |
|  |  | 89 | 0,152 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 1,02 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 1,476 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,434 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,348 | Подземный |  |  |  |  |
| 31 | Русско-Высоцкое |  | 19,052 |  |  | 80% | 11,50% | 7,43 |
| 31.1. | ГВС |  | 9,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | 219 | 0,38 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 219 | 0,645 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 159 | 0,192 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 159 | 0,34 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 133 | 0,188 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 133 | 0,517 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 0,696 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 0,635 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 1,175 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 3,752 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 48 | 0,52 | Подземный |  |  |  |  |
| 31.2. | отопление |  | 10,012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 273 | 0,648 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 219 | 0,124 | Наружный |  |  |  |  |
|  |  | 219 | 2,032 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 159 | 0,96 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 133 | 0,32 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 1,362 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 3,03 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 0,394 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 0,342 | Подземный |  |  |  |  |
|  |  | 48 | 0,8 | Подземный |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 186,26 |  |  |  | 16,90% | 106,703 |
|  | ГВС |  | 29,55 |  |  |  |  |  |
|  | отопление |  | 156,714 |  |  |  |  |  |

Уровень фактических средневзвешенных по предприятию потерь тепловой энергии, отпускаемой ООО «ЛР ТЭК» потребителям Ломоносовского района в 2009-2010 гг., составляет по данным организации 17 % от объема теплоэнергии, отпущенной в сеть. В утвержденном ЛенРТК тарифе на теплоэнергию, отпускаемую ООО «ЛР ТЭК» в 2010 г., плановая величина потерь составляет 14%.

2.2.5. Оценка надежности обеспечения теплоэнергией жилья, объектов социальной сферы и предприятий в зоне теплоснабжения ООО «ЛР ТЭК»

Анализ существующей выделенной системы теплоснабжения Ломоносовского района, данных технического состояния оборудования и данных по аварийности на тепловых источниках и тепловых сетях обслуживаемых ООО «ЛР ТЭК» показал следующее:

- Технологическое оборудование тепловых источников находится в неудовлетворительном состоянии, аварийность оборудования высокая.

- Тепловые сети находятся в неудовлетворительном состоянии, удельная повреждаемость близка к критическому уровню.

- Расчетные тепловые нагрузки потребителей по системе теплоснабжения значительно ниже уровня проектных нагрузок и составляют 145,87 Гкал/час (с учетом потерь -175,57 Гкал/час) при проектных данных - 382,9 Гкал/час.

- При расчетных значениях тепловой нагрузки дефицита мощности в рассматриваемой выделенной системе теплоснабжения нет и располагаемых тепловых мощностей теплоисточников достаточно для обеспечения теплоснабжения. Существует значительный избыток теплогенерирующей мощности, что приводит к крайне низким показателям загрузки оборудования, низкой эффективности его эксплуатации и большим эксплуатационным издержкам.

- Учитывая возможное нарастание аварийности на тепловых сетях, для обеспечения надежности теплоснабжения необходимо проведение технического мониторинга состояния теплосетей с определением их остаточного ресурса.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что работа котельных и теплосетевого оборудования выделенной системы теплоснабжения в данных условиях малоэффективна и небезопасна. Надежность обеспечения тепловой энергией жилья, объектов социальной сферы и предприятий не может быть обеспечена.

III. АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ВЫДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

- АНАЛИЗ ДАННЫХ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВЫДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

Выполнен анализ данных, представленных администрациями муниципальных образований поселений Ломоносовского муниципального района, входящих в зону теплоснабжения ООО «ЛР ТЭК»:

- планируемые объемы ввода объектов промышленного строительства;

- планируемые объемы жилищного строительства;

- планируемые объемы строительства и ввода объектов социального назначения;

- планируемый рост тепловых нагрузок и теплопотребления;

- планируемое изменение суммарной численности населения, численности населения, пользующегося услугами горячего водоснабжения;

- планируемый рост заработной средней платы работающего населения;

- планируемый рост заработной платы работающих в сфере промышленности;

- планируемый рост заработной платы работающих в сфере ЖКХ;

- планируемый рост душевого дохода населения;

- планируемой изменение численности населения, пользующегося льготами по оплате ЖКУ;

- планируемое изменение численности малоимущих категорий населения, получающих субсидий по оплате ЖКУ.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ И ПРОГНОЗНЫЕ ОБЪЕМЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ВЫДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

Перспективные тепловые нагрузки по выделенной системе теплоснабжения Ломоносовского района и прогнозные объемы потребления тепловой энергии приняты по данным ООО «ЛР ТЭК» с учетом реализации инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу организации, и представлены в таблице:

Таблица 10 Перспективные тепловые нагрузки и прогнозные объемы потребления тепловой энергии в зоне обслуживания ООО «ЛР ТЭК» Ломоносовского муниципального района

| Наименование | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего, Гкал/ч | 145,87 | 147,84 | 155,03 | 159,49 | 164,11 | 168,08 | 172,14 | 174,66 | 176,89 |
| потери, % | 16,9% | 16,91% | 16,69% | 15,84% | 14,69% | 14,15% | 13,13% | 11,54% | 10,46% |
| с учетом потерь Гкал/ч | 175,57 | 177,93 | 186,08 | 189,50 | 192,37 | 195,77 | 198,16 | 197,45 | 197,56 |
| Полезный отпуск т/э, Гкал | 311 339 | 315 541 | 330 882 | 340 403 | 350 274 | 358 733 | 367 406 | 372 787 | 377 540 |
| Объем товарной т/э, Гкал | 309 190 | 313 200 | 328 534 | 338 055 | 347 926 | 356 385 | 365 058 | 370 439 | 375 192 |
| - населению | 238 044 | 241 765 | 253 758 | 261 160 | 268 782 | 275 327 | 282 031 | 286 156 | 289 784 |
| - предприятиям, финансируемым из бюджетов различного уровня | 40 539 | 41 120 | 42 947 | 44 113 | 45 299 | 46 317 | 47 360 | 48 001 | 48 566 |
| муниципальный бюджет | 32 344 | 33 001 | 34 517 | 35 487 | 36 471 | 37 316 | 38 182 | 38 715 | 39 183 |
| областной бюджет | 6 316 | 6 241 | 6 459 | 6 596 | 6 738 | 6 859 | 6 984 | 7 060 | 7127 |
| федеральный бюджет | 1 879 | 1 879 | 1 971 | 2 030 | 2 090 | 2 141 | 2 194 | 2 226 | 2 255 |
| - прочим потребителям | 30 607 | 30 315 | 31 831 | 32 786 | 33 847 | 34 744 | 35 666 | 36 280 | 36 840 |

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

ИНВЕСТИРОВАНИЯ

При подготовке выделенной системы теплоснабжения к инвестированию необходимо определить приоритетные направления инвестирования, которые будут определять стратегию развития системы теплоснабжения в зоне обслуживания ООО «ЛР ТЭК».

4.1.	ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ

НАПРАВЛЕНИЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Наиболее приоритетные направления инвестирования определялись на основе системного анализа следующей исходной информации:

- Данные о текущем техническом состоянии тепловых источников и теплосетевого оборудования, включая параметры, характеризующие степень износа, величину потери ресурса, данные технического диагностирования, а также данные о дефектах, повреждаемости и аварийных ситуациях.

- Балансовые показатели производства и потребления тепловой энергии (мощности).

- Показатели использования располагаемой мощности тепловых источников и загрузки тепловых сетей, обеспечение резервирования поставок теплоэнергии.

- Данные по перспективным тепловым нагрузкам на период до 2017 г.

- Обоснование необходимой установленной мощности тепловых источников для покрытия перспективных тепловых нагрузок и обеспечения резервирования поставок теплоэнергии в аварийных режимах.

- Структура действующих тарифов на теплоэнергию, наличие резервов по снижению себестоимости отпускаемой тепловой энергии.

- Дисциплина цен и финансовых платежей, бюджетное планирование на цели дотирования ЖКХ в МО, финансовая устойчивость ООО «ЛР ТЭК».

4.2.	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

На основе системного анализа исходной информации в качестве наиболее приоритетных направлений развития были выделены следующие:

1. По критерию «надежность и качество теплоснабжения»:

- вывод из эксплуатации изношенного и находящегося в предаварийном состоянии оборудования котельных с переключением тепловых нагрузок на вводимые в эксплуатацию газовые котельные в следующих населенных пунктах:

| 1 | д. Горбунки |
| --- | --- |
| 2 | д.Разбегаево |
| 3 | д. Келози |
| 4 | д. Оржицы |
| 5 | д.Шепелево |
| 6 | д. Лесопитомник |
| 7 | д. Дятлицы |
| 8 | д. Гора-Валдай |
| 9 | д. Ропша (угольная котельная) |

-	реконструкция котельных со снижением установленной мощности в следующих населенных пунктах:

- д. Аннино

- д. Новоселье

- д. Гостилицы

- строительство и ввод в эксплуатацию новой газовой котельной д. Русско-Высоцкое,

- реконструкция и замена участков тепловых сетей с критическим уровнем износа.

2. По критерию «эффективность, снижение себестоимости теплоэнергии»:

-	снижение установленной мощности тепловых источников в зоне обслуживания ООО «ЛР ТЭК» с уровня 383 Гкал/ч до уровня 258 Гкал/ч с целью повышения эффективности производства тепловой энергии и показателей тепловой экономичности,

- оптимизация топливного баланса системы теплоснабжения муниципального района (исключение из топливного баланса мазута и угля),

- сокращение удельных расходов топлива и расходов на топливо;

- сокращение удельных расходов воды и электроэнергии;

-	снижение численности персонала, сокращение расходов на оплату труда производственного персонала.

4.3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ

ПРОГРАММУ ООО «ЛР ТЭК», И СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

В инвестиционную программу организации коммунального комплекса ОАО «ЛЭК» по реконструкции выделенной системы теплоснабжения Ломоносовского района на среднесрочный перспективный период 2010-2016 гг. включены следующие инвестиционные проекты:

- реконструкция трех существующих котельных,

- замена 9 существующих котельных на 10 блок-модульных газовых котельных,

-	реконструкция 106,7 км тепловых сетей в зоне теплоснабжения ООО «ЛР ТЭК» (в однотрубном исчислении).

Перечень инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу ОАО «ЛЭК», по муниципальным образованиям и сроки их реализации представлены в таблице:

Таблица 11 Перечень инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу ОАО «ЛЭК»

| № п.п. | Наименование МО | Населенный пункт | Название инвестиционного проекта, включенного в инвестиционную программу ООО "ЛР ТЭК" | Сроки окончания работ по реализации инвестиционного проекта(ввод в эксплуатацию) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | т/источники | т /сети | т/источники | т /сети |
| 1 | Аннинское сельское поселение | д.Новоселье | Реконструкция существующей котельной | Реконструкция сетевого хозяйства 7,8 км в зоне теплоснабжения котельной | 01.10.2014 | 01.10.2015 |
|  |  | д.Лесопитомник | Замена существующей угольной котельной на БМК 0,3 МВт | Реконструкция сетевого хозяйства 0,72 км в зоне теплоснабжения котельной | 01.10.2013 | 01.10.2012 |
|  |  | д.Аннино | Реконструкция существующей котельной | Реконструкция сетевого хозяйства 8,656 км в зоне теплоснабжения котельной | 01.10.2015 | 01.10.2014, 01.10.2016 |
| 2 | Горбунковское сельское поселение | д.Горбунки | Замена существующей котельной на две БМК по 30 МВт | Реконструкция сетевого хозяйства 17,0 км в зоне теплоснабжения котельной | 01.10.2012 | 01.10.2013, 01.10.2014, 01.10.2015 |
|  |  | д.Разбегаево | Замена существующей котельной на БМК 7 МВт | Реконструкция сетевого хозяйства 8,89 км в зоне теплоснабжения котельной | 01.10.2015 | 01.10.2015 |
| 3 | Гостилицкое сельское поселение | д.Гостилицы | Реконструкция существующей котельной | Реконструкция сетевого хозяйства 2,826 км в зоне теплоснабжения котельной | 01.10.2013 | 01.10.2013 |
|  |  | д.Дятлицы | Замена существующей угольной котельной на БМК 0,2 МВт | Реконструкция сетевого хозяйства 0,7 км в зоне теплоснабжения котельной | 01.10.2013 | 01.10.2011 |
| 4 | Кипенское сельское поселение | д.Келози | Замена существующей котельной на БМК 4,5 МВт | Реконструкция сетевого хозяйства 7,36 км в зоне теплоснабжения котельной | 01.10.2010 | 01.10.2012 |
|  |  | д.Кипень | Не включен в инест.программу | Реконструкция сетевого хозяйства 5,703 км в зоне теплоснабжения котельной |  | 01.10.2016 |
| 5 | Копорское сельское поселение | д.Копорье | Не включен в инест.программу | Реконструкция сетевого хозяйства 4,2 км в зоне теплоснабжения котельной |  | 01.10.2016 |
| 6 | Лаголовское сельское поселение | д.Лаголово | Не включен в инест.программу | Реконструкция сетевого хозяйства 7,75 км в зоне теплоснабжения котельной |  | 01.10.2012 |
| 7 | Лебяженское городское поселение | д.Гора-Валдай | Замена существующей угольной котельной на БМК 1,6 МВт | Реконструкция сетевого хозяйства 1,9 км в зоне теплоснабжения котельной | 01.10.2012 | 01.10.2012 |
|  |  | д.Шепелево | Замена существующей мазутной котельной на БМК 1 МВт | Реконструкция сетевого хозяйства 3,0 км в зоне теплоснабжения котельной | 01.10.2012 | 01.10.2012 |
|  |  | п.Лебяжье | Не включен в инест.программу | Реконструкция сетевого хозяйства 6,5 км |  | 01.10.2013, 01.10.2015 |
| 8 | Низинское сельское поселение | д.Низино | Не включен в инест.программу | Реконструкция сетевого хозяйства 5,1 км в зоне теплоснабжения котельной и 1,9 км в жил.городке |  | 01.10.2016, 01.10.2014 |
| 9 | Оржицское сельское поселение | д.Оржицы | Замена существующей котельной на БМК 9,5 МВт | Реконструкция сетевого хозяйства 1,72 км в зоне теплоснабжения котельной | 01.10.2011 | 01.10.2011 |
| 10 | Пениковское сельское поселение | д.Пенники | Не включен в инест.программу | Реконструкция сетевого хозяйства 1,956 км в зоне теплоснабжения котельной |  | 01.10.2010 |
|  |  | д.Пенники РДК | Не включен в инест.программу | Реконструкция сетевого хозяйства 0,2 км в зоне теплоснабжения котельной |  | 01.10.2010 |
| 11 | Ропшинское сельское поселение | д.Ропша, школа | Замена существующей угольной котельной на БМК 0,4 МВт | Реконструкция сетевого хозяйства 0,424 км в зоне теплоснабжения котельной | 01.10.2010 | 01.10.2012 |
|  |  | д.Ропша (газ) | Не включен в инест.программу | Реконструкция сетевого хозяйства 1,5 км в зоне теплоснабжения котельной |  | 01.10.2015 |
|  |  | д.Яльгелево | Не включен в инест.программу | Реконструкция сетевого хозяйства 3,468 км в зоне теплоснабжения котельной |  | 01.10.2012 |
| 12 | Русско-Высоцокое сельское поселение | Д. Русско-Высоцкое | Строительство новой БМК 20 МВт | Реконструкция сетевого хозяйства 7,43 км в зоне теплоснабжения котельной | 01.10.2010 | 01.10.2014 |
|  | Итого |  | - реконструкция 3 существующих котельных, | реконструкция участков теплосетей протяженностью 106,703 км | Ввод в экспл. последнего объекта - | Ввод в экспл. последнего объекта - |
|  |  |  | - замена 9 существующих котельных на 10 БМК, |  | 01.10.2015 | 01.10.2016 |

Таблица 12 Инвестиционная программа выделенной системы теплоснабжения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

| № п.п. | Наименование | Количество тепловых источников и т/сетей |
| --- | --- | --- |
| I | Тепловые источники |  |
| 1 | Количество котельных до реализации инвестиционной программы, всего | 29 |
| 1.1. | в т.ч.: на газе | 22 |
| 1.2. | на мазуте | 1 |
| 1.3. | на угле | 5 |
| 1.4. | на э/э | 1 |
| 2 | Количество котельных, включенных в инвестиционную программу | 12 |
| 2.1. | в т.ч.: замена существующих источников на БМК | 9 |
| 2.2. | строительство новых источников (БМК) | 0 |
| 2.3. | реконструкция источников без перевода на другой вид топлива | 0 |
| 2.4. | реконструкция источников с переводом на другой вид топлива | 3 |
| 3 | Количество котельных после реализации инвестиционной программы | 31 |
| 3.1. | в т.ч.: на газе | 29 |
| 3.2. | на мазуте | 0 |
| 3.3. | на угле | 1 |
| 3.4. | на э/э | 1 |
| II | Тепловые сети |  |
| 1 | Количество т/сетей до реализации инвестиционной программы, всего, км | 186,26 |
| 1.1. | в т.ч.: от газовых котельных | 177,67 |
| 1.2. | от мазутных котельных | 3,47 |
| 1.3. | от угольных котельных | 5,11 |
| 1.4. | от электрокотельной | 0 |
| 2 | Количество т/сетей, включенных в инвестиционную программу, км | 112,26 |
| 2.1. | Замена участков т/сетей | 106,7 |
| 2.1.1. | в т.ч.: от газовых котельных | 93,459 |
| 2.1.2. | от мазутных котельных | 3 |
| 2.1.3. | от угольных котельных | 3,74 |
| 2.1.4. | от электрокотельной | 0 |
| 2.2. | Прокладка новых т/трасс | 0 |
| 3 | Количество т/сетей после реализации инвестиционной программы, всего, км | 186,26 |
| 3.1. | в т.ч.: от газовых котельных | 185,85 |
| 3.2. | от мазутных котельных | 0 |
| 3.3. | от угольных котельных | 0,41 |
| 3.4. | от электрокотельной | 0 |

V. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ДОСТИГАЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ (ЦЕЛЕВЫЕ

ИНДИКАТОРЫ)

При технико-экономическом обосновании инвестиционной программы ОАО «ЛЭК» по реконструкции выделенной системы теплоснабжения Ломоносовского района были проанализированы следующие группы целевых индикаторов, достигаемых при реализации инвестиционной программы.

5.1. Группа «надежность снабжения потребителей теплоэнергией»

Объектами реконструкции системы теплоснабжения ОАО «ЛЭК» являются 12 тепловых источников, 106,7 км существующих тепловых сетей (в однотрубном исчислении).

После проведения реконструкции системы теплоснабжения ОАО «ЛЭК» будет обеспечено повышение надежности и качества поставки услуг теплоснабжения потребителям Ломоносовского района путем вывода из эксплуатации изношенного и находящегося в предаварийном состоянии оборудования 9 котельных и строительства вместо них 10 газовых котельных, реконструкции 3 котельных, а также введения в эксплуатацию новой котельной газовой котельной в д. Русско-Высоцкое. Это позволит гарантировать покрытие тепловых нагрузок района с учетом их перспективного роста на среднесрочный период и обеспечить резервирование отпуска теплоэнергии потребителям.

5.2. Группа «доступность товаров и услуг для потребителей»

В ходе реализации инвестиционной программы запланировано:

-	обеспечение покрытия тепловых нагрузок закрываемых котельных вводимыми в эксплуатацию газовыми котельными;

-	обеспечение покрытия тепловых нагрузок д. Русско-Высоцкое вводимой в эксплуатацию газовой котельной вместо покупной теплоэнергии от ООО «РВ ТЭК»;

-	увеличение отапливаемой площади жилого фонда и численности населения, пользующегося услугами горячего водоснабжения, на 20%.

5.3. Группа «сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры»

Реализация инвестиционной программы позволит к 2017 г.:

- сократить суммарную установленную мощность тепловых источников ОАО «ЛЭК» с 383 Гкал/ч до уровня 258 Гкал/час (в 1,58 раза) и привести ее значение в соответствие с величиной присоединенной нагрузки потребителей района. Снижение суммарной установленной мощности тепловых источников позволит улучшить показатели загрузки оборудования (коэффициент использования установленной мощности) с 0,38 до реконструкции до 0,69 после реконструкции.

- оптимизировать топливный баланс системы теплоснабжения муниципального района (увеличение доли газа в топливном балансе до 99,84%, исключение из топливного баланса мазута и угля);

- довести долю тепловой энергии, вырабатываемой на газе до 99,87 %.

5.4. Группа «эффективность деятельности организации коммунального комплекса»

После реконструкции будут достигнуты следующие средние по организации коммунального комплекса удельные показатели потребления ресурсов для производства и передачи тепловой энергии (на выработку 1 Гкал):

Таблица № 13 Целевые индикаторы (групп 5.3 и 5.4) по ОАО «ЛЭК» в целом

| Наименование | Ед.изм. | До реконструкции (2009 г.) | После реконструкции (2017 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловые источники |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 382,85 | 258,43 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 145,87 | 176,89 |
| в т.ч. отопление | Гкал/ч | 124,07 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 21,8 |  |
| Структура используемого топлива | % | 100 | 100 |
| газ | % | 96,6 | 99,84 |
| уголь | % | 2,6 | 0,16 |
| мазут | % | 0,8 | 0 |
| Структура выработки теплоэнергии на разных видах топлива | % | 100 | 100 |
| газ | % | 97,45 | 99,87 |
| уголь | % | 1,87 | 0,1 |
| мазут | % | 0,64 | 0 |
| э/э | % | 0,04 | 0,03 |
| Расход т/э на собственные нужды котельной (к выработке т/э) | % | 3,1 | 2,2 |
| Удельный расход топлива на производство т/э (на выработанную Гкал) | кг у.т./Гкал | 160,1 | 156,7 |
| Удельный расход э/э (на выработанную Гкал) | кВт.ч/Гкал | 42,7 | 30,3 |
| Удельный расход воды (на выработанную Гкал) | м3/Гкал | 4,5 | 3,6 |
| Тепловые сети |  |  |  |
| Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении | км | 186,26 | 186,26 |
| Потери тепловой энергии в т/сетях | % | 16,92 | 10,5 |

Целевые индикаторы групп 5.3 и 5.4 в разрезе тепловых источников до и после реконструкции представлены в следующих таблицах:

Таблица 14 Целевые индикаторы по тепловым источникам ОАО «ЛЭК» до реконструкции (до 2009 г.)

| МО Ломоносовского района | Нас.пункт | Начало эксплуатации тепловых источников | Установленная мощность | Присоединенная нагрузка | Доля выработки т/э на разных видах топлива | Расход т/э на собственные нужды котельной (к выработке т/э) | Удельный расход топлива на производство т/э(на выработанную Гкал) | Удельный расход воды (на выработанную Гкал) | Удельный расход э/э (на выработанную Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | отопление | ГВС | всего | газ | уголь | мазут | э/э |  |  |  |  |
|  |  |  | Гкал/ч | % | % | кг у.т./ Гкал | мЗ/Гкал | кВт.ч/ Гкал |
| Аннинское СП | Новоселье | 1973 | 19,2 | 9,3 | 8,1 | 1,2 |  | 100% |  |  |  | 2,50% | 159,9 | 3,5 | 36,2 |
|  | Лесопитомник | 1978 | 0,76 | 0,22 | 0,22 | 0 |  |  | 100% |  |  | 2,70% | 222 | 0,2 | 118,8 |
|  | Аннино | 1984 | 25,6 | 9,1 | 7,78 | 1,32 |  | 100% |  |  |  | 2,50% | 156 | 3,9 | 38,7 |
| Большеижорское ГП | Сагомилье | 1975 | 0,85 | 0,26 | 0,26 | 0 |  |  | 100% |  |  | 4,30% | 222 | 0,9 | 84,5 |
|  | Большая Ижора (локальная) | 1999 | 6,8 | 3,6 | 3,6 | 0 |  | 100% |  |  |  | 1,30% | 160,7 | 0,9 | 29,1 |
|  | Большая Ижора (центральная) | 2000 | 3,4 | 2,6 | 2,6 | 0 |  | 100% |  |  |  | 1,10% | 160,7 | 0,9 | 29,1 |
| Виллозское СП | Виллози | 1978 | 8,32 | 8,2 | 6,52 | 1,68 |  | 100% |  |  |  | 2,30% | 159,4 | 4,3 | 43,9 |
|  | Малое Карлино | 1971 | 16,64 | 4,95 | 4,21 | 0,74 |  | 100% |  |  |  | 6,50% | 159,2 | 3,8 | 39,5 |
| Горбунковское СП | Горбунки | 1973 | 114,28 | 26,7 | 22,38 | 4,32 |  | 100% |  |  |  | 2,50% | 157,9 | 5,5 | 38,9 |
|  | Разбегаево | 1972 | 32 | 5,7 | 4,93 | 0,77 |  | 100% |  |  |  | 5,00% | 160 | 4,2 | 44,3 |
| Гостилицкое СП | Гостилицы | 1988 | 32 | 9,6 | 7,9 | 1,7 |  | 100% |  |  |  | 5,00% | 160,9 | 5,9 | 42,6 |
|  | Дятлицы | 1954 | 0,94 | 0,11 | 0,11 | 0 |  |  | 100% |  |  | 4,00% | 222 | 1,2 | 102,4 |
| Кипенское СП | Келози | 1965 | 6,88 | 3,9 | 3,08 | 0,82 |  | 100% |  |  |  | 1,20% | 159,1 | 6,8 | 36,2 |
|  | Кипень | 1977 | 16,96 | 8,2 | 6,59 | 1,61 |  | 100% |  |  |  | 5,00% | 160,6 | 6,6 | 50,1 |
| Копорское СП | Копорье | 2001 | 9,2 | 4,6 | 3,9 | 0,7 |  | 100% |  |  |  | 1,10% | 163,1 | 4,1 | 42,4 |
| Лаголовское СП | Лаголово | 1981 | 12,8 | 16,5 | 14,34 | 2,16 |  | 100% |  |  |  | 3,50% | 157,1 | 3,4 | 38,8 |
| Лебяженское ГП | Гора Валдай | 1977 | 4,34 | 1,3 | 1,2 | 0,1 |  |  | 100% |  |  | 4,00% | 222 | 0,5 | 23,1 |
|  | Шепелево | 1968 | 3,2 | 0,7 | 0,67 | 0,03 |  |  |  | 100% |  | 4,50% | 197,4 | 1,1 | 40,5 |
|  | Лебяжье | 1986 | 0,32 | 0,07 | 0,07 | 0 |  |  |  |  | 100% | 0,00% | 0 | 97,3 | 1366,4 |
| МО Ломоносовского района | Нас.пункт | Начало эксплуатации тепловых источников | Установленная мощность | Присоединенная нагрузка | Доля выработки т/э на разных видах топлива | Расход т/э на собственные нужды котельной (к выработке т/э) | Удельный расход топлива на производство т/э(на выработанную Гкал) | Удельный расход воды (на выработанную Гкал) | Удельный расход э/э (на выработанную Гкал) |
|  |  |  |  | всего | отопление | ГВС | всего | газ | уголь | мазут | э/э |  |  |  |  |
|  |  |  | Гкал/ч | % | % | кг у.т./ Гкал | мЗ/Гкал | кВт.ч/ Гкал |
| Лопухинское СП | Лопухинка | 1998 | 7,5 | 3,9 | 3,18 | 0,72 |  | 100% |  |  |  | 1,20% | 159,8 | 4,1 | 43,3 |
|  | Лопухинка детский дом | 0 | 2,04 | 0,6 | 0,6 | 0 |  | 100% |  |  |  | 3,40% | 162,7 | 4,1 | 43,3 |
|  | Глобицы | 2004 | 3,44 | 2,4 | 2,11 | 0,29 |  | 100% |  |  |  | 3,00% | 159,6 | 5,1 | 43,4 |
| Низинское СП | Низино | 1985 | 12,8 | 6,8 | 5,67 | 1,13 |  | 100% |  |  |  | 4,00% | 156 | 3,8 | 49,7 |
| Оржицское СП | Оржицы | 1976 | 12,8 | 8,1 | 6,49 | 1,61 |  | 100% |  |  |  | 2,50% | 157,7 | 6,5 | 49,8 |
| Пениковское СП | Пеники | 2004 | 3,23 | 2,4 | 2,09 | 0,31 |  | 100% |  |  |  | 1,20% | 159 | 4 | 44,3 |
|  | Пеники, ДК | 1994 | 2,2 | 0,5 | 0,5 | 0 |  | 100% |  |  |  | 2,00% | 165,1 | 0,1 | 28,9 |
| Ропшинское СП | Ропша, школа | 1985 | 1,67 | 0,36 | 0,36 | 0 |  |  | 100% |  |  | 4,30% | 222 | 4,3 | 71,3 |
|  | Ропша | 2003 | 3,48 | 0,7 | 0,7 | 0 |  | 100% |  |  |  | 1,20% | 155,6 | 0,6 | 71,3 |
|  | Яльгелево | 1985 | 19,2 | 4,5 | 3,9 | 0,6 |  | 100% |  |  |  | 2,70% | 156,1 | 3,8 | 56,5 |
| Русско-Высоцкое СП | Русско-Высоцкое |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| Итого по источникам, включенным в ИП |  | 281,52 | 89,1 | 74,81 | 14,29 | 100% | 95,86% | 3,08% | 1,06% | 0,00% | 3,20% | 161,1 | 4,8 | 41,2 |
| Итого по источникам, не включенным в ИП |  | 101,33 | 56,77 | 49,26 | 7,51 | 100% | 99,90% | 0,00% | 0,00% | 0,10% | 3,00% | 158,5 | 3,9 | 45 |
| Итого ООО "ЛР ТЭК" |  | 382,85 | 145,87 | 124,07 | 21,8 | 100% | 97,45% | 1,87% | 0,64% | 0,04% | 3,10% | 160,1 | 4,5 | 42,7 |

Таблица 15 Целевые индикаторы по тепловым источникам ОАО «ЛЭК» после реконструкции (2016 г.)

| МО Ломоносовского района | Нас.пункт | Начало эксплуатации тепловых источников после реконструкции | Установленная мощность | Присоединенная нагрузка | Доля выработки т/э на разных видах топлива | Расход т/э на собственные нужды котельной (к выработке т/э) | Удельный расход топлива на производство т/э(на выработанную Гкал.) | Удельный расход воды (на выработанную Гкал) | Удельный расход э/э (на выработанную Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | отопление | ГВС | всего | газ | уголь | мазут | э/э |  |  |  |  |
|  |  |  | Гкал/ч | % | % | кг у.т. /Гкал | м3/ Гкал | кВт.ч/ Гкал |
| Аннинское СП | Новоселье | 01.10.2015 | 11,5 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 2,40% | 155,4 | 3,4 | 20,1 |
|  | Лесопитомник | 01.10.2014 | 0,26 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 0,70% | 155,4 | 0,2 | 14,5 |
|  | Аннино | 01.10.2016 | 12,5 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 2,20% | 154 | 3,5 | 19 |
| Большеижорское ГП | Сагомилье |  | 0,85 |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 4,30% | 222 | 0,9 | 84,5 |
|  | Большая Ижора (локальная) |  | 6,8 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 1,30% | 160,7 | 0,9 | 29,1 |
|  | Большая Ижора (центральная) |  | 3,4 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 1,10% | 160,7 | 0,9 | 29,1 |
| Виллозское СП | Виллози |  | 8,32 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 2,30% | 159,4 | 4,3 | 43,9 |
|  | Малое Карлино |  | 16,64 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 6,50% | 159,4 | 3,8 | 39,5 |
| Горбунковское СП | Горбунки | 01.10.2013 | 25,8 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 1,00% | 155,4 | 4,1 | 18 |
|  | Горбунки | 01.10.2013 | 25,8 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 1,00% | 155,4 | 4,1 | 18 |
|  | Разбегаево | 01.10.2016 | 6,03 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 0,70% | 155,4 | 3,2 | 20 |
| Гостилицкое СП | Гостилицы | 01.10.2012 | 12,5 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 2,80% | 155,4 | 4,2 | 19 |
|  | Дятлицы | 01.10.2014 | 0,18 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 0,70% | 155,4 | 0,2 | 14,5 |
| Кипенское СП | Келози | 01.10.2012 | 3,9 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 0,80% | 155,4 | 3,1 | 15,1 |
|  | Кипень |  | 16,96 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 5,00% | 160,6 | 6,6 | 50,1 |
| Копорское СП | Копорье |  | 9,2 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 1,10% | 163,1 | 4,1 | 42,4 |
| Лаголовское СП | Лаголово |  | 12,8 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 3,50% | 157,1 | 3,4 | 38,8 |
| Лебяженское ГП | Гора Валдай | 01.10.2013 | 1,38 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 0,90% | 155,4 | 0,1 | 15 |
|  | Шепелево | 01.10.2013 | 0,86 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 0,90% | 155,4 | 1 | 18 |
|  | Лебяжье |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 0,00% | 0 | 97,3 | 1366,4 |
| МО Ломоносовского района | Нас.пункт | Начало эксплуатации тепловых источников после реконструкции | Установленная мощность | Присоединенная нагрузка | Доля выработки т/э на разных видах топлива | Расход т/э на собственные нужды котельной (к выработке т/э) | Удельный расход топлива на производство т/э(на выработанную Гкал.) | Удельный расход воды (на выработанную Гкал) | Удельный расход э/э (на выработанную Гкал) |
|  |  |  |  | всего | отопление | ГВС | всего | газ | уголь | мазут | э/э |  |  |  |  |
|  |  |  | Гкал/ч | % | % | кг у.т. /Гкал | м3/ Гкал | кВт.ч/ Гкал |
| Лопухинское СП | Лопухинка |  | 7,5 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 1,20% | 159,8 | 4,1 | 43,3 |
|  | Лопухинка детский дом |  | 2,04 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 3,40% | 162,7 | 4,1 | 43,3 |
|  | Глобицы |  | 3,44 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 3,00% | 159,6 | 5,1 | 43,4 |
| Низинское СП | Низино |  | 12,8 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 4,00% | 156 | 3,8 | 49,7 |
| Оржицское СП | Оржицы | 01.10.2012 | 8,18 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 0,90% | 155,4 | 3,5 | 21,2 |
| Пениковское СП | Пеники |  | 3,23 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 1,20% | 159 | 4 | 44,3 |
|  | Пеники, ДК |  | 2,2 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 2,00% | 165,1 | 0,1 | 28,9 |
| Ропшинское СП | Ропша, школа | 01.10.2012 | 0,36 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 0,90% | 155,4 | 0,9 | 15 |
|  | Ропша |  | 3,48 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 1,20% | 155,6 | 0,6 | 71,3 |
|  | Яльгелево |  | 19,2 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 2,70% | 156,1 | 3,8 | 56,5 |
| Русско-Высоцкое СП | Русско-Высоцкое | 01.10.2010 | 20 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 0,80% | 155,4 | 1,5 | 18 |
| Итого по источникам, включенным в ИП |  | 111,29 |  |  |  | 100% | 100% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,40% | 138,7 | 3,3 | 18,9 |
| Итого по источникам, не включенным в ИП |  | 147,14 |  |  |  | 100% | 99,61% | 0,30% | 0,00% | 0,09% | 3,30% | 177,5 | 3,9 | 43,6 |
| Итого ООО "ЛР ТЭК" |  | 258,43 | 176,9 |  |  | 100% | 99,87% | 0,10% | 0,00% | 0,03% | 2,20% | 156,7 | 3,6 | 30,3 |

Таблица 16 Целевые индикаторы по тепловым сетям ОАО «ЛЭК» до и после реконструкции

| МОЛомоносовско района | Нас.пункт | До реконструкции (2009 г.) | После реконструкции (2017 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало эксплуатации т/сетей | Протяженность т/сетей в однотрубном исчислении | Протяженность т/сетей, включенных в ИП | Потери т/э в т/сетях | Начало эксплуатации т/сетей | Протяженность т/сетей в однотрубном исчислении | Протяженность т/сетей, включенных в ИП | Потери т/э в т/сетях |
|  |  |  | км | км | % |  | км | км | % |
| Аннинское СП | Новоселье | 1973 | 8,6 | 7,8 | 24,10% | 01.10.2015 | 8,6 | 7,8 | 13,00% |
|  | Лесопитомник | 1978 | 0,8 | 0,7 | 30,40% | 01.10.2012 | 0,8 | 0,7 | 5,00% |
|  | Аннино | 1984 | 8,7 | 8,7 | 21,70% | 1.10.14 1.10.16 | 8,7 | 8,7 | 12,00% |
| Большеижорское ГП | Сагомилье | 1975 | 0,4 |  | 10,30% |  | 0,4 |  | 10,30% |
|  | Большая Ижора (локальная) |  | 3,1 |  | 2,30% |  | 3,1 |  | 2,30% |
|  | Большая Ижора (центральная) |  | 5,2 |  | 6,30% |  | 5,2 |  | 6,30% |
| Виллозское СП | Виллози | 1978 | 9,3 |  | 10,20% |  | 9,3 |  | 10,20% |
|  | Малое Карлино | 1971 | 10,6 |  | 50,80% |  | 10,6 |  | 50,80% |
| Горбунковское СП | Горбунки | 1973 | 18,8 | 17 | 8,00% | 1.10.13 1.10.14 1.10.16 | 18,8 | 17 | 6,00% |
|  | Разбегаево | 1972 | 9,2 | 8,9 | 25,00% | 01.10.2015 | 9,2 | 8,9 | 8,00% |
| Гостилицкое СП | Гостилицы | 1988 | 6,4 | 2,8 | 20,70% | 01.10.2013 | 6,4 | 2,8 | 15,00% |
|  | Дятлицы | 1954 | 0,7 | 0,7 | 85,80% | 01.10.2011 | 0,7 | 0,7 | 4,00% |
| Кипенское СП | Келози | 1965 | 7,5 | 7,4 | 17,80% | 01.10.2012 | 7,5 | 7,4 | 7,00% |
|  | Кипень |  | 6,4 | 5,7 | 20,20% | 01.10.2016 | 6,4 | 5,7 | 7,00% |
| Копорское СП | Копорье |  | 5,5 | 4,2 | 7,70% | 01.10.2016 | 5,5 | 4,2 | 4,00% |
| Лаголовское СП | Лаголово |  | 12,1 | 7,8 | 18,30% | 01.10.2012 | 12,1 | 7,8 | 12,00% |
| Лебяженское ГП | Гора Валдай | 1977 | 2,7 | 1,9 | 12,10% | 01.10.2012 | 2,7 | 1,9 | 5,00% |
|  | Шепелево | 1968 | 3,5 | 3 | 35,00% | 01.10.2012 | 3,5 | 3 | 4,00% |
|  | Лебяжье |  | 8,3 | 6,5 | 12,00% | 1.10.13 1.10.15 | 8,3 | 6,5 | 7,00% |
| Лопухинское СП | Лопухинка |  | 4,3 | 4,2 | 12,50% |  | 4,3 |  | 12,50% |
|  | Лопухинка детский дом | 1993 | 2,4 | 2,3 | 14,00% |  | 2,4 |  | 14,00% |
|  | Глобицы |  | 7,4 | 5,6 | 23,80% |  | 7,4 |  | 23,80% |
| Низинское СП | Низино |  | 8,8 | 7 | 15,90% | 1.10.14 1.10.16 | 8,8 | 7 | 6,00% |
| Оржицское СП | Оржицы | 1976 | 4,1 | 1,7 | 14,20% | 01.10.2011 | 4,1 | 1,7 | 7,00% |
| Пениковское СП | Пеники |  | 3,1 | 2 | 8,00% | 01.10.2010 | 3,1 | 2 | 4,00% |
|  | Пеники, ДК |  | 0,3 | 0,2 | 13,80% | 01.10.2010 | 0,3 | 0,2 | 2,00% |
| Ропшинское СП | Ропша, школа | 1985 | 0,4 | 0,4 | 37,50% | 01.10.2012 | 0,4 | 0,4 | 2,00% |
|  | Ропша |  | 1,5 | 1,5 | 19,30% | 01.10.2015 | 1,5 | 1,5 | 4,00% |
|  | Яльгелево |  | 7,1 | 3,5 | 20,80% | 01.10.2012 | 7,1 | 3,5 | 8,00% |
| Русско-Высоцкое СП | Русско-Высоцкое | 1985 | 19,1 |  | 11,50% | 01.10.2014 | 19,1 | 7,43 | 8,00% |
| Итого ОАО "ЛЭК" |  | 186,3 | 111,3 | 16,90% |  | 186,3 | 106,8 | 10,50% |

В ходе реконструкции выделенной системы теплоснабжения численность обслуживающего персонала тепловых источников сократится на 38 человек.

Планируется снижение себестоимости теплоэнергии после реализации инвестиционной программы за счет сокращения расходов на топливо (исключение из топливного баланса мазута и угля, сокращения удельных расходов топлива), расходов на воду и электроэнергию (сокращение удельных расходов воды и электроэнергии), сокращение расходов на оплату труда рабочих (снижение численности персонала).

5.5. Группа «обеспечение экологических требований»

В ходе реконструкции системы теплоснабжения ОАО «ЛЭК» планируется улучшение экологических показателей, снижение вредных выбросов в атмосферу вследствие вытеснения из топливного баланса мазута и угля, а также внедрения современного высокотехнологичного оборудования.

VI. ФОРМИРОВАНИЕ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ВЫДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В Методических рекомендациях по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. № 99, мероприятия инвестиционной программы рекомендуется группировать в два инвестиционных проекта. В первый инвестиционный проект рекомендуется включать мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг).

Во второй инвестиционный проект рекомендуется включать мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий первого инвестиционного проекта рекомендуется учитывать при определении надбавок к тарифам на товары (услуги) организаций коммунального комплекса.

Финансовые потребности на реализацию второго инвестиционного проекта рекомендуется учитывать при определении тарифов организации коммунального комплекса на подключение.

Не рекомендуется включать финансовые потребности на реализацию мероприятий одного инвестиционного проекта в финансовые потребности другого инвестиционного проекта.

В соответствии с указанными методическими рекомендациями инвестиционная программа ОАО «ЛЭК» сформирована с разделением на две части:

- список инвестиционных проектов по повышению качества товаров и услуг,

- список      инвестиционных      проектов      по      подключению строящихся (реконструируемых) объектов.

При этом все мероприятия, включенные в рассматриваемую инвестиционную программу, включены в первую часть инвестиционной программы (в список инвестиционных проектов по повышению качества товаров и услуг), так как на данном этапе реконструкции выделенной системы теплоснабжения Ломоносовского района планируются только мероприятия по реконструкции котельных и по развитию сетей инженерно-технического обеспечения, технологически связанных с объектами инвестирования, без чего реализация инвестиционных проектов по реконструкции котельных невозможна.

Строительство новых сетей и увеличение пропускной способности существующих на данном этапе реконструкции выделенной системы теплоснабжения Ломоносовского района не планируется. Поэтому инвестиционные проекты по подключению строящихся (реконструируемых) объектов отсутствуют (мероприятия по подключению новых потребителей не предусмотрены в инвестиционной программе).

Табличная часть методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. № 99, представлена в Приложениях 3,4,5.

VII. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

7.1. ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ (КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ) ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Инвестиционная программа по реконструкции выделенной системы теплоснабжения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области включает в себя мероприятия по реконструкции объектов системы теплоснабжения ОАО «ЛЭК».

Сметная стоимость работ по всем объектам определена на основе предпроектных обоснований, выполненных проектной организацией ООО «СЭТ».

Укрупненная сводная смета капитальных затрат по инвестиционным проектам, включенным в адресную инвестиционную программу ОАО "ЛЭК" согласована председателем Комитета по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации МО Ломоносовского муниципального района ЛО и генеральным директором ОАО "ЛЭК" (копия сметы представлена в Приложении 1).

Объем капитальных вложений по инвестиционной программе составляет 1 205,134 млн. руб. с учетом НДС (1021.3 млн. руб. без НДС).

Объем инвестиционных затрат, подлежащий возврату через тарифные источники, - 1 117,301млн. руб. с учетом НДС (946,866 млн. руб. без НДС) (расчет см. в п.7.2).

План реализации инвестиционной программы ОАО «ЛЭК» по годам в период 2010-2016 гг. представлен в таблице:

Таблица 17 План реализации инвестиционной программа ОАО «ЛЭК»

| № п/п | Наименование МО, нас.пункта | Сметная стоимость, тыс. руб., с НДС | в т.ч. план реализации по годам (с НДС) | Сметная стоимость, тыс. руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г |  |
| 1 | Аннинское сельское поселение | 247 511 |  |  | 3 219 | 1 300 | 83 477 | 109 515 | 50 000 | 209 755 |
|  | инвест. проекты по котельным | 121 300 |  |  | 0 | 1 300 | 57 500 | 62 500 | 0 | 102 797 |
|  | инвест. проекты по т/сетям | 126 211 |  |  | 3 219 | 0 | 25 977 | 47 015 | 50 000 | 106 959 |
| 1.1. | д.Аннино | кот. | 62 500 |  |  |  |  |  | 62 500 |  | 52 966 |
|  |  | т/сети | 75 977 |  |  |  |  | 25 977 |  | 50 000 | 64 387 |
| 1.2 | д.Новоселье | кот. | 57 500 |  |  |  |  | 57 500 |  |  | 48 729 |
|  |  | т/сети | 47 015 |  |  |  |  |  | 47 015 |  | 39 843 |
| 1.3 | д.Лесопитомник | кот. | 1 300 |  |  |  | 1 300 |  |  |  | 1 102 |
|  |  | т/сети | 3 219 |  |  | 3 219 |  |  |  |  | 2 728 |
| 2 | Горбунковское сельское поселение | 339 874 |  |  | 129 000 | 31 349 | 50 000 | 79 525 | 50 000 | 288 029 |
|  | инвест. проекты по котельным | 159 150 |  |  | 129 000 | 0 | 0 | 30150 | 0 | 134 873 |
|  | инвест. проекты по т/сетям | 180 724 |  |  | 0 | 31 349 | 50 000 | 49 375 | 50 000 | 153 156 |
| 2.1 | д.Горбунки (2 БМК) | кот. | 129 000 |  |  | 129 000 |  |  |  |  | 109 322 |
|  |  | т/сети | 131 349 |  |  |  | 31 349 | 50 000 |  | 50 000 | 111 313 |
| 2.2 | д.Разбегаево | кот. | 30 150 |  |  |  |  |  | 30 150 |  | 25 551 |
|  |  | т/сети | 49 375 |  |  |  |  |  | 49 375 |  | 41 843 |
| 3 | Гостилицкое сельское поселение | 122 093 |  | 2 841 |  | 119 252 |  |  |  | 103 469 |
|  | инвест. проекты по котельным | 63 400 |  | 0 |  | 63 400 |  |  |  | 53 729 |
|  | инвест. проекты по т/сетям | 58 693 |  | 2 841 |  | 55 852 |  |  |  | 49 740 |
| 3.1 | д.Гостилицы | кот. | 62 500 |  |  |  | 62 500 |  |  |  | 52 966 |
|  |  | т/сети | 55 852 |  |  |  | 55 852 |  |  |  | 47 333 |
| 3.2 | д.Дятлицы | кот. | 900 |  |  |  | 900 |  |  |  | 763 |
|  |  | т/сети | 2 841 |  | 2 841 |  |  |  |  |  | 2 407 |
| 4 | Кипенское сельское поселение | 73 258 | 19 500 |  | 24 862 |  |  |  | 28 896 | 62 083 |
| № п/п | Наименование МО, нас.пункта | Сметная стоимость, тыс. руб., с НДС | в т.ч. план реализации по годам (с НДС) | Сметная стоимость, тыс. руб., без НДС |
|  |  |  | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г |  |
|  | инвест. проекты по котельным | 19 500 | 19 500 |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 525 |
|  | инвест. проекты по т/сетям | 53 758 | 0 |  | 24 862 |  |  |  | 28 896 | 45 557 |
| 4.1 | д.Келози | кот. | 19 500 | 19 500 |  |  |  |  |  |  | 16 525 |
|  |  | т/сети | 24 862 |  |  | 24 862 |  |  |  |  | 21 069 |
| 4.2 | д.Кипень | т/сети | 28 896 |  |  |  |  |  |  | 28 896 | 24 488 |
| 5 | Копорское сельское поселение | 35 531 |  |  |  |  |  |  | 35 531 | 30 111 |
|  | инвест. проекты по котельным | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | инвест. проекты по т/сетям | 35 531 |  |  |  |  |  |  | 35 531 | 30111 |
| 5.1 | д.Копорье | т/сети | 35 531 |  |  |  |  |  |  | 35 531 | 30 111 |
| 6 | Лаголовское сельское поселение | 55 946 |  |  | 55 946 |  |  |  |  | 47 412 |
|  | инвест. проекты по котельным | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | инвест. проекты по т/сетям | 55 946 |  |  | 55 946 |  |  |  |  | 47 412 |
| 6.1 | д.Лаголово | т/сети | 55 946 |  |  | 55 946 |  |  |  |  | 47 412 |
| 7 | Лебяженское городское поселение | 75 219 |  |  | 28 688 | 26 531 |  | 20 000 |  | 63 745 |
|  | инвест. проекты по котельным | 11 200 |  |  | 11 200 | 0 |  | 0 |  | 9 492 |
|  | инвест. проекты по т/сетям | 64 019 |  |  | 17 488 | 26 531 |  | 20 000 |  | 54 253 |
| 7.1 | д.Гора-Валдай | кот. | 6 900 |  |  | 6 900 |  |  |  |  | 5 847 |
|  |  | т/сети | 6 984 |  |  | 6 984 |  |  |  |  | 5 918 |
| 7.2 | д.Шепелево | кот. | 4 300 |  |  | 4 300 |  |  |  |  | 3 644 |
|  |  | т/сети | 10 504 |  |  | 10 504 |  |  |  |  | 8 902 |
| 7.3 | п.Лебяжье | т/сети | 46 531 |  |  |  | 26 531 |  | 20 000 |  | 39 433 |
| 8 | Низинское сельское поселение | 46 320 |  |  |  |  | 10 312 |  | 36 008 | 39 254 |
|  | инвест. проекты по котельным | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | инвест. проекты по т/сетям | 46 320 |  |  |  |  | 10 312 |  | 36 008 | 39 254 |
| 8.1 | д.Низино, ВМИИ | т/сети | 10 312 |  |  |  |  | 10 312 |  |  | 8 739 |
| 8.2 | д.Низино | т/сети | 36 008 |  |  |  |  |  |  | 36 008 | 30 515 |
| № п/п | Наименование МО, нас.пункта | Сметная стоимость, тыс. руб., с НДС | в т.ч. план реализации по годам (с НДС) | Сметная стоимость, тыс. руб., без НДС |
|  |  |  | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г |  |
| 9 | Оржицское сельское поселение | 51 052 |  | 51 052 |  |  |  |  |  | 43 265 |
|  | инвест. проекты по котельным | 40 900 |  | 40 900 |  |  |  |  |  | 34 661 |
|  | инвест. проекты по т/сетям | 10152 |  | 10152 |  |  |  |  |  | 8 604 |
| 9.1 | д.Оржицы | кот. | 40 900 |  | 40 900 |  |  |  |  |  | 34 661 |
|  |  | т/сети | 10 152 |  | 10 152 |  |  |  |  |  | 8 604 |
| 10 | Пениковское сельское поселение | 2 270 | 2 270 |  |  |  |  |  |  | 1 923 |
|  | инвест. проекты по котельным | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | инвест. проекты по т/сетям | 2 270 | 2 270 |  |  |  |  |  |  | 1 923 |
| 10.1 | д.Пенники | т/сети | 1 324 | 1 324 |  |  |  |  |  |  | 1 122 |
| 10.2 | д.Пеники, ДК | т/сети | 945 | 945 |  |  |  |  |  |  | 801 |
| 11 | Ропшинское сельское поселение | 32 509 | 1 800 |  | 22 808 |  |  | 7 901 |  | 27 550 |
|  | инвест. проекты по котельным | 1 800 | 1 800 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 525 |
|  | инвест. проекты по т/сетям | 30 709 | 0 |  | 22 808 |  |  | 7 901 |  | 26 025 |
| 11.1 | д.Ропша, школа | кот. | 1 800 | 1 800 |  |  |  |  |  |  | 1 525 |
|  |  | т/сети | 1 759 |  |  | 1 759 |  |  |  |  | 1 491 |
| 11.2 | д.Ропша | т/сети | 7 901 |  |  |  |  |  | 7 901 |  | 6 696 |
| 11.3 | д.Яльгелево | т/сети | 21 049 |  |  | 21 049 |  |  |  |  | 17 838 |
| 12 | Русско-Высоцкое сельское поселение | 123 551 | 90 000 |  |  |  | 33 551 |  |  | 104 704 |
|  | инвест. проекты по котельным | 90 000 | 90 000 |  |  |  | 0 |  |  | 76 271 |
|  | инвест. проекты по т/сетям | 33 551 |  |  |  |  | 33 551 |  |  | 28 433 |
| 12.1 | д.Русско-Высоцкое | кот. | 90 000 | 90 000 |  |  |  |  |  |  | 76 271 |
|  |  | т/сети | 33 551 |  |  |  |  | 33 551 |  |  | 28 433 |
| 13 | Итого: суммарные инвестиционные затраты по адресной инвестиционной программе | 1 205 134 | 113 570 | 53 893 | 264 523 | 178 432 | 177 340 | 216 941 | 200 435 | 1 021 300 |
|  | инвест. проекты по котельным | 507 250 | 111 300 | 40 900 | 140 200 | 64 700 | 57 500 | 92 650 | 0 | 429 873 |
|  | инвест. проекты по т/сетям | 697 884 | 2 270 | 12 993 | 124 323 | 113 732 | 119 840 | 124 291 | 200 435 | 591 427 |

7.2. ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

План финансирования инвестиционной программы ОАО «ЛЭК» по реконструкции выделенной системы теплоснабжения Ломоносовского района на 2010-2016 гг., согласованный председателем Комитета по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации МО Ломоносовского муниципального района ЛО и генеральным директором ОАО "ЛЭК", представлен в Приложении 2.

7.2.1. Источники финансирования капитальных вложений

По согласованию между собственниками имущественного комплекса до реконструкции (Ломоносовский муниципальный район и ОАО «ЛЭК»), эксплуатирующей организацией (ООО «ЛР ТЭК») и инвестором определены источники покрытия инвестиционных затрат (капитальных вложений):

- бюджетное финансирование,

- арендная плата по сетям п. Лебяжье,

- привлеченные средства, в т.ч. заемные средства (кредит) и собственный капитал инвестора. 7.2.1.1. Бюджетное финансирование

На реализацию инвестиционной программы организации коммунального комплекса ОАО «ЛЭК» планируется ежегодное выделение бюджетных средств муниципальных образований поселений Ломоносовского района в следующих объемах:

Таблица 18 Объем бюджетного финансирования инвестиционной программы ОАО «ЛЭК», тыс. рую. с НДС

| № п/ п | Наименование МО, нас.пункта | Бюдж. средства, всего | в т.ч. по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | Аннинское сельское поселени | 7 800 |  |  |  | 300 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
|  | ИП по котельным | 3 300 |  |  |  | 300 | 1 500 | 1 500 | 0 |
|  | ИП по т/сетям | 4 500 |  |  |  |  |  | 1 500 | 3 000 |
|  | д.Аннино | кот. | 1 500 |  |  |  |  |  | 1 500 | 0 |
|  |  | т/сети | 3 000 |  |  |  |  |  |  | 3 000 |
|  | д.Новоселье | кот. | 1 500 |  |  |  |  | 1 500 |  |  |
|  |  | т/сети | 1 500 |  |  |  |  |  | 1 500 |  |
|  | д.Лесопитомник | кот. | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |
|  |  | т/сети | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Горбунковское сельское поселение | 10 500 |  |  | 2 000 | 1 000 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
|  | ИП по котельным | 3 500 |  |  | 2 000 |  |  | 1 500 |  |
|  | ИП по т/сетям | 7 000 |  |  |  | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 3 000 |
|  | д.Горбунки | кот. | 2 000 |  |  | 2 000 |  |  |  |  |
|  |  | т/сети | 5 500 |  |  |  | 1 000 | 1 500 |  | 3 000 |
|  | д.Разбегаево | кот. | 1 500 |  |  |  |  |  | 1 500 |  |
|  |  | т/сети | 1 500 |  |  |  |  |  | 1 500 |  |
| 3 | Гостилицкое сельское поселение | 4 500 |  | 300 |  | 4 200 |  |  |  |
|  | ИП по котельным | 2 200 |  |  |  | 2 200 |  |  |  |
|  | ИП по т/сетям | 2 300 |  | 300 |  | 2 000 |  |  |  |
|  | д.Гостилицы | кот. | 2 000 |  |  |  | 2 000 |  |  |  |
|  |  | т/сети | 2 000 |  |  |  | 2 000 |  |  |  |
|  | д.Дятлицы | кот. | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | т/сети | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 4 | Кипенское сельское поселение | 3 000 | 1 000 |  | 500 |  |  |  | 1 500 |
|  | ИП по котельным | 1 000 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИП по т/сетям | 2 000 |  |  | 500 |  |  |  | 1 500 |
|  | д.Келози | кот. | 1 000 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | т/сети | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  | д.Кипень | т/сети | 1 500 |  |  |  |  |  |  | 1 500 |
| 5 | Копорское сельское поселение | 3 000 |  |  |  |  |  |  | 3 000 |
|  | ИП по котельным | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИП по т/сетям | 3 000 |  |  |  |  |  |  | 3 000 |
|  | д.Копорье т/сети | 3 000 |  |  |  |  |  |  | 3 000 |
| 6 | Лаголовское сельское поселение | 1 500 |  |  | 1 500 |  |  |  |  |
|  | ИП по котельным | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИП по т/сетям | 1 500 |  |  | 1 500 |  |  |  |  |
|  | д.Лаголово т/сети | 1 500 |  |  | 1 500 |  |  |  |  |
| 7 | Лебяженское городское поселение | 3 500 |  |  | 1 000 | 1 000 |  | 1 500 |  |
|  | ИП по котельным | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  | ИП по т/сетям | 3 000 |  |  | 500 | 1 000 |  | 1 500 |  |
|  | д.Гора-Валдай | кот. | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  | т/сети | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Шепелево | кот. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | т/сети | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  | п.Лебяжье | т/сети | 2 500 |  |  |  | 1 000 |  | 1 500 |  |
| 9 | Низинское сельское поселение | 3 000 |  |  |  |  | 1 500 |  | 1 500 |
|  | ИП по котельным | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИП по т/сетям | 3 000 |  |  |  |  | 1 500 |  | 1 500 |
|  | д.Низино, ж/городок т/сети | 1 500 |  |  |  |  | 1 500 |  |  |
|  | д.Низино т/сети | 1 500 |  |  |  |  |  |  | 1 500 |
| 10 | Оржицское сельское поселение | 1 500 |  | 1 500 |  |  |  |  |  |
|  | ИП по котельным | 1 000 |  | 1 000 |  |  |  |  |  |
|  | ИП по т/сетям | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  | д.Оржицы кот. | 1 000 |  | 1 000 |  |  |  |  |  |
|  | д.Оржицы т/сети | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 11 | Пениковское сельское поселение | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ропшинское сельское поселение | 3 000 | 500 |  | 1 000 |  |  | 1 500 |  |
|  | ИП по котельным | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИП по т/сетям | 2 500 |  |  | 1 000 |  |  | 1 500 |  |
|  | д.Ропша, школа | кот. | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | т/сети | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Ропша | т/сети | 1 500 |  |  |  |  |  | 1 500 |  |
|  | д.Яльгелево | т/сети | 1 000 |  |  | 1 000 |  |  |  |  |
| 15 | Русско-Высоцкое сельское поселение | 2 500 | 1 000 |  |  |  | 1 500 |  |  |
|  | ИП по котельным | 1 000 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИП по т/сетям | 1 500 |  |  |  |  | 1 500 |  |  |
|  | д.Русско-Высоцкое | кот. | 1 000 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | т/сети | 1 500 |  |  |  |  | 1 500 |  |  |
|  | Итого бюджетное финансирование инвест.программы | 43 800 | 2 500 | 1 800 | 6 000 | 6 500 | 6 000 | 9 000 | 12 000 |
|  | бюджетное финансирование на реализацию инвест. проектов по котельным | 13 000 | 2 500 | 1 000 | 2 500 | 2 500 | 1 500 | 3 000 | 0 |
|  | бюджетное финансирование на реализацию инвест. проектов по т/сетям | 30 800 | 0 | 800 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 6 000 | 12 000 |

7.2.1.2. Арендная плата за использование тепловых сетей в п. Лебяжье

В п. Лебяжье расположена газовая котельная, эксплуатируемая ОАО «ЛО ТЭК». Тепловая энергия, отпускаемая от котельной, направляется на нужды потребителей, расположенных в зоне теплоснабжения ОАО «ЛЭК», по тепловым сетям в соответствии с Договором аренды объектов. ОАО «ЛЭК» получает арендную плату, которая является источником финансирования капитальных вложений в реконструкцию тепловых сетей.

Сметная стоимость работ по реконструкции тепловых сетей в п. Лебяжье составляет 46 531 тыс. руб. с НДС (39 433 тыс. руб. без НДС), объем финансирования инвестиционной программы из бюджета МО «Лебяженское городское поселение» - 3 500 тыс. р (2 966 тыс. руб. без НДС), в том числе по инвестиционному проекту п. Лебяжье -2 500 тыс. руб. с НДС (2 119 тыс. руб. без НДС). Таким образом, арендная плата за использование объектов теплоснабжения (тепловых сетей) в п. Лебяжье является источником финансирования капитальных вложений в объеме 44 031 тыс. руб. с НДС (37 315 тыс. руб. без НДС).

7.2.1.3. Привлеченные средства

Источником капитальных вложений в объеме 1 117 302 тыс. руб. с НДС (946 866 тыс. руб. без НДС) являются привлеченные средства:

- 80,0 % привлеченных средств - заемные средства (кредит), привлекаемые финансирующей организацией (инвестором) или ОАО «ЛЭК»,

20 % привлеченных средств - собственный капитал инвестора.

7.2.1.4. Суммарный объем капитальных вложений и источники их финансирования в разрезе муниципальных образований Ломоносовского района

Таблица 19 Суммарный объем и источники капитальных вложений (инвестиционных затрат), тыс. руб.

| Наименование | с НДС | без НДС |
| --- | --- | --- |
| Объем капитальных вложений, всего | 1 205 133 | 1 021 300 |
| Источники капитальных вложений: |
| - бюджетное финансирование | 43 800 | 37 119 |
| - арендная плата по сетям п.Лебяжье | 44 032 | 37 315 |
| - привлеченные средства, в т.ч.: | 1 117 302 | 946 866 |
| заемные средства (кредит) | 893 841 | 757 493 |
| собственный капитал инвестора | 223 460 | 189 373 |

Объемы капитальных вложений с учетом НДС и источники их финансирования по каждому объекту инвестирования и по муниципальным образованиям 1 уровня Ломоносовского района представлены в следующей таблице:

Таблица 20 Капитальные вложения (инвестиционные затраты) по объектам инвестирования ОАО «ЛЭК» и источники их финасирования, тыс. руб. с НДС

| № | Перечень МО 1 уровняЛомоносовского муниципального района ЛО | Населенный пункт | Объект инвестиров ания | Начало реконструкции (привлечение инвестиций) | Ввод в эксплуатацию реконструируе мых объектов | Инвестиционные затраты | Источники финансирования кап.вложений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Заемные средства | Собственный капитал инвестора | Бюджетные средства | Арендная плата |
| 1 | Аннинское СП | д.Аннино | кот. | 01.05.2014 | 01.10.2014 | 62 500 | 48 800 | 12 200 | 1 500 |  |
|  |  |  | т/сети | 01.06.2013 | 01.10.2013 | 25 977 | 20 781 | 5 195 | 0 |  |
|  |  |  | т/сети | 01.06.2015 | 01.10.2015 | 50 000 | 37 600 | 9 400 | 3 000 |  |
|  |  | д.Новоселье | кот. | 01.05.2013 | 01.10.2013 | 57 500 | 44 800 | 11 200 | 1 500 |  |
|  |  |  | т/сети | 01.06.2014 | 01.10.2014 | 47 015 | 36 412 | 9 103 | 1 500 |  |
|  |  | д.Лесопитомник | кот. | 01.05.2012 | 01.10.2012 | 1 300 | 800 | 200 | 300 |  |
|  |  |  | т/сети | 01.06.2011 | 01.10.2011 | 3 219 | 2 576 | 644 | 0 |  |
|  |  | Итого |  | 01.06.2011 | 01.10.2015 | 247 511 | 191 769 | 47 942 | 7 800 |  |
| 2 | Горбунковское СП | д.Горбунки | кот. | 01.05.2011 | 01.10.2011 | 129 000 | 101 600 | 25 400 | 2 000 |  |
|  |  |  | т/сети | 01.06.2012 | 01.10.2012 | 31 349 | 24 279 | 6 070 | 1 000 |  |
|  |  |  | т/сети | 01.06.2013 | 01.10.2013 | 50 000 | 38 800 | 9 700 | 1 500 |  |
|  |  |  | т/сети | 01.06.2015 | 01.10.2015 | 50 000 | 37 600 | 9 400 | 3 000 |  |
|  |  | д.Разбегаево | кот. | 01.05.2014 | 01.10.2014 | 30 150 | 22 920 | 5 730 | 1 500 |  |
|  |  |  | т/сети | 01.06.2014 | 01.10.2014 | 49 375 | 38 300 | 9 575 | 1 500 |  |
|  |  | Итого |  | 01.05.2011 | 01.10.2015 | 339 874 | 263 499 | 65 875 | 10 500 |  |
| 3 | Гостилицкое СП | д.Гостилицы | кот. | 01.05.2012 | 01.10.2012 | 62 500 | 48 400 | 12 100 | 2 000 |  |
|  |  |  | т/сети | 01.06.2012 | 01.10.2012 | 55 852 | 43 082 | 10 770 | 2 000 |  |
|  |  | д.Дятлицы | кот. | 01.05.2012 | 01.10.2012 | 900 | 560 | 140 | 200 |  |
|  |  |  | т/сети | 01.06.2010 | 01.10.2010 | 2 841 | 2 032 | 508 | 300 |  |
|  |  | Итого |  | 01.06.2010 | 01.10.2012 | 122 093 | 94 074 | 23 518 | 4 500 |  |
| 4 | Кипенское СП | д.Келози | кот. | 01.05.2009 | 01.10.2009 | 19 500 | 14 800 | 3 700 | 1 000 |  |
|  |  |  | т/сети | 01.06.2011 | 01.10.2011 | 24 862 | 19 489 | 4 872 | 500 |  |
|  |  | д.Кипень | т/сети | 01.06.2015 | 01.10.2015 | 28 896 | 21 917 | 5 479 | 1 500 |  |
|  |  | Итого |  | 01.05.2009 | 01.10.2015 | 73 258 | 56 206 | 14 051 | 3 000 |  |
| 5 | Копорское СП | д.Копорье | т/сети | 01.06.2015 | 01.10.2015 | 35 531 | 26 025 | 6 506 | 3 000 |  |
| 6 | Лаголовское СП | д.Лаголово | т/сети | 01.06.2011 | 01.10.2011 | 55 946 | 43 556 | 10 889 | 1 500 |  |
| 7 | Лебяженское ГП | д.Гора-Валдай | кот. | 01.05.2011 | 01.10.2011 | 6 900 | 5 120 | 1 280 | 500 |  |
|  |  |  | т/сети | 01.06.2011 | 01.10.2011 | 6 984 | 5 587 | 1 397 | 0 |  |
|  |  | д.Шепелево | кот. | 01.05.2011 | 01.10.2011 | 4 300 | 3 440 | 860 | 0 |  |
|  |  |  | т/сети | 01.06.2011 | 01.10.2011 | 10 504 | 8 003 | 2 001 | 500 |  |
|  |  | п.Лебяжье | т/сети | 01.06.2012 | 01.10.2012 | 26 531 | 0 | 0 | 1 000 | 25 531 |
|  |  |  | т/сети | 01.06.2014 | 01.10.2014 | 20 000 | 0 | 0 | 1 500 | 18 500 |
|  |  | Итого |  | 01.05.2011 | 01.10.2015 | 75 219 | 22 150 | 5 538 | 3 500 | 44 031 |
| 8 | Низинское СП | д.Низино | т/сети | 01.06.2013 | 01.10.2013 | 10 312 | 7 050 | 1 762 | 1 500 |  |
|  |  |  | т/сети | 01.06.2015 | 01.10.2015 | 36 008 | 27 606 | 6 902 | 1 500 |  |
|  |  | Итого |  | 01.06.2013 | 01.10.2015 | 46 320 | 34 656 | 8 664 | 3 000 |  |
| 9 | Оржицкое СП | д.Оржицы | кот. | 01.05.2010 | 01.10.2010 | 40 900 | 31 920 | 7 980 | 1 000 |  |
|  |  |  | т/сети | 01.06.2010 | 01.10.2010 | 10 152 | 7 722 | 1 930 | 500 |  |
|  |  | Итого |  | 01.05.2010 | 01.10.2010 | 51 052 | 39 642 | 9 910 | 1 500 |  |
| 10 | Пениковское СП | д.Пенники | т/сети | 01.06.2009 | 01.10.2009 | 1 324 | 1 059 | 265 | 0 |  |
|  |  | д.Пенники, ДК | т/сети | 01.06.2009 | 01.10.2009 | 945 | 756 | 189 | 0 |  |
|  |  | Итого |  | 01.06.2009 | 01.10.2009 | 2 269 | 1 815 | 454 | 0 |  |
| 11 | Ропшинское СП | д.Ропша, школа | кот. | 01.05.2009 | 01.10.2009 | 1 800 | 1 040 | 260 | 500 |  |
|  |  |  | т/сети | 01.06.2011 | 01.10.2011 | 1 759 | 1 408 | 352 | 0 |  |
|  |  | д.Ропша | т/сети | 01.06.2014 | 01.10.2014 | 7 901 | 5 121 | 1 280 | 1 500 |  |
|  |  | д.Яльгелево | т/сети | 01.06.2011 | 01.10.2011 | 21 049 | 16 039 | 4 010 | 1 000 |  |
|  |  | Итого |  | 01.05.2009 | 01.10.2014 | 32 509 | 23 608 | 5 902 | 3 000 |  |
| 12 | Русско-Высоцкое СП | д.Русско- | кот. | 01.05.2009 | 01.10.2009 | 90 000 | 71 200 | 17 800 | 1 000 |  |
|  |  | Высоцкое | т/сети | 01.06.2013 | 01.10.2013 | 33 551 | 25 640 | 6 411 | 1 500 |  |
|  |  | Итого |  | 01.05.2009 | 01.10.2013 | 123 551 | 96 840 | 24 211 | 2 500 |  |
|  | Итого ООО"ЛР ТЭК" |  | кот.+т/сети | 01.05.2009 | 01.10.2015 | 1 205 133 | 893 840 | 223 460 | 43 800 | 44 031 |
|  |  |  | кот. | 01.05.2009 | 01.10.2014 | 507 250 | 395 400 | 98 850 | 13 000 | 0 |
|  |  |  | т/сети | 01.06.2009 | 01.10.2015 | 697 883 | 498 440 | 124 610 | 30 800 | 44 031 |

7.2.2. Условия привлечения инвестиционных ресурсов

Инвестиционные ресурсы привлекаются на следующих условиях:

1) Обслуживание инвестиционных ресурсов:

- обслуживание займа - 20% годовых, начисление процентов ежемесячно с момента привлечения займа,

- доходность на собственный капитал инвестора - 15% годовых, начисление процентов ежемесячно с момента привлечения капитала,

- бюджетные средства предоставляются организации без обслуживания.

В связи с тем, что введение надбавки к тарифу на теплоэнергию планируется с 01.01.2011 г., а средства по обслуживанию привлеченных инвестиций начисляются с момента их привлечения (с мая 2010 г.), в тарифном сценарии предусмотрена отсрочка уплаты процентов по обслуживанию кредита. Дополнительные расходы на обслуживание заемных средств за 2010 г. планируется включить в инвестиционную надбавку в период 2011-2013 гг.

2) Начало возврата инвестиционных ресурсов:

- заемные средства и собственный капитал инвестора - с момента ввода в эксплуатацию каждого объекта инвестирования, возврат привлеченных инвестиций осуществляется равными долями, ежемесячно;

- бюджетные средства не подлежат возврату.

3) Срок, на который привлекаются инвестиционные ресурсы:

- заемные средства - 6 лет по каждому объекту инвестирования; при этом суммарный срок составит 12 лет - с мая 2010 г. по июнь 2022 г.

- собственный капитал инвестора - 6 лет по каждому объекту инвестирования; при этом суммарный срок составит 12 лет - с мая 2010 г. по июнь 2022 г.

7.2.3. Графики возврата и обслуживания заемных средств

В соответствии с принятым планом финансирования, возврат тела займа осуществляется ежемесячно равными долями с момента ввода каждого объекта в эксплуатацию после завершения реконструкции. Срок пользования привлеченными займами, направляемыми на реконструкцию каждого объекта инвестирования, составляет 6 лет.

Дата, с которой планируется начать привлечение займов, направляемых на реконструкцию тепловых источников, - 01.05.2010 г., расчетный срок возврата займа, направляемого на реконструкцию последнего объекта инвестирования (котельной), - 01.05.21 г. Таким образом, суммарный срок пользования займами - 11 лет.

Дата, с которой планируется начать привлечение займов, направляемых на реконструкцию тепловых сетей, - 01.06.2010 г., расчетный срок возврата займа, направляемого на реконструкцию последнего объекта инвестирования (т/сетей), - 01.06.22 г. Таким образом, суммарный срок пользования займами - 12 лет.

За все время пользования заемными средствами начисляются % по их обслуживанию. Размер обслуживания заемных средств составляет 20 % годовых. Расчет объема средств, направленных на уплату процентов по займу, осуществлен по каждому объекту инвестирования. Результаты расчетов представлены в таблице:

Таблица 21 Расчетные графики привлечения займа, его возврата и обслуживания, без НДС, тыс. руб.

| Год | Графики привлечения займа | Графики возврата займа | Графики обслуживания займа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. |  |  |
|  |  | по источникам | по т/сетям |  |  |
| 2010 г. | 75 301 | 73 763 | 1 539 | 4 183 | 9 840 |
| 2011 г. | 35 317 | 27 051 | 8 266 | 14 512 | 17 354 |
| 2012 г. | 175 270 | 93 356 | 81 914 | 28 174 | 37 986 |
| 2013 г. | 99 255 | 42 170 | 57 086 | 53 162 | 54 695 |
| 2014 г. | 116 163 | 37 966 | 78 197 | 70 644 | 63 985 |
| 2015 г. | 128 434 | 60 780 | 67 655 | 91 272 | 73 980 |
| 2016 г. | 127 753 | 0 | 127 753 | 109 628 | 78 890 |
| 2017 г. |  |  |  | 113 494 | 66 866 |
| 2018 г. |  |  |  | 81 567 | 36 230 |
| 2019 г. |  |  |  | 74 844 | 28 151 |
| 2020 г. |  |  |  | 57 362 | 15 014 |
| 2021 г. |  |  |  | 44 455 | 5 370 |
| 2022 г. |  |  |  | 14 195 | 146 |
| Итого: | 757 493 | 335 085 | 422 408 | 757 493 | 488 507 |

Фактический возврат займа и его обслуживание предусмотрено за счет амортизационных отчислений по объектам инвестирования (из расходов, формирующих тариф на теплоэнергию) и расходов из инвестиционной надбавки к тарифу.

7.2.4. Графики возврата и обслуживания собственного капитала инвестора

В соответствии с принятым планом финансирования, возврат собственного капитала инвестора осуществляется ежемесячно равными долями с момента ввода каждого объекта в эксплуатацию после завершения реконструкции. Срок пользования привлеченными собственными средствами инвестора, направляемыми на реконструкцию каждого объекта инвестирования, составляет 6 лет.

Дата, с которой планируется начать привлечение собственного капитала, направляемого на реконструкцию тепловых источников, - 01.05.2010 г., расчетный срок возврата собственного капитала, направляемого на реконструкцию последнего объекта инвестирования (котельной),

-	01.05.21 г. Таким образом, суммарный срок использования собственного капитала инвестора - 11 лет.

Дата, с которой планируется начать привлечение собственного капитала, направляемого на реконструкцию тепловых сетей, - 01.06.2010 г., расчетный срок возврата собственного капитала, направляемого на реконструкцию последнего объекта инвестирования (т/сетей), -01.06.22 г. Таким образом, суммарный срок использования собственного капитала инвестора

-	12 лет.

За все время использования собственного капитала инвестора на него начисляется доходность. Размер доходности составляет 15 % годовых. Расчет объема средств, направленных на выплату доходности, осуществлен по каждому объекту инвестирования. Результаты расчетов представлены в таблице:

Таблица 22 Расчетные графики привлечения собственных средств инвестора их возврата и обслуживания, без НДС, тыс. руб.

| Год | График привлечения собственного капитала инвестора | Графики возврата собственного капитала инвестора | Графики доходности на собственный капитал инвестора |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. |  |  |
|  |  | по источникам | по т/сетям |  |  |
| 2010 г. | 18 825 | 18 441 | 385 | 1 046 | 1 845 |
| 2011 г. | 8 829 | 6 763 | 2 067 | 3 628 | 3 254 |
| 2012 г. | 43 817 | 23 339 | 20 479 | 7 043 | 7 122 |
| 2013 г. | 24 814 | 10 542 | 14 271 | 13 291 | 10 255 |
| 2014 г. | 29 041 | 9 492 | 19 549 | 17 661 | 11 997 |
| 2015 г. | 32 109 | 15 195 | 16 914 | 22 672 | 13 645 |
| 2016 г. | 31 938 | 0 | 31 938 | 26 968 | 14 454 |
| 2017 г. |  |  |  | 26 150 | 11 842 |
| 2018 г. |  |  |  | 24 519 | 8 256 |
| 2019 г. |  |  |  | 18 272 | 5 138 |
| 2020 г. |  |  |  | 13 901 | 2 741 |
| 2021 г. |  |  |  | 10 674 | 999 |
| 2022 г. |  |  |  | 3 549 | 33 |
| Итого: | 189 373 | 83 771 | 105 602 | 189 373 | 91 581 |

В разработанном тарифном сценарии фактический возврат собственного капитала инвестора предусмотрен за счет сумм неиспользованных амортизационных отчислений по объектам инвестирования после того, как будут возвращены привлеченные заемные средства и выплачены % по их обслуживанию (с 2020 г. по 2030 г.).

Фактическая выплата доходности на собственный капитал инвестора предусмотрена за счет сумм неиспользованных амортизационных отчислений по объектам инвестирования после возврата всех привлеченных инвестиционных ресурсов - займа и собственного капитала инвестора (с 2030 г. по 2034 г.).

7.3. СУММАРНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТАРИФНЫЕ ИСТОЧНИКИ

При утвержденном плане финансирования инвестиционной программы и порядке возврата инвестиций обоснован объем финансовых потребностей инвестиционной программы:

Таблица 23 Финансовые потребности инвестиционной программы ОАО «ЛЭК»

| № | Структура финансовых потребностей инвестиционной программы | Объем расходов, всего |
| --- | --- | --- |
|  |  | с НДС | без НДС |
| 1 | Инвест. затраты (капитальные вложения) | 1 205 134 | 1 021 300 |
|  | котельные | 507 250 | 429 873 |
|  | теплосети | 697 884 | 591427 |
| 2 | Расходы на возврат инвестиционных затрат, в т.ч.: | 1 117 302 | 946 866 |
| 2.1. | расходы на возврат займа | 893 842 | 757 493 |
|  | котельные | 395 400 | 335 085 |
|  | теплосети | 498 441 | 422 408 |
| 2.2. | расходы на возврат собственного капитала инвестора | 223 460 | 189 373 |
|  | котельные | 98 850 | 83 771 |
|  | теплосети | 124 610 | 105 602 |
| 3 | Расходы на обслуживание привлеченных инвестиционных ресурсов, в т.ч.: | 684 504 | 580 088 |
| 3.1. | расходы на обслуживание займа | 576 438 | 488 507 |
| 3.2. | расходы на доходность на собственный капитал инвестора | 108 066 | 91 581 |
| 4 | Налог, возникающий из-за введения инвестиционной надбавки к тарифу | 114 191 | 96 772 |
| 5 | Суммарные финансовые потребности инвестиционной программы (п.1+п.2+п.3+п.4) | 3 121 131 | 2 645 026 |
| 6 | Финансовые потребности, предъявляемые к возмещению через тарифные источники (п.2+п.3+п.4), в т.ч.: | 1 915 997 | 1 623 726 |
| 6.1. | тариф на т/э (амортизационные отчисления по объектам инвестирования) | 1 190 088 | 1 008 549 |
| 6.2. | инвест. надбавка к тарифу на т/э | 725 909 | 615 177 |

Объемы финансовых потребностей инвестиционной программы по годам ее реализации представлены в следующей таблице:

Таблица 24 Ежегодные финансовые потребности адресной инвестиционной программы ОАО «ЛЭК», без НДС, тыс. руб.

| Период | Расходы на возврат привлеченных средств | Расходы на обслуживание привлеченных средств | Налог на прибыль, возникающий при вводе инвест. надбавки | Расчетные фин.потребности на возмещение инвестиций, их обслуживание и налога (ст.2+ст.3+ ст.4+ст.5+ ст.6) | Финансовые потребности, предъявляемые к возмещению через тарифные источники (ст.9+ст.10) | График возмещения через тарифные источники | Отклонение графика возмещения через тарифные источники от расчетных фин. потребностей (ст.8-ст.7) | Отклонение нарастающим итогом на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | возврат займа | возврат собственного капитала инвестора | % по займу | доходность на собственный капитал инвестора |  |  |  | амортизационные отчисления в тарифе на т/э | инвест. надбавка к тарифу на т/э |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2010 г. | 4 183 |  | 9 840 |  |  | 14 024 | 0 | 0 |  | -14 024 | -14 024 |
| 2011 г. | 14 512 |  | 17 354 |  | 8 306 | 40 172 | 54 196 | 26 556 | 27 640 | 14 024 | 0 |
| 2012 г. | 28 174 |  | 37 986 |  | 6 097 | 72 257 | 72 257 | 35 406 | 36 851 | 0 |  |
| 2013 г. | 53 162 |  | 54 695 |  | 4 339 | 112 197 | 112 197 | 54 976 | 57 220 | 0 |  |
| 2014 г. | 70 644 |  | 63 985 |  | 15 447 | 150 076 | 150 076 | 73 537 | 76 539 | 0 |  |
| 2015 г. | 91 272 |  | 73 980 |  | 14 791 | 180 044 | 180 044 | 88 221 | 91 822 | 0 |  |
| 2016 г. | 109 628 |  | 78 890 |  | 15 027 | 203 545 | 203 545 | 99 737 | 103 808 | 0 |  |
| 2017 г. | 113 494 |  | 66 866 |  | 8 478 | 188 838 | 188 838 | 92 531 | 96 307 | 0 |  |
| 2018 г. | 81 567 |  | 36 230 |  | 11 738 | 129 535 | 129 535 | 63 472 | 66 063 | 0 |  |
| 2019 г. | 74 844 |  | 28 151 |  | 12 548 | 115 543 | 115 543 | 56 616 | 58 927 | 0 |  |
| 2020 г. | 57 362 |  | 15 014 |  |  | 72 376 | 72 376 | 72 376 |  | 0 |  |
| 2021 г. | 44 455 | 5 827 | 5 370 |  |  | 55 651 | 55 651 | 55 651 |  | 0 |  |
| 2022 г. | 14 195 | 19 071 | 146 |  |  | 33 412 | 33 412 | 33 412 |  | 0 |  |
| 2023 г. |  | 20 266 |  |  |  | 20 266 | 20 266 | 20 266 |  | 0 |  |
| 2024 г. |  | 20 266 |  |  |  | 20 266 | 20 266 | 20 266 |  | 0 |  |
| 2025 г. |  | 20 266 |  |  |  | 20 266 | 20 266 | 20 266 |  | 0 |  |
| 2026 г. |  | 20 266 |  |  |  | 20 266 | 20 266 | 20 266 |  | 0 |  |
| 2027 г. |  | 20 266 |  |  |  | 20 266 | 20 266 | 20 266 |  | 0 |  |
| 2028 г. |  | 20 266 |  |  |  | 20 266 | 20 266 | 20 266 |  | 0 |  |
| 2029 г. |  | 20 266 |  |  |  | 20 266 | 20 266 | 20 266 |  | 0 |  |
| 2030 г. |  | 20 267 |  |  |  | 20 267 | 20 267 | 20 267 |  | 0 |  |
| 2031 г. |  | 2 344 |  | 21 747 |  | 24 091 | 24 091 | 24 091 |  | 0 |  |
| 2032 г. |  |  |  | 18 074 |  | 18 074 | 18 074 | 18 074 |  | 0 |  |
| 2033 г. |  |  |  | 18 074 |  | 18 074 | 18 074 | 18 074 |  | 0 |  |
| 2034 г. |  |  |  | 18 074 |  | 18 074 | 18 074 | 18 074 |  | 0 |  |
| 2035 г. |  |  |  | 15 612 |  | 15 612 | 15 612 | 15 612 |  | 0 |  |
| Итого | 757 493 | 189 371 | 488 507 | 91 581 | 96 772 | 1 623 724 | 1 623 724 | 1 008 546 | 615 177 | 0 |  |

Источниками покрытия перечисленных финансовых потребностей являются:

Таблица 25 Источники покрытия финансовых потребностей инвестиционной программы:

| Финансовые потребности | Источник покрытия финансовых потребностей |
| --- | --- |
| Инвест. затраты (кап. вложения) | Бюджетное финансирование |
|  | Арендная плата по т/сетям п. Лебяжье |
|  | Заемные средства |
|  | Собственный капитал инвестора |
| Расходы на возврат привлеченных средств (заемные средства и собственный капитал инвестора) | Тарифная выручка: - тариф на т/э (амортизационные отчисления) - инвестиционная надбавка к тарифу на т/э |
| Расходы на обслуживание привлеченных средств |  |
| Налог на прибыль, возникающий при вводе инвест. надбавки |  |

VIII. РАСЧЕТ ТАРИФНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

8.1. ОЦЕНКА УВЕЛИЧЕНИЯ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ ПО

ОСНОВНЫМ ФОНДАМ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

До начала реконструкции все имущество, эксплуатируемое ООО «ЛР ТЭК», находится в собственности Ломоносовского муниципального района и ОАО «ЛЭК».

ООО «ЛР ТЭК» использует имущество на правах аренды. Арендная плата включается в себестоимость отпускаемой тепловой энергии, формирование арендной платы осуществляется в соответствии с порядком, согласованным собственником и эксплуатирующей организацией в договорах аренды имущественного комплекса теплоснабжения.

Амортизационные отчисления по объектам инвестирования остаются в распоряжении ООО «ЛР ТЭК» и будут направляться на возврат и обслуживание привлеченных инвестиций.

Амортизационные отчисления по тепловым источникам и сетям, не являющимся объектами инвестирования, будут направляться собственникам указанного имущества в составе арендной платы.

8.1.1. Расчет объема амортизационных отчислений по объектам инвестирования

Расчет размера амортизационных отчислений по объектам инвестирования по выделенной системе теплоснабжения Ломоносовского района выполнен в соответствии:

- с амортизируемой базой - амортизируемая база по каждому объекту инвестирования соответствует балансовой стоимости объектов инвестирования после реконструкции;

- с нормативным сроком амортизации объектов инвестирования (сроком полезного использования объектов основных средств). Для целей налогового учёта срок определён на основании Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Результаты расчета объемов ежегодных амортизационных отчислений по котельным -объектам инвестирования с учетом сроков ввода их в эксплуатацию, представлены в таблице:

Таблица 26 Амортизационные отчисления по всем объектам инвестирования ООО «ЛР ТЭК», входящие в себестоимость производства и передачи теплоэнергии и направляемые на возврат инвестиций, без НДС, тыс. руб.

| Год | Сумма амортизационных отчислений |
| --- | --- |
| 2010 г. | 26 556 |
| 2011 г. | 35 406 |
| 2012 г. | 54 976 |
| 2013 г. | 73 537 |
| 2014 г. | 88 221 |
| 2015 г. | 99 737 |
| 2016 г. | 92 531 |
| 2017 г. | 63 472 |
| 2018 г. | 56 616 |
| 2019 г. | 72 376 |
| 2020 г. | 55 651 |
| 2021 г. | 33 412 |
| 2022 г. | 20 266 |
| 2023 г. | 20 266 |
| 2024 г. | 20 266 |
| 2025 г. | 20 266 |
| 2026 г. | 20 266 |
| 2027 г. | 20 266 |
| 2028 г. | 20 266 |
| 2029 г. | 20 267 |
| 2030 г. | 24 091 |
| 2031 г. | 18 074 |
| 2032 г. | 18 074 |
| 2033 г. | 18 074 |
| 2034 г. | 15 612 |
| Итого: | 1 008 546 |

8.1.2. Направления использования амортизационных отчислений по объектам инвестирования

Ежегодно расчетный объем амортизационных отчислений по объектам инвестирования по системе теплоснабжения Ломоносовского района (зона теплоснабжения ООО «ЛР ТЭК») обеспечивает:

- возврат займа,

- обслуживание займа,

- возврат собственного капитала инвестора (после того, как будут возвращены привлеченные заемные средства и обеспечено их обслуживание);

-	доходность на собственный капитал инвестора (после того, как будут возвращены привлеченные заемные средства с выплатой % по их обслуживанию и собственный капитал инвестора).

Расчет ежегодного использования сумм амортизационных отчислений по объектам инвестирования представлен в таблице:

Таблица 27 Использование амортизационных отчислений по объектам инвестирования ОАО «ЛЭК», тыс. руб., без НДС

| № п.п. | Наименование | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аморт.отч. по объектам инвестирования, всего | 0 | 26 556 | 35 406 | 54 976 | 73 537 | 88 221 | 99 737 | 92 531 | 63 472 | 56 616 | 72 376 | 55 651 | 33 412 | 20 266 | 20 266 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | на возврат займа | 0 | 18 695 | 28 174 | 53 162 | 70 644 | 88 221 | 99 737 | 92 531 | 63 472 | 56 616 | 57 362 | 44 455 | 14 195 |  |  |
| 2 | на обслуживание займа |  | 7 860 | 7 232 | 1 814 | 2 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 014 | 5 370 | 146 |  |  |
| 3 | на возврат собственного капитала инвестора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 827 | 19 071 | 20 266 | 20 266 |
| 4 | на обеспечение доходности на собственный капитал инвестора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | неиспользованные ам.отч. | 1 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Продолжение таблицы 27

| № п.п. | Наименование | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аморт.отч. по объектам инвестирования, всего | 20 266 | 20 266 | 20 266 | 20 266 | 20 266 | 20 267 | 24 091 | 18 074 | 18 074 | 18 074 | 15 612 | 1 008 546 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | на возврат займа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687 265 |
| 2 | на обслуживание займа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 329 |
| 3 | на возврат собственного капитала инвестора | 20 266 | 20 266 | 20 266 | 20 266 | 20 266 | 20 267 | 2 344 |  |  |  |  | 189 371 |
| 4 | на обеспечение доходности на собственный капитал инвестора |  |  |  |  | 0 | 0 | 21 747 | 18 074 | 18 074 | 18 074 | 15 612 | 91 581 |
| 5 | неиспользованные ам.отч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8.2. ОЦЕНКА УВЕЛИЧЕНИЯ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ С УЧЕТОМ ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Вопросы, касающиеся прав собственности на реконструируемые объекты теплоснабжения, подлежат решению и конкретизации в Инвестиционном соглашении, на основе которого будет реализована данная инвестиционная программа.

В расчетах тарифных последствий осуществления планируемых инвестиций учтены расходы на уплату налога на имущество по реконструируемым котельным и тепловым сетям (объектам инвестирования).

Ставка налога на имущество составляет 2,2%. Базой, облагаемой налогом на имущество, является среднегодовая стоимость основных фондов. Результаты расчета налога на имущество, включаемого в прибыль по производственной деятельности организации, представлены в таблице:

Таблица 28 Налог на имущество по объектам инвестирования ОАО «ЛЭК», без НДС, тыс. руб.

| Период | Котельные | Тепловые сети | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 г. | 211 | 111 | 322 |
| 2011 г. | 1 157 | 956 | 2 114 |
| 2012 г. | 2 705 | 3 031 | 5 736 |
| 2013 г. | 4 343 | 5 187 | 9 531 |
| 2014 г. | 4 888 | 7 315 | 12 203 |
| 2015 г. | 5 700 | 9 288 | 14 988 |
| 2016 г. | 5 639 | 11 086 | 16 725 |
| 2017 г. | 4 218 | 12 739 | 16 957 |
| 2018 г. | 2 888 | 12 262 | 15 150 |
| 2019 г. | 1 760 | 11 786 | 13 546 |
| 2020 г. | 958 | 11 309 | 12 267 |
| 2021 г. | 388 | 10 833 | 11 221 |
| 2022 г. | 69 | 10 356 | 10 426 |
| 2023 г. | 0 | 9 880 | 9 880 |
| 2024 г. |  | 9 403 | 9 403 |
| 2025 г. |  | 8 926 | 8 926 |
| 2026 г. |  | 8 450 | 8 450 |
| 2027 г. |  | 7 973 | 7 973 |
| 2028 г. |  | 7 497 | 7 497 |
| 2029 г. |  | 7 020 | 7 020 |
| 2030 г. |  | 6 544 | 6 544 |
| 2031 г. |  | 6 067 | 6 067 |
| 2032 г. |  | 5 591 | 5 591 |
| 2033 г. |  | 5 114 | 5 114 |
| 2034 г. |  | 4 638 | 4 638 |
| 2035 г. |  | 4 161 | 4 161 |
| 2036 г. |  | 3 684 | 3 684 |
| 2037 г. |  | 3 208 | 3 208 |
| 2038 г. |  | 2 731 | 2 731 |
| 2039 г. |  | 2 255 | 2 255 |
| 2040 г. |  | 1 779 | 1 779 |
| 2041 г. |  | 1 315 | 1 315 |
| 2042 г. |  | 906 | 906 |
| 2043 г. |  | 571 | 571 |
| 2044 г. |  | 314 | 314 |
| 2045 г. |  | 135 | 135 |
| 2046 г. |  | 26 | 26 |
| Итого | 34 924 | 214 448 | 249 372 |

8.3. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО «ЛР ТЭК» НА ПЕРИОД 2010- 2016 ГГ.

Показатели производственной программы ООО «ЛР ТЭК» на среднесрочный перспективный период 2010-2016 гг. приняты по экспертной оценке с учетом:

- плановых объемов полезного отпуска тепловой энергии по данным организации, с учетом перспективных тепловых нагрузок района на среднесрочный период;

- технико-экономических показателей и показателей тепловой экономичности по каждому тепловому источнику с учетом завершения реализации к 2016 г. инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу, и плановым вводом в эксплуатацию объектов инвестирования.

Ниже представлена производственная программа ООО «ЛР ТЭК» на 2010-2016 гг., в соответствии с которой экспертной организацией определен прогнозный уровень экономически обоснованных тарифов на теплоэнергию, отпускаемую в 2010-2016 гг.

Таблица 29 Производственная программа ООО «ЛР ТЭК» на 2010-2016 гг.

| № | Основные балансовые показатели | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Экспертная оценка |
| 1 | Выработка т/энергии | Гкал | 402 733 | 409 653 | 415 009 | 422 333 | 427 784 | 425 715 | 425 868 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды | Гкал | 11 692 | 11 303 | 10 527 | 10 328 | 10 196 | 9 639 | 9 566 |
|  |  | % | 2,90% | 2,76% | 2,54% | 2,45% | 2,38% | 2,26% | 2,25% |
| 3 | Отпуск т/э с коллекторов | Гкал | 391 041 | 398 350 | 404 482 | 412 004 | 417 588 | 416 075 | 416 302 |
| 4 | Покупка т/э | Гкал | 6 115 | 6 115 | 6 116 | 5 842 | 5 358 | 5 358 | 5 358 |
| 5 | Отпуск т/энергии в сеть | Гкал | 397 156 | 404 465 | 410 598 | 417 846 | 422 946 | 421 433 | 421 660 |
| 6 | Потери т/э | Гкал | 66 274 | 64 058 | 60 322 | 59 109 | 55 539 | 48 648 | 44 119 |
|  |  | % | 16,69% | 15,84% | 14,69% | 14,15% | 13,13% | 11,54% | 10,46% |
| 7 | Полезный отпуск | Гкал | 330 882 | 340 403 | 350 274 | 358 733 | 367 406 | 372 787 | 377 540 |
|  | Расход т/э на хоз. нужды | Гкал | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 |
| 8 | Объем товарной теплоэнергии | Гкал | 328 534 | 338 055 | 347 926 | 356 385 | 365 058 | 370 439 | 375 192 |
| 8.1. | населению | Гкал | 253 758 | 261 160 | 268 782 | 275 327 | 282 031 | 286 156 | 289 784 |
| 8.2. | предприятиям, финансируемым из бюджетов различного уровня | Гкал | 42 946 | 44 114 | 45 299 | 46 315 | 47 363 | 48 003 | 48 566 |
|  | муниципальный бюджет | Гкал | 34 515 | 35 488 | 36 472 | 37 315 | 38 185 | 38 716 | 39 184 |
|  | областной бюджет | Гкал | 6 459 | 6 596 | 6 738 | 6 859 | 6 984 | 7 060 | 7127 |
|  | федеральный бюджет | Гкал | 1 971 | 2 030 | 2 090 | 2 141 | 2 194 | 2 226 | 2 255 |
| 8.3. | прочим потребителям | Гкал | 31 831 | 32 784 | 33 843 | 34 743 | 35 666 | 36 283 | 36 840 |
|  | Потребление ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Расход условного топлива | тут | 64 036 | 64 901 | 65 368 | 66 364 | 67 105 | 66 702 | 66 716 |
|  | удельный расход усл.топлива | кг/Гкал | 159,00 | 158,43 | 157,51 | 157,14 | 156,87 | 156,68 | 156,66 |
|  | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Расход газа | т м3 | 54 747 | 55 991 | 57 159 | 58 101 | 58 750 | 58 396 | 58 411 |
| 9.2. | Расход мазута | тнт | 323 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3. | Расход угля | тнт | 1 686 | 1129 | 286 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 10 | Расход воды, всего | тыс.м3 | 1 637 | 1 597 | 1 548 | 1 544 | 1 557 | 1 530 | 1 523 |
| № | Основные балансовые показатели | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
|  |  |  | Экспертная оценка |
|  | удельный расход воды | мЗ/Гкал | 4,07 | 3,90 | 3,73 | 3,66 | 3,64 | 3,59 | 3,58 |
| 11 | Расход стоков | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Расход э/энергии, всего | тыс.кВтч | 15 850 | 15 236 | 14 314 | 14 001 | 13 611 | 12 975 | 12 921 |
|  | удельный расход э/э | кВтч/ Гкал | 39,35 | 37,19 | 34,49 | 33,15 | 31,82 | 30,48 | 30,34 |

Динамика балансовых показателей производственной программы ООО «ЛР ТЭК» в разрезе тепловых источников с учетом реализации мероприятий, включенных в инвестиционную программу, представлены в Приложении 8.

8.4. ДОЛГОСРОЧНЫЙ ТАРИФНЫЙ СЦЕНАРИЙ НА СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством отпускная цена на тепловую энергию, отпускаемую организаций, складывается из тарифа и инвестиционной надбавки к тарифу. При этом тариф ежегодно пересматривается и устанавливается Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, инвестиционная надбавка утверждается на срок не менее трех лет (может пересматриваться и корректироваться при изменении условий реализации инвестиционной программы) органами местного самоуправления.

Структурная схема, иллюстрирующая формирование отпускной цены на теплоэнергию, представлена на рисунке:

Рисунок 2 Структурная схема формирования отпускной цены на тепловую энергию, руб/Гкал.

В следующей таблице представлена более детальная структура отпускной цены и указаны источники возврата капитальных вложений и обслуживания привлеченных инвестиций, к которым относятся:

- амортизационные отчисления в тарифе на производство теплоэнергии,

- амортизационные отчисления в тарифе на транспорт теплоэнергии,

- инвестиционная надбавка на цели реконструкции тепловых источников,

- инвестиционная надбавка на цели реконструкции тепловых сетей.

Таблица 30 Структура отпускной цены на тепловую энергию и источники капитальных вложений

| № п.п. | Составляющие структуры отпускной цены | Полномочия по регулированию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на теплоэнергию, отпускаемую с коллекторов (тариф генерации) | Орган исполнительной власти (тарифный комитет) |
| 1.1. | Себестоимость: |  |
|  | - эксплуатационные затраты: |  |
|  | - амортизационные отчисления* |  |
| 1.2. | Прибыль: |  |
|  | - налоги, |  |
|  | - прочие расходы из прибыли |  |
| 2.1. | Расходы на капиталовложения в тепловые источники* |  |
| 2.2. | Расходы на обслуживание привлеченных инвестиционных ресурсов |  |
| 2.3. | Налоги, возникающие в связи с введением инвестиционной надбавки |  |
| 3. | Тариф на услуги по транспорту теплоэнергии | Орган исполнительной власти (тарифный комитет) |
| 3.1. | Ставка на эксплуатацию тепловых сетей: |  |
|  | - эксплуатационные расходы, |  |
|  | - амортизационные отчисления*, |  |
|  | - прибыль: |  |
|  | налоги, |  |
|  | прочие расходы из прибыли |  |
| 3.2. | Ставка на оплату потерь |  |
| 4. | Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги по транспорту теплоэнергии | Органы местного самоуправления |
| 4.1. | Расходы на капиталовложения в тепловые сети* |  |
| 4.2. | Расходы на обслуживание привлеченных инвестиционных ресурсов |  |
| 4.3. | Налоги, возникающие в связи с введением инвестиционной надбавки |  |
| 5. | Сбытовая надбавка | нерегулируемая |
| 6. | ОТПУСКНАЯ ЦЕНА: (1+2+3+4+5) |  |

*-источники капитальных вложений (возврата инвестиций)

В инвестиционную надбавку включаются расходы на возврат инвестиций, расходы на обслуживание привлеченных инвестиционных ресурсов (% по займу, страхование займа, доходность на собственные средства, % лизинговых компаний и т.д.), налоги, возникающие из-за введения инвестиционной надбавки.

При обосновании источников и порядка возврата инвестиций одновременно с обоснованием необходимых инвестиционных надбавок для организации - производителя услуг могут быть обоснованы необходимые инвестиционные надбавки к тарифам для потребителей, а также необходимый объем бюджетных расходов на цели прямого бюджетного финансирования инвестиционной программы и на цели дотирования услуг теплоснабжения по МО, на территории которого реализуется инвестиционная программа.

Для реализации инвестиционной программы при принятом плане финансирования инвестиционной программы в данной работе разработан прогнозный тарифный сценарий, при котором отпускная цена на тепловую энергию, отпускаемую ООО «ЛР ТЭК», складывается из экономически обоснованного (по экспертной оценке) тарифа (ЭОТ) и инвестиционной надбавки на цели реализации инвестиционной программы сроком действия

9	лет (2011-2019 гг.).

8.4.1. Прогноз тарифов на теплоэнергию

При рассматриваемом сроке реализации инвестиционной программы 2010-2016 гг. горизонтом планирования тарифов и расчета эффективности инвестиций является период

2010-2036 г.

Плановый тариф на 2011 г. экспертами рассчитан в соответствии с «Порядком регулирования тарифов на тепловую энергию ... на 2011 год», утвержденным приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28 ноября 2009 года № 144-п, и планом реализации инвестиционных проектов в 2010 г., включенных в инвестиционную программу ООО «ЛР ТЭК».

Расчет эксплуатационных затрат на период 2011-2035 гг. произведен по экспертной оценке с учетом прогнозных цен на топливо и индексов-дефляторов постатейно в соответствии с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 г.» (Минпромэнерго, редакция 23.07.2008 г., промежуточный вариант).

Таблица 31 Индексы дефляторы для прогнозного роста расходов по статьям эксплуатационных затрат на производство и транспортировку тепловой энергии

| № п.п. | Статья затрат | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | ... | 2036 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) | 1,07 | 1,068 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,07 | 1,065 |
| 2 | Топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | оптовая цена на газ | 1,28 | 1,367 | 1,161 | 1,201 | 1,038 | 1,053 | 1,036 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
|  | ПССУ, транспорт газа | 1,15 | 1,12 | 1,084 | 1,08 | 1,07 | 1,068 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 2.2 | уголь | 1,1 | 1,107 | 1,08 | 1,05 | 1,03 | 1,017 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 |
|  | ж/д перевозки |  | 1,137 | 1,13 | 1,12 | 1,1 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 2.3 | мазут (в темпе роста мировых цен на нефть) | 1,1 | 1,022 | 1,02 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 |
| 3 | Электроэнергия | 1,22 | 1,18 | 1,15 | 1,13 | 1,12 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 4 | Вода, стоки | 1,1 | 1,12 | 1,115 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 5 | Материалы (в темпе ИПЦ) | 1,07 | 1,068 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 6 | Фонд оплаты труда производственно-промышленного персонала (ФОТ ППП) | 1,182 | 1,13 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 7 | Текущий ремонт | 1,075 | 1,099 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 |
| 8 | Прочие расходы (в темпе ИПЦ) | 1,07 | 1,068 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 9 | Цеховые расходы | 1,07 | 1,068 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 10 | Тариф покупки /э | 1,17 | 1,18 | 1,14 | 1,13 | 1,125 | 1,12 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

По результатам экспертных оценок, прогнозные тарифы сформированы на экономически обоснованном уровне, обеспечивающем финансирование производственной программы организации. Величина прибыли в тарифах экспертами рассчитана в соответствии с «Порядком регулирования тарифов на тепловую энергию . на 2010 год», утвержденным приказом комитета по тарифам и ценовой политике от 28 ноября 2008 года № 144-п. Объем прибыли должен обеспечивать теплоснабжающую организацию средствами на финансирование обоснованных расходов, предусмотренных НК РФ.

Следует отметить, что прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и должны ежегодно корректироваться в соответствии с уточненным прогнозом цен на топливо, с уточненными прогнозными показателями социально-экономического развития России по данным Минэконоразвития РФ (показатели инфляции, индексы цен и дефляторы по видам экономической деятельности и т.д.).

При ежегодном формировании тарифов регулирующий орган согласовывает финансовый результат и принимает решение о величине убытков, подлежащих учету в следующем периоде регулирования. Для этого в установленном порядке ежегодно предприятие должно представлять в регулирующий орган (ЛенРТК) отчетные данные за прошедший период регулирования, ожидаемые данные по текущему периоду регулирования и материалы по обоснованию уровня себестоимости производства и реализации теплоэнергии и тарифные предложения на плановый период регулирования.

Таблица 32 Калькуляция себестоимости тепловой энергии, отпускаемой ООО «ЛР ТЭК» в 2010-2011 гг., без НДС

| № п.п. | Наименование | Ед.изм. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утв. ЛенРТК | По данным ООО «ЛР ТЭК» | Экспертная оценка | Экспертная оценка |
| 1. | Расходы на производство и передачу т/э, в т.ч.: | тыс.руб. | 318 924,40 | 358 558,10 | 346 932,00 | 415 163,30 |
|  | Материалы | тыс.руб. | 7 622,74 | 9 425,68 | 8 143,93 | 9 528,42 |
|  | Топливо | тыс.руб. | 114 738,53 | 122 584,23 | 122 672,36 | 166 321,70 |
|  | газ | тыс.руб. | 110 834,04 | 115 446,31 | 114 733,51 | 158 701,97 |
|  | мазут | тыс.руб. | 845,24 | 2 816,94 | 1 723,96 | 1 896,36 |
|  | уголь | тыс.руб. | 3 059,25 | 4 320,98 | 6 214,89 | 5 723,41 |
|  | Электроэнергия | тыс.руб. | 30 548,98 | 35 549,11 | 35 702,13 | 44 778,18 |
|  | Вода | тыс.руб. | 27 942,62 | 33 456,67 | 31 610,90 | 35 649,46 |
|  | Стоки | тыс.руб. | 2 844,05 | 3 573,35 | 3 498,57 | 4 208,10 |
|  | Аренда | тыс.руб. | 2 122,70 | 2 122,67 | 2 122,67 | 2 122,67 |
|  | Амортизация без учета объектов инвестирования | тыс.руб. | 548,9 | 548,91 | 548,91 | 548,91 |
|  | Амортизация по объектам инвестирования | тыс.руб. |  |  | 1 573,76 | 9 675,06 |
|  | Зарплата ППП | тыс.руб. | 48 289,88 | 50 635,76 | 50 635,76 | 55 534,31 |
|  | Отчисление на соц. страхование | тыс.руб. | 12 651,95 | 13 266,57 | 13 266,57 | 14 549,99 |
|  | Прочие прямые расходы | тыс.руб. | 1 304,31 | 12 123,54 | 11 527,42 | 12 334,34 |
|  | Ремонтные работы | тыс.руб. | 23 740,96 | 28 345,79 | 23 740,96 | 25 521,53 |
|  | Цеховые расходы | тыс.руб. | 29 842,67 | 29 535,67 | 29 535,67 | 31 603,16 |
|  | Покупка т/э | тыс.руб. | 16 726,14 | 17 390,10 | 12 352,70 | 2 787,44 |
| 2. | Удельная себестоимость отпущенной т/э | руб./Гкал | 1 150,29 | 1 356,35 | 1 099,48 | 1 254,71 |
| 3. | Цеховая себестоимость товарной т/э | тыс.руб. | 315 384,59 | 355 896,52 | 344 358,13 | 412 217,25 |
| 4. | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 13 102,67 | 14 548,40 | 14 306,38 | 17 125,59 |
| 5. | Производственная себестоимость товарной т/э | тыс.руб. | 328 487,26 | 370 444,92 | 358 664,51 | 429 342,84 |
| 6. | Уд. себестоимость товарной т/э | руб./Гкал | 1 201,43 | 1 469,30 | 1 145,16 | 1 306,47 |
| 7. | ЭОТ | руб./Гкал |  |  |  | 1 371,79 |
| 8. | Действующий тариф, утв. ЛенРТК | руб./Гкал | 1 230,91 |  |  |  |

Утвержденные Приказом ЛенРТК от 19.11.2009 №44-п тарифы для ООО «ЛР ТЭК» на 2010 г. ниже планового экономически обоснованного тарифа по данным организации и экспертной оценке.

Таблица 33 Расчет прогнозных экономически обоснованных тарифов на Тепловую энергию, отпускаемую ООО «ЛР ТЭК» в 2011-2019 гг. (без НДС).

| № | Наименование | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Экспертная оценка |
| 1 | Эксплуатационные затраты на производство и передачу т/э, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы | тыс. руб. | 9 528 | 10 216,90 | 11 009,92 | 11 911,79 | 12 843,44 | 13 603,04 | 14 487,58 | 15 584,42 | 16 764,54 |
|  | Топливо | тыс. руб. | 166 322 | 218 989,86 | 252 076,20 | 303 382,01 | 318 882,08 | 333 970,28 | 346 881,12 | 363 338,27 | 380 611,08 |
|  | газ | тыс. руб. | 158 702 | 214 044,13 | 251 640,56 | 303 382,01 | 318 882,08 | 333 970,28 | 346 881,12 | 363 338,27 | 380 611,08 |
|  | мазут | тыс. руб. | 1 896 | 1 216,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | уголь | тыс. руб. | 5 723 | 3 729,38 | 435,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | тыс. руб. | 44 778 | 49 551,66 | 53 296,08 | 57 893,83 | 61 314,04 | 63 909,06 | 69 897,96 | 77 646,08 | 86 254,03 |
|  | В одопотребление | тыс. руб. | 35 649 | 38 328,94 | 41 328,76 | 45 489,29 | 50 467,74 | 54 956,21 | 60 144,16 | 66 824,46 | 74 247,70 |
|  | Водоотведение | тыс. руб. | 4 208 | 4 731,86 | 5 338,53 | 6 019,88 | 6 764,97 | 7 467,82 | 8 214,79 | 9 127,14 | 10 140,95 |
|  | Зарплата производственных рабочих | тыс. руб. | 55 534 | 62 754 | 69 029 | 73 786 | 77 622 | 85 385 | 93 923 | 103 315 | 113 647 |
|  | Отчисление на соц. страхование | тыс. руб. | 14 550 | 16 441 | 18 086 | 19 332 | 20 337 | 22 371 | 24 608 | 27 069 | 29 776 |
|  | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 12 334 | 13 173 | 14 029 | 14 941 | 15 912 | 16 947 | 18 048 | 19 221 | 20 471 |
|  | Ремонтные работы | тыс. руб. | 25 522 | 27 257 | 29 029 | 30 916 | 32 925 | 35 065 | 37 344 | 39 772 | 42 357 |
|  | Цеховые расходы | тыс. руб. | 31 603 | 33 752 | 35 946 | 38 283 | 40 771 | 43 421 | 46 243 | 49 249 | 52 450 |
| 2 | Покупка теплоэнергии | тыс. руб. | 2 787 | 3 289 | 3 750 | 4 048 | 4 176 | 4 678 | 5 145 | 5 660 | 6 226 |
| 3 | Аренда | тыс. руб. | 2 123 | 2 123 | 2 123 | 2 123 | 2 123 | 2 123 | 2 123 | 2 123 | 2 123 |
| 4 | Амортизация без учета объектов инвестирования | тыс. руб. | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 |
| 5 | Амортизация по объектам инвестирования | тыс. руб. | 9 675,10 | 24 940,10 | 43 147,40 | 55 796,80 | 72 047,30 | 85139 | 87 990,20 | 81 225,70 | 69 246,30 |
| 6 | Итого цеховая себестоимость отпущенной т/э | тыс. руб. | 415 163 | 506 098 | 578 737 | 664 470 | 716 735 | 769 583 | 815 600 | 860 704 | 904 863 |
| 8 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 17 126 | 20 877 | 23 873 | 27 410 | 29 566 | 31 745 | 33 644 | 35 504 | 37 326 |
|  |  | % | 4,13% | 4,13% | 4,13% | 4,13% | 4,13% | 4,13% | 4,13% | 4,13% | 4,13% |
| 6 | Производственная себестоимость т/э | тыс. руб. | 432 288,90 | 526 974 | 602 610 | 691 879 | 746 301 | 801 329 | 849 244 | 896 209 | 942 189 |
| 7 | Балансовая прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 21 614 | 26 349 | 30 131 | 34 594 | 37 315 | 40 066 | 42 462 | 44 810 | 47 109 |
|  | Средняя рентабельность | % | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| 7.1. | Налог на имущество по объектам инвестирования | тыс. руб. | 2 113,60 | 5 736,10 | 9 530,69 | 12 202,82 | 14 988,43 | 16 725,02 | 16 956,67 | 15 149,99 | 13 545,52 |
| 7.2. | Налог на прибыль | тыс. руб. | 3 900,20 | 4 122,50 | 4 120,00 | 4 478,20 | 4 465,30 | 4 668,30 | 5 101,10 | 5 932,10 | 6 712,80 |
| 8 | Необходимая валовая выручка (НВВ) по отпуску т/э сторонним потребителям | тыс. руб. | 453 903 | 553 323 | 632 741 | 726 473 | 783 616 | 841 395 | 891 706 | 941 019 | 989 298 |
| 9 | Тариф на т/э (производство+передача) | руб./Гкал | 1 371,79 | 1 625,48 | 1 806,41 | 2 025,11 | 2 132,84 | 2 257,04 | 2 361,90 | 2 468,10 | 2 569,27 |
|  | Индекс роста к предыдущему году |  | 1,195 | 1,185 | 1,111 | 1,121 | 1,053 | 1,058 | 1,046 | 1,045 | 1,041 |

8.4.2. Необходимые инвестиционные надбавки к тарифам на тепловую энергию

В инвестиционную надбавку к тарифу на тепловую энергию, отпускаемую ООО «ЛР ТЭК» в 2011-2019 гг., включаются:

- расходы на возврат инвестиций (при недостаточном объеме амортизационных отчислений на возврат инвестиций),

-расходы на обслуживание заемных средств (% по займу),

-	расходы на обслуживание заемных средств за 2010 г. В связи с тем, что ввод инвестиционной надбавки планируется с 2011 г., а средства по обслуживанию привлеченных инвестиций начисляются с момента их привлечения (с мая 2010 г.), в представленном тарифном сценарии предусмотрена отсрочка уплаты процентов по обслуживанию за 2010 г. на год;

- налог, возникающий из-за введения инвестиционной надбавки.

Возврат собственных средств инвестора и доходность на собственные средства инвестора обеспечиваются неиспользованными амортизационными отчислениями после возврата займа и его обслуживания.

Инвестиционная надбавка планируется к вводу с 2011 г. сроком на 9 лет (2011-2019 гг.) в размере:

- с 01.01.2011 г. по 31.12.2013 гг. - 214,26 руб./Гкал (без учета НДС),

- с 01.01.2014 по 31.12.2016 гг. - 418,84 руб./Гкал (без учета НДС),

- с 01.01.2017 по 31.12.2019 гг. - 275,93 руб./Гкал (без учета НДС).

В случае изменения условий реализации инвестиционного проекта или по результатам мониторинга целевого использования привлеченных инвестиционных ресурсов в соответствии с действующим законодательством возможны корректировки величины инвестиционной надбавки к тарифу на теплоэнергию или изменение срока ее действия.

В следующей таблице представлены результаты расчета инвестиционной надбавки к тарифу на теплоэнергию для ООО «ЛР ТЭК».

Таблица 34 Расчет необходимых инвестиционных надбавок к тарифам на тепловую энергию, отпускаемую ООО «ЛР ТЭК» в 2010-2019 гг. (без НДС)

| № | Наименование | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | График реализации инвест. программы (кап.вложения на реконструкцию источников и т/сетей) | тыс. руб. | 96 245 | 45 672 | 224171,6 | 151 214 | 150 288 | 183 848 | 169 860 |  |  |  |  |  |  | 1 021 299,65 |
|  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | заемные средства | тыс. руб. | 75 301 | 35 317 | 175 270 | 99 255 | 116 163 | 128 434 | 127 753 |  |  |  |  |  |  | 757 493,24 |
| 1.2. | бюджетные средства | тыс. руб. | 2 119 | 1 525 | 5 085 | 5 509 | 5 085 | 7 627 | 10 170 |  |  |  |  |  |  | 37 118,90 |
| 1.3. | собственные средства инвестора | тыс. руб. | 18 825 | 8 829 | 43 817 | 24 814 | 29 041 | 32 109 | 31 938 |  |  |  |  |  |  | 189 373,01 |
| 1.4. | арендная плата п. Лебяжье | тыс. руб. |  |  |  | 21 637 |  | 15 678 |  |  |  |  |  |  |  | 37 314,70 |
| 2 | График возврата инвестиций, всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 5 229,34 | 18 140,49 | 35 217,12 | 66 452,89 | 88 305,33 | 113 943,78 | 136 595,71 | 139 644,24 | 106 085,51 | 93 115,54 | 71 263,20 | 55 129,50 | 17 743,48 | 946 866,14 |
| 2.1. | возврат тела кредита | тыс. руб. | 4 183,44 | 14 512,39 | 28 173,72 | 53 162,39 | 70 644,33 | 91 272,28 | 109 628,11 | 113 493,94 | 81 566,71 | 74 843,94 | 57 362,00 | 44 455,00 | 14 194,78 | 757 493,04 |
| 2.2. | возврат собственного капитала инвестора | тыс. руб. | 1045,9 | 3 628,10 | 7 043,40 | 13 290,50 | 17 661,00 | 22 671,50 | 26 967,60 | 26 150,30 | 24 518,80 | 18 271,60 | 13 901,20 | 10 674,50 | 3 548,70 | 189 373,10 |
| 3 | График обслуживания привлеченных средств | тыс. руб. | 6 955,50 | 28 857,50 | 60 985,30 | 81 838,20 | 97 167,20 | 109 669,70 | 111 081,90 | 89 379,40 | 58 930,10 | 35 326,70 | 17 345,90 | 5 749,00 | 557,7 | 703 844,10 |
| 3.1. | % по кредиту | тыс. руб. | 9 840,31 | 17 353,51 | 37 985,73 | 54 694,94 | 63 984,83 | 73 980,23 | 78 889,69 | 66 866,29 | 36 230,43 | 28 151,25 | 15 013,72 | 5 369,81 | 146,256944 | 592 710,80 |
| 3.2. | доходность на собственный капитал инвестора | тыс. руб. | 1 098,20 | 4 556,40 | 9 629,30 | 12 921,80 | 15 342,20 | 17 316,30 | 17 539,20 | 14 112,50 | 9 304,80 | 5 577,90 | 2 738,80 | 907,7 | 88,1 | 111 133,30 |
| 4 | Ам. отчисления по объектам инвестирования | тыс. руб. | 0,00 | 26 555,89 | 35 405,74 | 54 976,44 | 73 537,33 | 88 221,45 | 99 736,94 | 92 530,62 | 63 472,25 | 56 616,10 | 72 375,72 | 55 651,42 | 33 412,27 |  |
|  | Неиспользованные ам.отч. | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Расходы из инвест .надбавки, в т.ч.: | тыс. руб. | 4 666,68 | 16 926,58 | 38 805,49 | 55 451,90 | 69 347,29 | 82 159,58 | 88 011,98 | 75 224,08 | 47 312,18 | 27 870,37 | 12 628,93 | 0 | 0 | 518 405,00 |
| 6 | Налог, возникающий при вводе инвест.надбавки | тыс. руб. | 785,46 | 2389,06 | 6132,56 | 9435,83 | 12456,46 | 15448,41 | 17359,77 | 15542,28 | 9431,30 | 5478,11 | 2312,74 | 0 | 0 | 96 772,00 |
| 7 | Расчетный объем НВВ по инвестнадбавке (п.5+п.6) | тыс. руб. | 5 452,14 | 19 315,64 | 44 938,05 | 64 887,74 | 81 803,74 | 97 607,99 | 105 371,75 | 90 766,36 | 56 743,47 | 33 348,47 | 14 941,67 | 0 | 0 | 615 177,03 |
| 8 | Расчет инвест .надбавки к тарифу на т/э: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Полезный отпуск т/э | Гкал | 194 302,79 | 202 470,06 | 209 130,91 | 215 803,30 | 221 492,28 | 227 275,45 | 231 073,34 | 234 495,99 | 236 440,99 | 238 646,58 | 240 296,97 | 244 296,97 | 244 296,97 |  |
| 8.2 | Ежегодная необходимая инвест. надбавка к тарифу на т/э | руб./Гкал | 28,06 | 95,4 | 214,88 | 300,68 | 369,33 | 429,47 | 456,01 | 387,07 | 239,99 | 139,74 | 62,18 |  |  |  |
| 8.3 | Усредненная на 9 лет инвест. надбавка, вводимая с 2010 г. | руб./Гкал |  | 304,74 | 304,74 | 304,74 | 304,74 | 304,74 | 304,74 | 304,74 | 304,74 | 304,74 |  |  |  |  |
| 8.4 | Усредненная по 3 года инвест. надбавка, вводимая с 2010 г. на 9 лет | руб./Гкал |  | 214,26 | 418,84 | 275,93 |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. усредненный налог | руб./Гкал |  | 21,8 | 48,93 | 34,03 |  |  |  |  |
| 9 | Прогнозный объем НВВ по введенной надбавке (с учетом плановых объемов т/э) | тыс.руб. |  | 43 381,23 | 44 808,39 | 46 238,01 | 92 769,83 | 95 192,05 | 96 782,76 | 64 704,48 | 65 450,53 | 65 849,75 |  |  |  | 615 177,03 |

8.4.3. Отпускная цена на тепловую энергию (тариф + инвестиционная надбавка)

Расчет тарифных последствий осуществления инвестиционной программы выполнен при следующих исходных данных: отпускная цена на услуги теплоснабжения, оказываемые ООО «ЛР ТЭК» в 2011-2019 гг., складывается из экономически обоснованного (по экспертной оценке) тарифа (ЭОТ) и усредненной по 3 года (2011-2013 гг., 2014-2016 гг., 2017-2019 гг.) инвестиционной надбавки на цели реализации инвестиционной программы.

В следующей таблице представлены результаты расчета отпускной цены на теплоэнергию, отпускаемую ООО «ЛР ТЭК» в 2011-2019 гг

Таблица 35 Прогноз уровня отпускной цены на тепловую энергию  (ЭОТ + инвестиционная надбавка к тарифу) на период 2011-2019 гг. , руб/Гкал. Индексы роста тарифов (цен) на теплоэнергию для ООО «ЛР ТЭК»

| № п.п. | Наименование | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утв. ЛенРТК | экспертная оценка |
| 1 | без НДС |
| 1.1. | Среднеотпускной тариф на т/энергию, без НДС | 1 230,91 | 1 371,79 | 1 625,48 | 1 806,41 | 2 025,11 | 2 132,84 | 2 257,04 | 2 361,90 | 2 468,10 | 2 569,27 |
|  | прогнозный индекс роста тарифа | 1,155 | 1,114 | 1,185 | 1,111 | 1,121 | 1,053 | 1,058 | 1,046 | 1,045 | 1,041 |
| 1.2. | Инвестиционная надбавка к тарифу сроком действия 9 лет (усредненная на периоды по 3 года) на финансирование инвест.программы, без НДС | 0 | 214,26 | 418,84 | 275,93 |
| 1.3. | Отпускная цена с усредненной надбавкой по 3 года, без НДС | 1 230,91 | 1 586,05 | 1 839,75 | 2 020,68 | 2 443,95 | 2 551,68 | 2 675,89 | 2 637,82 | 2 744,02 | 2 845,20 |
|  | прогнозный индекс роста |  | 1,289 | 1,16 | 1,098 | 1,209 | 1,044 | 1,049 | 0,986 | 1,04 | 1,037 |
| 2 | с НДС |
| 2.1. | Тариф на теплоэнергию, с НДС | 1 452,47 | 1 618,71 | 1 918,07 | 2 131,56 | 2 389,62 | 2 516,75 | 2 663,31 | 2 787,04 | 2 912,35 | 3 031,74 |
|  | прогнозный индекс роста тарифа | 1,155 | 1,195 | 1,185 | 1,111 | 1,121 | 1,053 | 1,058 | 1,046 | 1,045 | 1,041 |
| 2.2. | Инвестиционная надбавка к тарифу сроком действия 9 лет (усредненная на периоды по 3 года) на финансирование инвест.программы, с НДС | 0 | 252,83 | 494,24 | 325,59 |
| 2.3. | Отпускная цена с усредненной надбавкой по 3 года, с НДС | 1 452,47 | 1 871,55 | 2 170,90 | 2 384,40 | 2 883,86 | 3 010,98 | 3 157,55 | 3 112,63 | 3 237,95 | 3 357,33 |
|  | прогнозный индекс роста |  | 1,289 | 1,16 | 1,098 | 1,209 | 1,044 | 1,049 | 0,986 | 1,04 | 1,037 |

8.4.4. Прогнозный индекс роста отпускной цены (тариф + инвестиционная надбавка) для ООО «ЛР ТЭК» на 2011 г.

По результатам экспертной оценки, выполненной экспертной организацией НПО «ЛВК-АУДИТ-ЭНЕРГО», экономически обоснованный тариф на теплоэнергию, отпускаемую ООО «ЛР ТЭК» в 2011 г., составляет 1 371,79 руб./Гкал (без НДС).

Величина усредненной на 3 года (2011-2013 гг.) инвестиционной надбавки на цели реализации инвестиционной программы ООО «ЛР ТЭК» составляет 214,26 руб./Гкал (без

НДС).

Отпускная цена на теплоэнергию, реализуемую потребителям Ломоносовского муниципального района в 2011 г., составляет 1 586,06 руб./Гкал (без НДС).

Необходимый индекс роста отпускной цены (тариф + инвестиционная надбавка) на теплоэнергию, отпускаемую ООО «ЛР ТЭК» в 2011 г., к уровню тарифа, действующего в декабре 2010 г. составляет величину 1,289.

IX. ГРАФИК ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОНННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ТАРИФНЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ВКЛЮЧЕНИЮ В ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Правилами финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 г. № 464, определен порядок финансирования инвестиционных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

В случае если организация осуществляет мероприятия, включенные в инвестиционную программу, за счет привлеченных и собственных средств, затраты, осуществленные за счет таких средств, возмещаются в пределах финансовых потребностей утвержденной инвестиционной программы в течение срока действия инвестиционных надбавок.

После утверждения инвестиционной программы орган местного самоуправления и организация коммунального комплекса заключают договор (инвестиционное соглашение), в котором должен быть определен:

- график поступления средств на финансирование инвестиционной программы,

- пределы допустимых отклонений объемов поступления средств, не превышающие 10 % объемов, предусмотренных в указанном графике по состоянию на соответствующую дату,

- право организации коммунального комплекса приостановить реализацию инвестиционной программы при превышении пределов допустимых отклонений:

- до восстановления объемов поступления средств в пределах допустимых отклонений,

- до принятия в установленном законодательством РФ порядке решения о пересмотре надбавок к тарифам на товары и услуги.

График поступления средств на финансирование инвестиционной программы ООО «ЛР ТЭК» формируется в соответствии с разработанным прогнозным долгосрочным тарифным сценарием исходя из объемов и сроков поступления средств через тарифные источники с учетом:

- величины амортизационных отчислений по введенным в эксплуатацию объектам инвестирования,

- надбавок к тарифам на товары и услуги и прогнозируемых на срок реализации инвестиционной программы объемов товаров (услуг).

X. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

Эффективность инвестиций при реализации инвестиционной программы характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников.

Финансовая (коммерческая) эффективность программы была проанализирована в разрезе показателей, учитывающих финансовые последствия реализации программы для его непосредственных участников.

Сроком окупаемости инвестиций является отрезок времени, за который поступления средств за счет тарифов и инвестиционных надбавок к ним покроют затраты на инвестирование.

Для расчета срока окупаемости и показателей эффективности инвестиций был построен денежный поток программы, в основу которого легли следующие предпосылки:

- Финансовый план программы, построенный на основании данных управленческого учета.

- Все расчеты, представленные в финансовом плане программы, приведены в рублях, в текущих ценах.

- Горизонт планирования, принятый для целей финансового плана, равен 26 годам (до 2036 года) с момента осуществления первых инвестиций. Интервал планирования равен 1 году.

- Расчеты построены на допущении о том, что все денежные потоки возникают в середине прогнозного года.

- Расчеты, предполагают наличие допустимых отклонений, связанных с округлением значений.

Учитывая, что реализация инвестиционной программы подвержена влиянию факторов риска, при определении ее эффективности была применена практика дисконтирования денежного потока. Ставка дисконтирования для программы была принята за 8% годовых. Ставка дисконтирования выбрана исходя из ставки рефинансирования (учетная ставка) 13% годовых и прогнозируемых темпов снижения инфляции, учтенных при расчете текущих цен.

Таблица 36 Показатели экономической эффективности инвестиционной программы

| № п.п. | Показатель | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Горизонт планирования |  | 2035 г. |
|  | Ставка дисконтирования | % | 8 |
| 1 | Статические показатели: |  |  |
|  | Средняя рентабельность продаж за весь период реализации программы (ROS) | % | 7,2 |
|  | Срок окупаемости программы без учета дисконтирования с начала реализации программы (с момента осуществления инвестиций - 01.05.2009 г.) | лет | 11,2 |
|  | Срок окупаемости программы без учета дисконтирования (с момента ввода в эксплуатацию последнего объекта инвестирования - 01.10.2015 г.) | лет | 4,7 |
| 2 | Дисконтные показатели: |  |  |
|  | Чистый дисконтированный доход (NPV) | тыс.руб. | 351 170 |
|  | Внутренняя норма доходности (IRR) | % | 13,3 |
|  | Индекс доходности инвестиций (PI) |  | 1,3 |
|  | Срок окупаемости программы с учетом дисконтирования с начала реализации программы (с момента осуществления инвестиций - 01.05.2009 г.) | лет | 15,7 |
|  | Срок окупаемости программы с учетом дисконтирования (с момента ввода в эксплуатацию последнего объекта инвестирования 01.10.2015 г.) | лет | 9,3 |

Окончание периода окупаемости инвестиций, в соответствии с проведенными расчетами, произойдет в 2021 году, то есть расчетный период окупаемости составит 4,7 года с момента ввода в эксплуатацию последнего объекта инвестирования или 11,2 года от момента осуществления инвестиций. С учетом дисконтирования указанные показатели составляют величину 9,3 и 15,7 лет соответственно.

Экономический смысл чистой текущей стоимости можно представить как результат, получаемый немедленно после принятия решения об осуществлении данной программы - так как при ее расчете исключается воздействие фактора времени. Положительное значение NPV считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств в программу, а отрицательное, напротив, свидетельствует о неэффективности их использования.

Проведенные на основании базовой модели расчеты потоков наличности и NPV по инвестиционной программе показывают чистую приведенную стоимость всей программы 351 170 тыс. рублей, что говорит об инвестиционной привлекательности программы, внутренняя норма дохода программы (IRR) составляет 13,3%.

Значение IRR может трактоваться как нижний гарантированный уровень прибыльности инвестиционных затрат. Если он превышает среднюю стоимость капитала в данном секторе инвестиционной активности и с учетом инвестиционного риска данной программы, последний может быть рекомендован к осуществлению.

Прибыльность продаж (ROS) характеризует эффективность текущих операций. Прибыльность продаж не имеет непосредственного отношения к оценке эффективности инвестиций, однако является весьма полезным измерителем конкурентоспособности проектной продукции.

Индекс доходности инвестиций (PI) тесно связан с показателем чистой современной ценности инвестиций, но, в отличие от последнего, позволяет определить не абсолютную, а относительную характеристику эффективности инвестиций. Показатель PI наиболее целесообразно использовать для ранжирования имеющихся вариантов вложения средств в условиях ограниченного объема инвестиционных ресурсов.

Учитывая выявленные показатели коммерческой (финансовой) эффективности инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения ООО «ЛР ТЭК» на среднесрочный перспективный период, программа является привлекательной, потенциальный экономический эффект перекрывает специфические риски.

XI. ПРОГНОЗНЫЕ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ НА СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ПРОГРАММЫ

В следующих таблицах представлены данные по условиям поставок теплоэнергии и данные об уровне жизни населения и собираемости платежей в зоне теплоснабжения Ломоносовский муниципальный район в 2007 - 2009 гг. по данным администрации Ломоносовского района.

Таблица 37 Данные по условиям поставок теплоэнергии в Ломоносовском муниципальном районе в 2007-2009 гг. (без НДС) по данным администрации Ломоносовского муниципального района

| № п.п. | Наименование | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | ГВС | отопление | ГВС | отопление | ГВС |
| 1 | Ставки оплаты т/э, установленные на территории Ломоносовского района (без НДС) | 10,040 руб/м2 в мес. | 37,41 руб/м3 в мес | 11,65 руб/м2 в мес. | 43,41 руб/м3 в мес | 15,49 руб/м2 в мес. | 57 74 руб./м3 |
|  |  |  | 136,53 руб/чел. В мес. |  | 158,42 руб./чел. в мес. |  | 210,70 руб./чел. в мес. |
| 2 | Нормативы потребления т/э, уст. на территории Ломоносовского района, для расчета платежей при отсутствии приборов учета | 0,015 Гкал/м2 в мес. | 0,204 Гкал/чел. в мес. | 0,015 Гкал/м2 в мес. | 0,204 Гкал/чел. в мес. | 0,015 Гкал/м2 в мес. | 0,204 Гкал/чел. в мес. |
| 3 | Расчетная величина стоимости услуг теплоснабжения в Ломоносовском муниципальном районе (в отопительный сезон), без НДС | 17,63 руб./м2 в мес. | 20,45 руб./м2 в мес. | 27,19 руб./м2 в мес. |
| 3.1. | в т.ч. в зоне теплоснабжения ООО «ЛР ТЭК» | 17,63 руб./м2 в мес. | 20,45 руб./м2 в мес. | 27,19 руб./м2 в мес. |
| 4 | Расчетная суммарная стоимость коммунальных услуг в Ломоносовском муниципальном районе (без учета электро- и газоснабжения), без НДС | 29,62 руб./м2 в мес. | 34,50 руб./м2 в мес. | 45,15 руб./м2 в мес. |
| 4.1. | в т.ч. в зоне теплоснабжения ООО «ЛР ТЭК» | 29,64 руб./м2 в мес. | 34,52 руб./м2 в мес. | 45,17 руб./м2 в мес. |

Таблица 38 Данные об уровне жизни населения и собираемости платежей в Ломоносовском муниципальном районе в 2007-2009 гг. по данным администрации Ломоносовского муниципального района

| № п.п. | Статьи расходов из бюджета | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в целом по району | зона теплоснаб жения ООО"ЛР ТЭК" | в целом по району | зона теплоснаб жения ООО"ЛР ТЭК" | в целом по району | зона теплоснаб жения ООО"ЛР ТЭК" |
| 1 | Общая площадь жилого фонда, м2 | 1 004 572,00 | 957 025,00 | 1 004 572,00 | 957 025,00 | 1 004 572,00 | 957 025,00 |
| 2 | Отапливаемая площадь жилого фонда, м2 | 960 712,00 | 913 165,00 | 960 884,00 | 913 165,00 | 960 884,00 | 913 165,00 |
| 3 | Площадь жилого фонда с ГВС, м2 | 805 718,00 | 805 718,00 | 805 718,00 | 805 718,00 | 805 718,00 | 805 718,00 |
| 4 | Численность проживающего населения, чел. | 56 456 | 53 887 | 56 449 | 53 879 | 56 450 | 53 880 |
| 5 | Численность населения, пользующегося услугами горячего водоснабжения, чел. | 44 786 | 44 786 | 44 705 | 44 705 | 44 750 | 44 750 |
| 6 | Численность населения, пользующегося льготами по оплате ЖКУ, чел. | 15 016 | 14 156 | 14 087 | 13 247 | 14 100 | 13 260 |
| 7 | Компенсация населением себестоимости услуг теплоснабжения, % | 87,4 | 87,4 | 88,3 | 89,2 | 90,6 | 92,7 |
| 8 | Уровень собираемости жилищно-коммунальных платежей от населения, % | 96,2 | 92,3 | 89 | 85 | 90 | 88 |
| 9 | Количество семей, получающих субсидии | 449 |  | 450 |  | 500 |  |
| 10 | Удельный вес семей, получающих субсидии по оплате ЖКУ, % | 1,9 |  | 1,8 |  | 2 |  |
| 11 | Прожиточный минимум для Ленинградской области, руб./чел. в мес. | 3 772 |  | 4 068 |  |  |  |
| 12 | Среднемесячный заработная плата, руб./чел. в мес. | нет данных |  | нет данных |  | нет данных |  |
| 13 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | нет данных |  | нет данных |  | нет данных |  |

Величина суммарной стоимости жилья и коммунальных услуг в муниципальных образованиях Ломоносовского муниципального района и структура коммунального платежа населения представлены в таблице:

Таблица 38 Структура суммарной стоимости жилья и коммунальных услуг (без НДС) в Ломоносовском муниципальном районе 2007-2009 гг.

| № | Структура коммунального платежа | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб./м2 в мес. | руб./чел. в мес. | руб./м2 в мес. | руб./чел. в мес. | руб./м2 в мес. | руб./чел. в мес. |
| 1 | Ломоносовский муниципальный район | 29,62 | 533,02 | 34,5 | 620,84 | 45,15 | 812,69 |
|  | жилье (содержание и текущий ремонт) | 6,83 | 122,94 | 8,06 | 145,08 | 10 | 180 |
|  | отопление | 10,04 | 180,72 | 11,65 | 209,7 | 15,49 | 278,82 |
|  | горячее водоснабжение | 7,59 | 136,53 | 8,8 | 158,42 | 11,7 | 210,7 |
|  | водоснабжение | 2,31 | 41,58 | 2,68 | 48,17 | 3,56 | 64,07 |
|  | водоотведение | 2,85 | 51,25 | 3,31 | 59,47 | 4,4 | 79,1 |
| 2 | Зона теплоснабжения организации | 29,64 | 533,38 | 34,52 | 621,2 | 45,17 | 813,05 |
|  | жилье (содержание и текущий ремонт ) | 6,85 | 123,3 | 8,08 | 145,44 | 10,02 | 180,36 |
|  | отопление | 10,04 | 180,72 | 11,65 | 209,7 | 15,49 | 278,82 |
|  | горячее водоснабжение | 7,59 | 136,53 | 8,8 | 158,42 | 11,7 | 210,7 |
|  | водоснабжение | 2,31 | 41,58 | 2,68 | 48,17 | 3,56 | 64,07 |
|  | водоотведение | 2,85 | 51,25 | 3,31 | 59,47 | 4,4 | 79,1 |

Плата за услуги теплоснабжения в структуре коммунального платежа (без учета электро- и газоснабжения) в 2007-2009 гг. составляет 60%.

Рост суммарной стоимости жилья и коммунальных услуг в 2008 г. по отношению к 2007 г. составляет 16,5%, в том числе рост платы за жилое помещение 18,0%, рост стоимости услуг теплоснабжения - 16,0%.

Рост суммарной стоимости жилья и коммунальных услуг в 2009 г. по отношению к 2008 г. составляет 31,0%, в том числе рост платы за жилое помещение 24,1%, рост стоимости услуг теплоснабжения - 33,0%.

Расчет прогнозных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги с 2011 г. выполнен с учетом инвестиционных надбавок к тарифам на теплоэнергию для населения, сформированным экспертной организацией для ООО «ЛР ТЭК».

В соответствии с разработанным по результатам ТЭО инвестиционной программы прогнозным тарифным сценарием отпускная цена на теплоэнергию на 2011 год для ООО «ЛР ТЭК» составляет 1 586,06 руб./Гкал (без НДС), в том числе:

- тариф 1 371,79 руб./Гкал,

- инвестиционная надбавка к тарифу 214,26 руб./Гкал.

Выполнена экспертная оценка двух вариантов прогнозных уровней размера платы граждан за теплоснабжение с 2011 г.:

вариант 1: размер платы граждан за теплоснабжение, при которой доля возмещения населением стоимости теплоэнергии достигнет 100% в 2012 г.,

вариант 2: размер платы граждан за теплоснабжение, при которой доля возмещения населением стоимости теплоэнергии достигнет 100% в 2011 г.

По остальным коммунальным услугам (водоснабжение, водоотведение и прочие услуги) формирование и ввод инвестиционных надбавок к тарифам в 2010 г. не планируется.

В следующей таблице представлены рекомендуемые экспертной организацией прогнозные индексы роста платы граждан за теплоэнергию на период 2011-2013 гг. для потребителей Ломоносовского муниципального района в зоне теплоснабжения ООО «ЛР ТЭК».

Таблица 46 Прогнозные индексы изменения размера платы граждан за теплоэнергию по Ломоносовскому муниципальному району и доля возмещения затрат на теплоснабжение населением

| Показатели | Ед.изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт по данным адм. | прогноз |
| Численность населения, пользующегося услугой ГВС | чел. | 44 705 | 44 750 | 46 970 | 48 340 | 49 751 | 50 962 |
| Площадь отапливаемого жилого фонда | м2 | 913 165 | 913 165 | 958 462 | 986 416 | 1 015 209 | 1 039 923 |
| Тариф на т/э, отпускаемую ООО «ЛР ТЭК» на нужды населения, без НДС | руб./Гкал | 870,6 | с 01.01. -1 012,94, с 01.07. -1 147,87 | 1 230,91 | 1 371,79 | 1 625,48 | 1 806,41 |
| Инвестиционная надбавка к тарифу на т/э, без НДС | руб./Гкал | 0 | 0 |  | 214,26 | 214,26 | 214,26 |
| Цена т/э, отпускаемую ООО «ЛР ТЭК», без НДС | руб./Гкал | 870,6 | 1 065,74 | 1 230,91 | 1 586,05 | 1 839,74 | 2 020,67 |
| Рост отпускной цены на т/э |  | 1,135 | 1,224 | 1,155 | 1,289 | 1,160 | 1,209 |
| Объем отпуска т/э населению | Гкал |  |  | 253 758 | 261 159 | 268 782 | 275 325 |
| Тарифная выручка за поставленную т/э, без НДС, в т.ч. | тыс.руб. |  |  | 312 353 | 414 211 | 494 489 | 556 341 |
| Ставки платы за т/э, без НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | руб./м2 | 11,65 | 15,49 | 19,36 | 24,96 | 28,95 | 35,00 |
| ГВС | руб./чел. | 158,42 | 210,7 | 263,38 | 339,49 | 393,81 | 476,11 |
| Индекс роста платы населения за теплоэнергию |  | 1,16 | 1,331 | 1,25 | 1,289 | 1,16 | 1,209 |
| Сбор платежей от населения по ставкам платы, без НДС | тыс.руб. |  |  | 312 353 | 414 211 | 494 489 | 556 341 |
| Доля возмещения населением стоимости т/э, складывающейся из стоимости т/э по тарифу и стоимости т/э по ИН, в т.ч.: | % | - | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Результаты расчетов индексов роста платы граждан за теплоэнергию подлежат уточнению после утверждения предельных индексов роста платы граждан за коммунальные услуги уполномоченным органом администрации Ленинградской области и тарифов на теплоэнергию, отпускаемую ООО «ЛР ТЭК», - Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.

Окончательное решение по ежегодным темпам роста платы граждан за коммунальные услуги (в т.ч. за теплоснабжение) и принятию мер по оказанию государственной поддержки социально незащищенным категориям населения относится к компетенции органов местного самоуправления.

XII. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТАРИФНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ НА БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ЦЕЛИ ЖКХ

Наиболее дорогостоящими в коммунальном платеже являются платежи за услуги теплоснабжения, которые в значительной мере обеспечиваются бюджетными субвенциями.

Суммарная нагрузка на бюджет муниципального уровня по дотированию ЖКХ для обеспечения доступности услуг потребителям складывается из следующих составляющих:

- дотации на возмещение убытков от реализации услуг населению (компенсация ценовой разницы между установленным для организации экономически обоснованным тарифом и действующими ставками оплаты услуг для населения),

- расходы на оплату коммунальных услуг бюджетными организациями.

ЗАО «НПО «ЛВК-АУДИТ-ЭНЕРГО» выполнены расчеты необходимого объема субвенций из бюджетов поселений Ломоносовского муниципального района на нужды теплоснабжения в зоне теплоснабжения ООО «ЛР ТЭК» на срок реализации инвестиционной программы.

Исходными данными для расчета объема субвенций из муниципального бюджета на нужды теплоснабжения в рассматриваемой зоне теплоснабжения являются:

- отпускная цена на теплоэнергию, определенная по экспертной оценке для ООО «ЛР ТЭК»;

- ставки оплаты граждан за отопление и ГВС в Ломоносовском районе при рекомендуемом экспертной организацией темпе приближения к 100% стоимости;

- прогнозный объем теплоэнергии, отпускаемой ООО «ЛР ТЭК» на нужды населения;

- площадь отапливаемого жилого фонда в зоне теплоснабжения ООО «ЛР ТЭК»;

-	численность   населения,   пользующегося   услугой   ГВС,   в   зоне теплоснабжения

ООО «ЛР ТЭК».

Расчет необходимого объема субвенций из бюджета Ломоносовского муниципального района на нужды теплоснабжения в зоне теплоснабжения ООО «ЛР ТЭК» для рекомендуемого экспертами тарифного сценария и индексов роста платы граждан за теплоэнергию представлен в следующей таблице (подлежит уточнению после утверждения предельных индексов роста платы граждан за коммунальные услуги уполномоченным органом администрации Ленинградской области и тарифов на теплоэнергию, отпускаемую ООО «ЛР ТЭК», Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области):

Таблица 40 Прогнозный объем субвенций из муниципальных бюджетов поселний Ломоносовского муниципального района на нужды теплоснабжения в зоне теплоснабжения ООО «ЛР ТЭК», без НДС, тыс. руб.

| Наименование | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по .данным администрации Ломоносовского района | экспертная оценка (прогноз) |
| Прогнозный индекс роста отпускной цены на т/э ООО «ЛР ТЭК» для населения по экспертной оценке | 1,135 | 1,224 | 1,155 | 1,289 | 1,160 | 1,209 | 1,044 | 1,049 |
| Индекс роста платы населения Ломоносовского муниципального района за т/снабжение к предыдущему периоду | 1,16 | 1,331 | 1,25 | 1,289 | 1,160 | 1,209 | 1,044 | 1,049 |
| Доля возмещения населением стоимости теплоэнергии | 89,20% | 92,70% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Объем субвенций из муниципальных бюджетов Ломоносовского муниципального района на нужды теплоснабжения в зоне теплоснабжения ООО "ЛР ТЭК", в т.ч.: | 22 136,00 | 20 447,00 | 54 745,70 | 65 287,20 | 73 696,80 | 91 199,00 | 97 428,90 | 103 596,70 |
| Возмещение из бюджета разницы между отпускной ценой на т/э для населения и ставкой оплаты | 22 136,00 | 20 447,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы организаций, финансируемых из муниципальных бюджетов района, на оплату т/э | нет данных | нет данных | 54 745,70 | 65 287,20 | 73 696,80 | 91 199,00 | 97 428,90 | 103 596,70 |
| Объем субвенций из областного и федерального бюджетов (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы организаций, финансируемых из обл. и фед. бюджетов, на оплату т/э | нет данных | нет данных | 13 371,10 | 15 869,60 | 17 837,20 | 21 996,20 | 23 417,90 | 24 849,50 |

Рекомендуемый тарифный сценарий и рекомендуемые индексы роста платы граждан за теплоэнергию в зоне теплоснабжения Ломоносовского муниципального района обеспечивают:

•	возврат инвестиций и обслуживание привлеченных инвестиционных ресурсов. Срок возврата инвестиции:

- с начала осуществления инвестиций (01.05.2010 г.) - 11,2 года,

- с момента ввода в эксплуатацию последнего объекта инвестирования (октябрь 2016 г.) -4,7 лет.

- приемлемую тарифную нагрузку на потребителей и доступность услуг теплоснабжения потребителям,

- приемлемую бюджетную нагрузку на цели финансирования инвестиционной программы, дотирование услуг теплоснабжения и оплату коммунальных услуг бюджетными организациями.

XIII. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОРГАНОВ ЦЕНОВОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СИСТЕМЫ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ ДЛЯ ООО «ЛР ТЭК»

Действующее законодательство позволяет использовать при реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса систему долгосрочных параметров при формировании тарифов на теплоэнергию и инвестиционных надбавок к ним.

Указанная система предусматривает возможности согласования в ФСТ России предельных цен (индексов роста) на отпускаемую теплоэнергию (тариф + инвестнадбавка) на долгосрочный период 3-6 лет (на срок реализации инвестиционной программы). Однако по результатам технико-экономического обоснования данной инвестиционной программы экспертная организация не рекомендует применение системы долгосрочных параметров и согласование расчетных прогнозных цен (индексов роста) на теплоэнергию на период до 2015 г. по следующим основаниям:

- в Ломоносовском муниципальном районе отсутствует комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющая сбалансированное развитие систем и скоординированную с их развитием долгосрочную тарифную политику;

- прогнозные отпускные цены на теплоэнергию для ООО «ЛР ТЭК» рассчитаны экспертами с учетом прогнозного роста тарифов на теплоэнергию, необходимых для выполнения производственной программы организации в период 2010-2015 гг., а также инвестнадбавок, необходимых для финансирования инвестиционной программы. При этом индексируемая часть тарифа рассчитывалась с применением прогнозных индексов дефляторов Минэкономразвития. Анализ показывает, что инфляционные ожидания Минэкономразвития на указанный период слишком оптимистичны и в период 2010-2015 гг. темпы инфляции и роста цен на ресурсы (топливо, воду, электроэнергию) могут оказаться значительно выше. В случае заниженности рассчитанных прогнозных цен на теплоэнергию из-за более высоких темпов инфляции может не выполняться график финансирования инвестиционной программы и обязательства по возврату и обслуживанию привлеченных инвестиций.

Таким образом, более целесообразно согласование необходимой для реализации инвестиционной программы цены на теплоэнергию с учетом инвестиционной надбавки для организации на плановый период 2011 г. Необходимые индексы роста цены на последующие периоды должны уточняться при ежегодном тарифном регулировании с учетом реальных темпов инфляции и соответственно ежегодно согласовываться уполномоченным органом.

XIV. РЕЗЮМЕ

Организацией коммунального комплекса ОАО «ЛЭК» разработана инвестиционная программа по реконструкции системы теплоснабжения Ломоносовского муниципального района на среднесрочный перспективный период 2010 - 2016 гг. С привлечением экспертной организации ЗАО «НПО «ЛВК-АУДИТ-ЭНЕРГО» выполнено технико-экономическое обоснование (ТЭО) инвестиционной программы. Программа разработана в соответствии с техническим заданием, утвержденным Советом депутатов МО, на территории которых реализуются инвестиционные проекты.

14.1.	Техническая и экономическая целесообразность реконструкции обоснована в ходе
анализа данных о текущем техническом состоянии тепловых источников и системы
транспорта теплоэнергии выделенной системы теплоснабжения Ломоносовского муниципального района:

- низкая степень надежности системы вследствие аварийного состояния некоторых источников и тепловых сетей,

- высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования тепловых источников и тепловых сетей, в том числе наличие значительной доли оборудования, выработавшего нормативный срок службы или характеризующегося значительной величиной потери ресурса,

- необходимость оптимизации баланса мощности, улучшения показателей тепловой экономичности котельных и эффективности транспорта тепловой энергии,

- большие эксплуатационные издержки при эксплуатации генерирующего и сетевого оборудования.

Таким образом, в данных условиях работа котельных и теплосетевого оборудования выделенной системы теплоснабжения малоэффективна и небезопасна.

14.2.	При подготовке системы теплоснабжения к инвестированию определены
приоритетные направления инвестирования, которые будут определять стратегию
развития   системы   теплоснабжения   Ломоносовского муниципального района   в   зоне обслуживания

ООО «ЛР ТЭК». На первом этапе реконструкции наиболее приоритетными направлениями
инвестирования является реконструкция котельных с понижением установленной мощности.
Перечень объектов инвестирования представлен в разделе 4 данной работы.

14.3.	Объем    инвестиционных    затрат    (капитальных    вложений) составляет

1	205,1 млн. руб. с НДС (1 021,3 млн. руб. без НДС) и определен на основе предпроектных обоснований, выполненных проектной организацией ООО «СЭТ».

Объем инвестиционных затрат, подлежащий возврату через тарифные источники, -1 117,3 млн. руб. с учетом НДС (946,866 млн. руб. без НДС).

14.4.	По согласованию между собственниками имущественного комплекса до реконструкции
(МО Ломоносовский муниципальный район и ОАО «ЛЭК») и эксплуатирующей организацией
(ООО «ЛР ТЭК») определены источники инвестиционных затрат и принят следующий план
финансирования капитальных вложений:

Таблица 41 План финансирования капитальных вложений

| Наименование | с НДС | без НДС |
| --- | --- | --- |
| Объем капитальных вложений, всего | 1 205 134 | 1 021 300 |
| Источники капитальных вложений: |
| - бюджетное финансирование | 43 800 | 37118,7 |
| - арендная плата по сетям п.Лебяжье | 44 031 | 37 315 |

| Наименование |  | с НДС | без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| - привлеченные средства, в т.ч.: |  | 1 117 302 | 946 866 |
| заемные средства (кредит) - | 80% | 893 842 | 757 493 |
| собственный капитал инвестора - | 20% | 223 460 | 189 373 |

14.5 Параметры плана финасирования

| Порядок возврата инвестиций (кап.вложений) и условия их обслуживания | Объем расходов, млн. руб. |
| --- | --- |
|  | с НДС | без НДС |
| Возврат заемных средств: | 893 842 | 757 493 |
| - срок пользования заемными средствами - 6 лет по каждому объекту инвестирования, |  |  |
| - начало возврата - с момента ввода объекта в эксплуатацию после реконструкции, |  |  |
| - возврат тела займа осуществляется ежемесячно равными долями, |  |  |
| - источник возврата займа - амортизационные отчисления по объектам инвестирования (тариф на теплоэнергию) и расходы из инвестиционной надбавки к тарифу |  |  |
| Обслуживание заемных средств: | 576 438 | 488 507 |
| - размер обслуживания составляет 20 % годовых, |  |  |
| - источник - амортизационные отчисления по объектам инвестирования и расходы из инвестиционной надбавки |  |  |
| Возврат собственного капитала инвестора: | 223 460 | 189 373 |
| - срок пользования средствами - 6 лет по каждому объекту инвестирования, |  |  |
| - расчетный график возврата - с момента ввода объекта в эксплуатацию после реконструкции, ежемесячно равными долями, |  |  |
| - фактический возврат собственного капитала инвестора предусмотрен за счет сумм неиспользованных амортизационных отчислений по объектам инвестирования после того, как будут возвращены привлеченные заемные средства - с 2020 г. по 2030 г. |  |  |
| Обслуживание собственного капитала инвестора (доходность): | 108 066 | 91 581 |
| - размер доходности - 15% годовых, |  |  |
| - источник - неиспользованные амортизационные отчисления по объектам инвестирования после возврата собственного капитала - с 2030 г. по 2034 г. |  |  |

14.6 При утвержденном плане финансирования инвестиционной программы и порядке возврата инвестиций обоснован объем финансовых потребностей инвестиционной программы:

Таблица 42 Финансовые потребности  инвестиционной программы, тыс. руб.

| № | Структура финансовых потребностей инвестиционной программы | Объем расходов, всего |
| --- | --- | --- |
|  |  | с НДС | без НДС |
| 1 | Инвест.затраты (капитальные вложения) | 1 205 134 | 1 021 300 |
|  | котельные | 507 250 | 429 873 |
|  | теплосети | 697 884 | 591427 |
| 2 | Расходы на возврат инвестиционных затрат, в т.ч.: | 1 117 302 | 946 866 |
| 2.1. | расходы на возврат займа | 893 842 | 757 493 |
|  | котельные | 395 400 | 335 085 |
|  | теплосети | 498 441 | 422 408 |
| 2.2. | расходы на возврат собственного капитала инвестора | 223 460 | 189 373 |
|  | котельные | 98 850 | 83 771 |
|  | теплосети | 124 610 | 105 602 |
| 3 | Расходы на обслуживание привлеченных инвестиционных ресурсов, в т.ч.: | 684 504 | 580 088 |
| 3.1. | расходы на обслуживание займа | 576 438 | 488 507 |
| 3.2. | расходы на доходность на собственный капитал инвестора | 108 066 | 91 581 |
| 4 | Налог, возникающий из-за введения инвестиционной надбавки к тарифу | 114 191 | 96 772 |
| 5 | Суммарные финансовые потребности инвестиционной программы (п.1+п.2+п.3+п.4) | 3 121 131 | 2 645 026 |
| 6 | Финансовые потребности, предъявляемые к возмещению через тарифные источники (п.2+п.3+п.4), в т.ч.: | 1 915 997 | 1 623 726 |
| 6.1. | тариф на т/э (амортизационные отчисления по объектам инвестирования) | 1 190 088 | 1 008 549 |
| 6.2. | инвест.надбавка к тарифу на т/э | 725 909 | 615 177 |

14.7. Выполнен расчет тарифных последствий осуществления планируемых инвестиций исходя из анализа условий выполнения производственной и инвестиционной программ организации в период 2011-2036 гг.

Для обеспечения возврата и обслуживания привлеченных инвестиций в соответствии с выработанным планом финансирования инвестиционной программы обоснована необходимость ввода с 2011 г. инвестиционной надбавки к тарифу на теплоэнергию сроком на 9 лет (2011-2019 гг.) в размере:

- с 01.01.2011 г. по 31.12.2013 гг. - 214,26 руб./Гкал (без учета НДС),

- с 01.01.2014 по 31.12.2016 гг. - 418,84 руб./Гкал (без учета НДС),

- с 01.01.2017 по 31.12.2019 гг. - 275,93 руб./Гкал (без учета НДС).

По результатам расчетов сформирован долгосрочный тарифный сценарий на период реализации инвестиционной программы, при котором:

- необходимый индекс роста цены на теплоэнергию (тариф + инвестиционная надбавка) для ООО «ЛР ТЭК» на 2010 г. составляет 1,289;

- определен прогнозный объем бюджетных расходов муниципальных образований Ломоносовского района на дотацию услуг теплоснабжения и на оплату коммунальных услуг бюджетными организациями на 2011 год.

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и должны ежегодно корректироваться в соответствии с уточненным прогнозом цен на топливо, с уточненными прогнозными показателями социально-экономического развития России по данным Минэконоразвития РФ (показатели инфляции, индексы цен и дефляторы по видам экономической деятельности и т.д.).

В случае изменения условий реализации инвестиционной программы или по результатам мониторинга целевого использования привлеченных инвестиционных ресурсов в соответствии с действующим законодательством возможна корректировка величины инвестиционной надбавки к тарифу на теплоэнергию или изменение срока ее действия.

14.8. Разработан график поступления средств на финансирование инвестиционной программы ООО «ЛР ТЭК» за счет тарифных источников в соответствии с прогнозным долгосрочным тарифным сценарием исходя из объемов и сроков поступления средств.

График подлежит включению в инвестиционное соглашение по реализации разработанной инвестиционной программы.

14.9. Определен срок окупаемости инвестиций

Расчет срока окупаемости выполнен для долгосрочного тарифного сценария, рассчитанного при сформированной производственной программе ООО «ЛР ТЭК», обоснованных финансовых потребностях адресной инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения Ломоносовского муниципального района, принятом плане финансирования инвестиционной программы и параметрах плана финансирования.

Источниками возврата инвестиций являются тарифные источники:

- амортизационные отчисления по объектам инвестирования, включенные в себестоимость тепловой энергии;

- чистая прибыль по выполнению производственной программы организации, включенная в тариф на тепловую энергию;

- инвестиционная надбавка к тарифу на тепловую энергию.

Объем   инвестиций,   подлежащий   возврату   через   тарифные   источники, составляет

946 866 тыс. руб. без НДС.

По результатам расчета, ежегодный возврат инвестиций нарастающим итогом достигнет величины 946 866 тыс. руб. к середине 2021 года. Таким образом, срок окупаемости (возврат инвестиционных ресурсов, привлеченных для реализации инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу ОАО «ЛЭК») составит:

- с начала осуществления инвестиций (01.05.2010 г.) - 11,2 года,

- с момента ввода в эксплуатацию последнего объекта инвестирования (октябрь 2016 г.) -4,7 года.

14.10. Заключение

Представленный в составе документации по инвестиционной программе анализ тарифных последствий инвестирования и их влияния на расходы бюджетов МО поселений Ломоносовского муниципального района подтверждает:

- обеспеченность возврата инвестиций и обслуживания привлеченных инвестиционных ресурсов,

- приемлемую    тарифную    нагрузку    на    потребителей    и    доступность услуг теплоснабжения потребителям,

- приемлемую бюджетную нагрузку на цели прямого финансирования инвестиционной программы и дотирование услуг теплоснабжения.

При выполнении технико-экономического обоснования инвестиционной программы экспертной организацией выполнен анализ двух вариантов перехода к 100% оплате коммунальных услуг населением - к 2011 г. и к 2010 г.

С учетом перечисленных факторов, по заключению экспертной организации, в связи с реализацией инвестиционной программы представляется целесообразным согласовать в уполномоченном органе государственной власти прогнозный индекс роста цены на тепловую энергию для ООО «ЛР ТЭК» на 2010 г.:

Таблица 43 Параметры тарифной политики при реализации инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения Ломоносовского муниципального района

| Индексы роста | 2011 г. |
| --- | --- |
| Прогнозный индекс роста цены на теплоэнергию для ООО «ЛР ТЭК» (тариф + инвест. надбавка) к тарифу, действующему в декабре 2010 г. | 1,289 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УКРУПНЕННАЯ СВОДНАЯ СМЕТА КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ ООО "ЛР ТЭК"

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ЛР ТЭК" ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ВЫДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 2009-2015 ГГ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СПИСОК ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ

ОАО «ЛЭК»

| № п.п. | Наименование мероприятия/адрес объекта | Цели реализации мероприятия | Показатели | Ед.изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до рек. | после рек. |
| 1 | Аннинское СП |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция котельной д.Новоселье | Повышение надежности т/снабжения, оптимизация баланса уст. мощности и подкл. нагрузки, замена изношенного оборудования, повышение тепловой экономичности эффективности производства т/э и показателей тепловой экономичности | установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 19,2 | 11,5 |
|  |  |  | присоед. нагрузка | Гкал/ч | 9,3 |  |
|  |  |  | расход т/э на собств. нужды котельной | % | 2,50% | 2,39% |
|  |  |  | уд.расход усл.топлива на выработку т/э | кг ут/Гкал | 159,9 | 155,4 |
|  |  |  | уд.расход э/э на выработку т/э | кВт.ч/Гкал | 36,16 | 20,1 |
|  |  |  | уд.расход воды на выработку т/э | м3/Гкал | 3,5 | 3,4 |
| 1.2. | Реконструкция сетевого хозяйства в зоне т/снабжения котельной д.Новоселье | Замена наиболее изношенных участков сетей | протяженность в однотрубном исчислении, всего | км | 8,602 | 8,602 |
|  |  |  | в т.ч. включено в ИП | км | 7,8 |  |
|  |  |  | потери т/э в т/сетях | % | 24,10% | 13,00% |
| 1.3. | Замена существующей котельной на БМК д.Лесопитомник | Строительство БМК с опт. Соотношением уст. мощности и подкл. нагрузки, оптимизация топливного баланса - БМК на газе вместо угольной котельной, тепловой экономичности повышение эффективности производства т/э и показателей | установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,76 | 0,26 |
|  |  |  | присоед. нагрузка | Гкал/ч | 0,22 |  |
|  |  |  | расход т/э на собств. нужды котельной | % | 2,69% | 0,70% |
|  |  |  | уд.расход усл.топлива на выработку т/э | кг ут/Гкал | 222 | 155,4 |
|  |  |  | уд.расход э/э на выработку т/э | кВт.ч/Гкал | 118,85 | 14,5 |
|  |  |  | уд.расход воды на выработку т/э | м3/Гкал | 0,16 | 0,15 |
| 1.4. | Реконструкция сетевого хозяйства в зоне т/снабжения котельной д.Лесопитомник | Замена наиболее изношенных участков сетей | протяженность в однотрубном исчислении, всего | км | 0,84 | 0,84 |
|  |  |  | в т.ч. включено в ИП | км | 0,72 |  |
|  |  |  | потери т/э в т/сетях | % | 30,40% | 5,00% |
| № п.п. | Наименование мероприятия/адрес объекта | Цели реализации мероприятия | Показатели | Ед.изм. | Значение показателя |
|  |  |  |  |  | до рек. | после рек. |
| 1.5. | Реконструкция котельной д.Аннино | Повышение надежности т/снабжения, оптимизация баланса уст. мощности и подкл. нагрузки, замена изношенного оборудования, повышение тепловой экономичностиэффективности производства т/э и показателей | установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 25,6 | 12,5 |
|  |  |  | присоед. нагрузка | Гкал/ч | 9,1 |  |
|  |  |  | расход т/э на собств. нужды котельной | % | 2,50% | 2,20% |
|  |  |  | уд.расход усл.топлива на выработку т/э | кг ут/Гкал | 156 | 154 |
|  |  |  | уд.расход э/э на выработку т/э | кВт.ч/Гкал | 38,7 | 19 |
|  |  |  | уд.расход воды на выработку т/э | м3/Гкал | 3,9 | 3,5 |
| 1.6. | Реконструкция сетевого хозяйства в зоне т/снабжения котельной д.Аннино | Замена наиболее изношенных участков сетей | протяженность в однотрубном исчислении, всего | км | 8,656 | 8,656 |
|  |  |  | в т.ч. включено в ИП км 8,656 | км | 8,656 |  |
|  |  |  | потери т/э в т/сетях % 21,7% 12,0% | % | 21,70% | 12,00% |
| 2 | Горбунковское СП |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Замена существующей котельной на 2БМК д.Горбунки | Строительство БМК с оптимальным соотношением уст. мощности и подкл. нагрузки, повышение эффективности производства т/э и показателей тепловой экономичности | установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 114,28 | 51,6 |
|  |  |  | присоед. нагрузка | Гкал/ч | 26,7 |  |
|  |  |  | расход т/э на СН кот. | % | 2,50% | 1,00% |
|  |  |  | уд.расход усл.топлива на выработку т/э | кг ут/Гкал | 157,85 | 155,4 |
|  |  |  | уд.расход э/э на выработку т/э | кВт.ч/Гкал | 38,85 | 18 |
|  |  |  | уд.расход воды | м3/Гкал | 5,52 | 4,1 |
| 2.2. | Реконструкция сетевого хозяйства в зоне т/снабжения котельной д.Горбунки | Замена наиболее изношенных участков сетей | протяженность в однотрубном исчислении, всего | км | 18,8 | 18,8 |
|  |  |  | в т.ч. включено в ИП км 17,0 | км | 17 |  |
|  |  |  | потери т/э в т/сетях % 8,0% 6,0% | % | 2,50% | 1,00% |
|  |  |  |  |  | до рек. | после рек. |
| 2.3. | Замена существующей котельной на БМК д.Разбегаево | Строительство БМК с оптимальным соотношением установленной мощности и подключенной нагрузки, повышение эффективности производства тепловой энергии и тепловой экономичности | установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 32 | 6,03 |
|  |  |  | присоед. нагрузка | Гкал/ч | 5,7 |  |
|  |  |  | расход т/э на СН кот. | % | 5,00% | 0,70% |
|  |  |  | уд.расход усл.топлива на выработку т/э | кг ут/Гкал | 160 | 155,4 |
|  |  |  | уд.расход э/э на выработку т/э | кВт.ч/Гкал | 44,25 | 20 |
|  |  |  | уд.расход воды | м3/Гкал | 4,19 | 3,2 |
| 2.4. | Реконструкция сетевого хозяйства в зоне т/снабжения котельной | Замена наиболее изношенных | протяженность в однотрубном исчислении, всего | км | 9,192 | 9,192 |
|  |  |  | в т.ч. включено в ИП | км | 8,89 |  |
|  |  |  | потери т/э в т/сетях | % | 25,00% | 8,00% |
| 3 | Гостилицкое СП |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция котельной д. Гостилицы | Повышение надежности теплоснабжения, оптимизация баланса уст. мощности и подкл. нагрузки, замена изношенного оборудования, повышение эффективности производства т/э и показателей тепловой экономичности | установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 32 | 12,5 |
|  |  |  | присоед. нагрузка | Гкал/ч | 9,6 |  |
|  |  |  | расход т/э на собств. нужды котельной | % | 5,00% | 2,80% |
|  |  |  | уд.расход усл.топлива на выработку т/э | кг ут/Гкал | 160,9 | 155,4 |
|  |  |  | уд.расход э/э на выработку т/э | кВт.ч/Гкал | 42,62 | 19 |
|  |  |  | уд.расход воды на выработку т/э | м3/Гкал | 5,9 | 4,2 |
| 3.2. | Реконструкция сетевого хозяйства в зоне т/снабжения котельной д.Гостилицы | Замена наиболее изношенных участков сетей | протяженность в однотрубном исчислении, всего | км | 6,38 | 6,38 |
|  |  |  | в т.ч. включено в ИП | км | 2,826 |  |
|  |  |  | потери т/э в т/сетях | % | 20,70% | 15,00% |
| 3.3. | Замена существующей котельной на БМК д.Дятлицы | Строительство БМК с опт. соотношением уст. мощности и подкл. нагрузки, оптимизация топл. баланса - БМК на газе вместо угольной котельной, повышение эффективности производства т/э и показателей тепловой экономичности | установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,94 | 0,18 |
|  |  |  | присоед. нагрузка | Гкал/ч | 0,11 |  |
|  |  |  | расход т/э на собств. нужды котельной | % | 4,02% | 0,70% |
|  |  |  | уд.расход усл.топлива на выработку т/э | кг ут/Гкал | 222 | 155,4 |
|  |  |  | уд.расход э/э на выработку т/э | кВт.ч/Гкал | 102,44 | 14,5 |
|  |  |  | уд.расход воды на выработку т/э | м3/Гкал | 1,2 | 0,15 |
| № п.п. | Наименование мероприятия/адрес объекта | Цели реализации мероприятия | Показатели | Ед.изм. | Значение показателя |
|  |  |  |  |  | до рек. | после рек. |
| 3.4. | Реконструкция сетевого хозяйствва в зоне т/снабжения котельной д. Дятлицы | Замена наиболее изношенных участков сетей | протяженность в однотрубном исчислении, всего | км | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  | в т.ч. включено в ИП | км | 0,7 |  |
|  |  |  | потери т/э в т/сетях | % | 85,80% | 4,00% |
| 4 | Кипенское СП |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Замена существующей котельной на БМК д. Келози | Строительство БМК с опт. соотношением уст. мощности и подкл. нагрузки, повышение эффективности производства т/э и показателей тепловой экономичности | установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,88 | 3,9 |
|  |  |  | присоед. нагрузка | Гкал/ч | 3,9 |  |
|  |  |  | расход т/э на СН кот. | % | 1,21% | 0,80% |
|  |  |  | уд.расход усл.топлива на выработку т/э | кг ут/Гкал | 159,05 | 155,4 |
|  |  |  | уд.расход э/э на выработку т/э | кВт.ч/Гкал | 36,25 | 15,1 |
|  |  |  | уд.расход воды | м3/Гкал | 6,84 | 3,1 |
| 6.2. | Реконструкция сетевого хозяйствва в зоне т/снабжения котельной д. Келози | Замена наиболее изношенных участков сетей | протяженность в однотрубном исчислении, всего | км | 7,546 | 7,546 |
|  |  |  | в т.ч. включено в ИП км 7,36 | км | 7,36 |  |
|  |  |  | потери т/э в т/сетях % 17,8% 7,0% | % | 17,80% | 7,00% |
| 6.3. | Реконструкция сетевого хозяйствва в зоне т/снабжения котельной д. Кипень | Замена наиболее изношенных участков сетей | протяженность в однотрубном исчислении, всего | км | 6,445 | 6,445 |
|  |  |  | в т.ч. включено в ИП км 5,703 | км | 5,703 |  |
|  |  |  | потери т/э в т/сетях % 20,2% 7,0% | % | 20,20% | 7,00% |
| 5 | Копорское СП |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реконструкция сетевого хозяйствва в зоне т/снабжения котельной д. Копорье | Замена наиболее изношенных участков сетей | протяженность в однотрубном исчислении, всего | км | 5,45 | 5,45 |
|  |  |  | в т.ч. включено в ИП км 4,2 | км | 4,2 |  |
|  |  |  | потери т/э в т/сетях % 7,7% 4,0% | % | 7,70% | 4,00% |
| 6 | Лаголовское СП |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Реконструкция сетевого хозяйствва в зоне т/снабжения котельной д. Копорье | Замена наиболее изношенных участков сетей | протяженность в однотрубном исчислении, всего | км | 12,148 | 12,148 |
|  |  |  | в т.ч. включено в ИП км 7,75 | км | 7,75 |  |
|  |  |  | потери т/э в т/сетях % 18,3% 12,0% | % | 18,30% | 12,00% |
| 7 | Лебяженское ГП |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Замена существующей котельной на БМК д. Гора-Валдай | Строительство БМК с опт. соотношением уст. мощности и подкл. нагрузки, оптимизация топл. баланса - БМК на газе вместо угольной котельной, повышение эффективности производства т/э и показателей тепловой экономичности | установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,34 | 1,38 |
|  |  |  | присоед. нагрузка | Гкал/ч | 1,3 |  |
|  |  |  | расход т/э на собств. нужды котельной | % | 3,99% | 0,90% |
|  |  |  | уд.расход усл.топлива на выработку т/э | кг ут/Гкал | 222 | 155,4 |
|  |  |  | уд.расход э/э на выработку т/э | кВт.ч/Гкал | 23,06 | 15 |
|  |  |  | уд.расход воды на выработку т/э | м3/Гкал | 0,46 | 0,1 |
| № п.п. | Наименование мероприятия/адрес объекта | Цели реализации мероприятия | Показатели | Ед.изм. | Значение показателя |
|  |  |  |  |  | до рек. | после рек. |
| 7.2. | Реконструкция сетевого хозяйства в зоне т/снабжения котельной д.Гора-Валдай | Замена наиболее изношенных участков сетей | протяженность в однотрубном исчислении, всего | км | 2,74 | 2,74 |
|  |  |  | в т.ч. включено в ИП км 1,9 | км | 1,9 |  |
|  |  |  | потери т/э в т/сетях % 12,1% 5,0% | % | 12,10% | 5,00% |
| 7.3. | Замена существующей котельной на БМК д.Шепелево | Строительство БМК с опт. соотношением уст. мощности и подкл. нагрузки, оптимизация топл. баланса - БМК на газе вместо мазутной котельной, повышение эф-ти пр-ва т/э и показателей тепловой экономичности | установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,2 | 0,86 |
|  |  |  | присоед. нагрузка | Гкал/ч | 0,7 |  |
|  |  |  | расход т/э на собств. нужды котельной | % | 4,51% | 0,90% |
|  |  |  | уд.расход усл.топлива на выработку т/э | кг ут/Гкал | 197,4 | 155,4 |
|  |  |  | уд.расход э/э на выработку т/э | кВт.ч/Гкал | 40,49 | 18 |
|  |  |  | уд.расход воды на выработку т/э | м3/Гкал | 1,13 | 1 |
| 7.4. | Реконструкция сетевого хозяйства в зоне т/снабжения котельной д.Шепелево | Замена наиболее изношенных участков сетей | протяженность в однотрубном исчислении, всего | км | 3,5 | 3,5 |
|  |  |  | в т.ч. включено в ИП км 3,0 | км | 3 |  |
|  |  |  | потери т/э в т/сетях % 35,0% 4,0% | % | 35,00% | 4,00% |
| 7.5. | Реконструкция сетевого хозяйства в зоне теплоснабжения п.Лебяжье | Замена наиболее изношенных участков сетей | протяженность в однотрубном исчислении, всего | км | 8,3 | 8,3 |
|  |  |  | в т.ч. включено в ИП | км | 6,5 |  |
|  |  |  | потери т/э в т/сетях | % | 12,00% | 7,00% |
| 9 | Низинское СП |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Реконструкция сетевого хозяйства в зоне т/снабжения котельной д.Низино, ВМИИ | Замена наиболее изношенных участков сетей | протяженность в однотрубном исчислении, всего | км | 3,216 | 3,216 |
|  |  |  | в т.ч. включено в ИП | км | 1,9 |  |
|  |  |  | потери т/э в т/сетях | % | 15,90% | 4,00% |
| 9.2. | Реконструкция сетевого хозяйства в зоне т/снабжения котельной д.Низино | Замена наиболее изношенных участков сетей | протяженность в однотрубном исчислении, всего | км | 5,632 | 5,632 |
|  |  |  | в т.ч. включено в ИП | км | 5,1 |  |
|  |  |  | потери т/э в т/сетях | % | 15,40% | 6,00% |
| 10 | Оржицкое СП |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Замена существующей котельной на БМК д.Оржицы | Строительство БМК с опт. Соотношением уст. мощности и подкл. нагрузки, повышение эффективности производства т/э и показателей тепловой экономичности эффективности производства т/э и показателей тепловой экономичности | установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 12,8 | 8,18 |
|  |  |  | присоед. Нагрузка | Гкал/ч | 8,1 |  |
|  |  |  | расход т/э на СН кот. | % | 2,50% | 0,90% |
|  |  |  | уд.расход усл.топлива на выработку т/э | кг ут/Гкал | 157,7 | 155,4 |
|  |  |  | уд.расход э/э на выработку т/э | кВт.ч/Гкал | 49,79 | 21,2 |
|  |  |  | уд.расход воды | м3/Гкал | 6,54 | 3,5 |
| 10.2. | Реконструкция сетевого хозяйства в зоне т/снабжения котельной д.Оржицы | Замена наиболее изношенных участков сетей | протяженность в однотрубном исчислении, всего | км | 4,084 | 4,084 |
|  |  |  | в т.ч. включено в ИП | км | 1,72 |  |
|  |  |  | потери т/э в т/сетях | % | 14,20% | 7,00% |
| 11 | Пениковское СП |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Реконструкция сетевого хозяйства в зоне т/снабжения котельной д. Пеники | Замена наиболее изношенных участков сетей | протяженность в однотрубном исчислении, всего | км | 3,131 | 3,131 |
|  |  |  | в т.ч. включено в ИП | км | 1,956 |  |
|  |  |  | потери т/э в т/сетях | % | 8,00% | 4,00% |
| 11.2. | Реконструкция сетевого хозяйства в зоне т/снабжения котельной д. Пеники ДК | Замена наиболее изношенных участков сетей | протяженность в однотрубном исчислении, всего | км | 0,32 | 0,32 |
|  |  |  | в т.ч. включено в ИП | км | 0,2 |  |
|  |  |  | потери т/э в т/сетях | % | 13,80% | 2,00% |
| 12 | Ропшинское СП |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Замена существующей котельной на БМК д.Ропша, школа | Строительство БМК с опт. Соотношением уст. мощности и подкл. нагрузки, оптимизация топл. баланса -БМК на газе вместо угольной котельной, повышение вместо угольной котельной, повышение эффективности производства т/э и показателей тепловой экономичности | установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,67 | 0,36 |
|  |  |  | присоед. Нагрузка | Гкал/ч | 0,36 |  |
|  |  |  | расход т/э на собств. Нужды котельной | % | 4,31% | 0,90% |
|  |  |  | уд.расход усл.топлива на выработку т/э | кг ут/Гкал | 222 | 155,4 |
|  |  |  | уд.расход э/э на выработку т/э | кВт.ч/Гкал | 71,28 | 15 |
|  |  |  | уд.расход воды на выработку т/э | м3/Гкал | 4,3 | 0,9 |
|  |  |  |  |  | до рек. | после рек. |
| 12.2. | Реконструкция сетевого хозяйства в зоне т/снабжения котельной д. Ропша школа | Замена наиболее изношенных участков сетей | протяженность в однотрубном исчислении, всего | км | 0,424 | 0,424 |
|  |  |  | в т.ч. включено в ИП | км | 0,424 |  |
|  |  |  | потери т/э в т/сетях | % | 37,50% | 2,00% |
| 12.3. | Реконструкция сетевого хозяйства в зоне т/снабжения котельной д. Ропша | Замена наиболее изношенных участков сетей | протяженность в однотрубном исчислении, всего | км | 1,524 | 1,524 |
|  |  |  | в т.ч. включено в ИП | км | 1,5 |  |
|  |  |  | потери т/э в т/сетях | % | 19,30% | 4,00% |
| 12.4. | Реконструкция сетевого хозяйства в зоне т/снабжения котельной д. Яльгелево | Замена наиболее изношенных участков сетей | протяженность в однотрубном исчислении, всего | км | 7,056 | 7,056 |
|  |  |  | в т.ч. включено в ИП | км | 3,468 |  |
|  |  |  | потери т/э в т/сетях | % | 20,80% | 8,00% |
| 13 | Русско-Высоцкое СП |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Строительство новой БМК д. Русско-Высоцкое | Строительство БМК с опт. Соотношением уст. мощности и подкл. нагрузки, высокими показателями тепловой экономичности, повышение надежности теплоснабжения в нас. Пункте | установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0 | 20 |
|  |  |  | присоед. нагрузка | Гкал/ч |  |  |
|  |  |  | расход т/э на собств. нужды котельной | % |  | 0,80% |
|  |  |  | уд.расход усл.топлива на выработку т/э | кг ут/Гкал |  | 155,4 |
|  |  |  | уд.расход э/э на выработку т/э | кВт.ч/Гкал |  | 18 |
|  |  |  | уд.расход воды на выработку т/э | м3/Гкал |  | 1,5 |
| 13.2 | Реконструкция сетевого хозяйства в зоне т/снабжения котельной д. Русско-Высоцкое | Замена наиболее изношенных участков сетей | однотрубном исчислении, всего | км | 19,052 | 19,052 |
|  |  |  | в т.ч. включено в ИП | км | 7,43 |  |
|  |  |  | потери т/э в т/сетях | % | 11,50% | 8,00% |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ

ПРОГРАММУ ОАО «ЛЭК»

| № п.п. | Наименование мероприятия, источник средств | Инвест. Затраты всего, без НДС, т.р. | Реализация мероприятий по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1. | ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ И УСЛУГ |
|  | (РЕКОНСТРУКЦИЯ-МОДЕРНИЗАЦИЯ) |
| 1.1. | Аннинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего инвестиций по МО, в т.ч.: | 209 755,30 | 0,00 | 0,00 | 2 728,40 | 1 101,70 | 70 743,00 | 92 809,30 | 42 372,90 |
|  | собственные средства инвестора | 40 629,00 | 0 | 0 | 545,7 | 169,5 | 13 894,30 | 18 053,40 | 7 966,10 |
|  | привлеченные средства: | 169 126,20 | 0 | 0 | 2 182,70 | 932,2 | 56 848,70 | 74 755,90 | 34 406,80 |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 162516,1 | 0 | 0 | 2182,7 | 678 | 55577,5 | 72213,5 | 31864,4 |
|  | - бюджетные средства МО | 6610,2 | 0 | 0 | 0 | 254,2 | 1271,2 | 2542,4 | 2542,4 |
|  | прочие | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | д.Новоселье | Реконструкция существующей котельной |
|  | Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.: | 48 728,80 |  |  |  |  | 48 728,80 |  |  |
|  | собственные средства инвестора | 9 491,50 |  |  |  |  | 9 491,50 |  |  |
|  | привлеченные средства: | 39 237,30 |  |  |  |  | 39 237,30 |  |  |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 37 966,10 |  |  |  |  | 37 966,10 |  |  |
|  | - бюджетные средства МО | 1 271,20 |  |  |  |  | 1 271,20 |  |  |
| 1.1.2 | д.Новоселье | Реконструкция сетевого хозяйства 7,8 км в зоне т/снабжения котельной |
|  | Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.: | 39 843,20 |  |  |  |  |  | 39 843,20 |  |
|  | собственные средства инвестора | 7 714,40 |  |  |  |  |  | 7 714,40 |  |
|  | привлеченные средства: | 32 128,80 |  |  |  |  |  | 32 128,80 |  |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 30 857,60 |  |  |  |  |  | 30 857,60 |  |
|  | - бюджетные средства МО | 1 271,20 |  |  |  |  |  | 1 271,20 |  |
| 1.1.3 | д.Аннино | Реконструкция существующей котельной |
|  | Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.: | 52 966,10 |  |  |  |  |  | 52 966,10 |  |
|  | собственные средства инвестора | 10 339,00 |  |  |  |  |  | 10 339,00 |  |
|  | привлеченные средства: | 42 627,10 |  |  |  |  |  | 42 627,10 |  |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 41 355,90 |  |  |  |  |  | 41 355,90 |  |
|  | - бюджетные средства МО | 1 271,20 |  |  |  |  |  | 1 271,20 |  |
| 1.1.4 | д.Аннино | Реконструкция сетевого хозяйства 8,656 км в зоне т/снабжения котельной |
|  | Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.: | 64 387,10 |  |  |  |  | 22 014,20 |  | 42 372,90 |
|  | собственные средства инвестора | 12 368,90 |  |  |  |  | 4 402,80 |  | 7 966,10 |
|  | привлеченные средства: | 52 018,10 |  |  |  |  | 17 611,40 |  | 34 406,80 |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 49 475,80 |  |  |  |  | 17 611,40 |  | 31 864,40 |
|  | - бюджетные средства МО | 2 542,40 |  |  |  |  | 0 |  | 2 542,40 |
| 1.1.5 | д.Лесопитомник | Замена существующей угольной котельной на БМК 0,3 МВт |
|  | Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.: | 1 101,70 |  |  |  | 1 101,70 |  |  |  |
|  | собственные средства инвестора | 169,5 |  |  |  | 169,5 |  |  |  |
|  | привлеченные средства: | 932,2 |  |  |  | 932,2 |  |  |  |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 678 |  |  |  | 678 |  |  |  |
|  | - бюджетные средства МО | 254,2 |  |  |  | 254,2 |  |  |  |
| 1.1.6 | д.Лесопитомник | Реконструкция сетевого хозяйства 0,72 км в зоне т/снабжения котельной |
|  | Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.: | 2 728,40 |  |  | 2 728,40 |  |  |  |  |
|  | собственные средства инвестора | 545,7 |  |  | 545,7 |  |  |  |  |
|  | привлеченные средства: | 2 182,70 |  |  | 2 182,70 |  |  |  |  |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 2 182,70 |  |  | 2 182,70 |  |  |  |  |
|  | - бюджетные средства МО | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Горбунковское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего инвестиций по МО, в т.ч.: | 288 028,50 | 0 | 0 | 109 322,00 | 26 567,20 | 42 372,90 | 67 393,60 | 42 372,90 |
|  | собственные средства инвестора | 55 826,00 | 0 | 0 | 21 525,40 | 5143,9 | 8 220,30 | 12 970,20 | 7 966,10 |
|  | привлеченные средства: | 232 202,60 | 0 | 0 | 87 796,60 | 21 423,20 | 34152,5 | 54 423,40 | 34 406,80 |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 223 304,20 | 0 | 0 | 86 101,70 | 20 575,80 | 32 881,40 | 51 881,00 | 31 864,40 |
|  | - бюджетные средства МО | 8898,3 | 0 | 0 | 1694,9 | 847,5 | 1271,2 | 2542,4 | 2542,4 |
|  | прочие | 0 |
| 1.2.1 | д.Горбунки (2 БМК) | Замена существующей котельной на 2БМК |
|  | Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.: | 109 322,00 |  |  | 109 322,00 |  |  |  |  |
|  | собственные средства инвестора | 21 525,40 |  |  | 21 525,40 |  |  |  |  |
|  | привлеченные средства: | 87 796,60 |  |  | 87 796,60 |  |  |  |  |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 86 101,70 |  |  | 86 101,70 |  |  |  |  |
|  | - бюджетные средства МО | 1 694,90 |  |  | 1 694,90 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | д.Горбунки | Реконструкция сетевого хозяйства 17,0 км в зоне т/снабжения котельной |
|  | Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.: | 111 312,90 |  |  |  | 26 567,20 | 42 372,90 |  | 42 372,90 |
|  | собственные средства инвестора | 21 330,40 |  |  |  | 5143,9 | 8 220,30 |  | 7 966,10 |
|  | привлеченные средства: | 89 982,60 |  |  |  | 21 423,20 | 34152,5 |  | 34 406,80 |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 85 321,50 |  |  |  | 20 575,80 | 32 881,40 |  | 31 864,40 |
|  | - бюджетные средства МО | 4 661,00 |  |  |  | 847,5 | 1 271,20 |  | 2 542,40 |
| 1.2.3 | д.Разбегаево | Замена существующей котельной на БМК 7 МВт |
|  | Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.: | 25 550,80 |  |  |  |  |  | 25 550,80 |  |
|  | собственные средства инвестора | 4 855,90 |  |  |  |  |  | 4 855,90 |  |
|  | привлеченные средства: | 20 694,90 |  |  |  |  |  | 20 694,90 |  |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 19 423,70 |  |  |  |  |  | 19 423,70 |  |
|  | - бюджетные средства МО | 1 271,20 |  |  |  |  |  | 1 271,20 |  |
| 1.2.4 | д.Разбегаево | Реконструкция сетевого хозяйства 8,89 км в зоне т/снабжения котельной |
|  | Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.: | 41 842,80 |  |  |  |  |  | 41 842,80 |  |
|  | собственные средства инвестора | 8114,3 |  |  |  |  |  | 8114,3 |  |
|  | привлеченные средства: | 33 728,50 |  |  |  |  |  | 33 728,50 |  |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 32 457,30 |  |  |  |  |  | 32 457,30 |  |
|  | - бюджетные средства МО | 1 271,20 |  |  |  |  |  | 1 271,20 |  |
| 1.3 | Гостилицкое СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего инвестиций по МО, в т.ч.: | 103 468,60 | 0 | 2 407,30 | 0 | 101 061,30 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства инвестора | 19 930,90 | 0 | 430,6 | 0 | 19 500,30 | 0 | 0 | 0 |
|  | привлеченные средства: | 83 537,70 | 0 | 1 976,70 | 0 | 81 561,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 79 724,00 | 0 | 1 722,40 | 0 | 78 001,60 | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджетные средства МО | 3 813,50 | 0 | 254,2 | 0 | 3 559,30 | 0 | 0 | 0 |
|  | прочие | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | д.Гостилицы | Реконструкция существующей котельной |
|  | Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.: | 52 966,10 |  |  |  | 52 966,10 |  |  |  |
|  | собственные средства инвестора | 10 254,20 |  |  |  | 10 254,20 |  |  |  |
|  | привлеченные средства: | 42 711,90 |  |  |  | 42 711,90 |  |  |  |
|  | - заемные средства | 41 016,90 |  |  |  | 41 016,90 |  |  |  |
|  | - бюджетные средства МО | 1 694,90 |  |  |  | 1 694,90 |  |  |  |
| 1.3.2 | д.Гостилицы | Реконструкция сетевого хозяйства 2,826 км в зоне т/снабжения котельной |
|  | Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.: | 47 332,50 |  |  |  | 47 332,50 |  |  |  |
|  | собственные средства инвестора | 9 127,50 |  |  |  | 9 127,50 |  |  |  |
|  | привлеченные средства: | 38 205,00 |  |  |  | 38 205,00 |  |  |  |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 36 510,10 |  |  |  | 36 510,10 |  |  |  |
|  | - бюджетные средства МО | 1 694,90 |  |  |  | 1 694,90 |  |  |  |
| 1.3.3 | д.Дятлицы | Замена существующей угольной котельной на БМК 0,2 МВт |
|  | Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.: | 762,7 |  |  |  | 762,7 |  |  |  |
|  | собственные средства инвестора | 118,6 |  |  |  | 118,6 |  |  |  |
|  | привлеченные средства: | 644,1 |  |  |  | 644,1 |  |  |  |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 474,6 |  |  |  | 474,6 |  |  |  |
|  | - бюджетные средства МО | 169,5 |  |  |  | 169,5 |  |  |  |
| 1.3.4 | д.Дятлицы | Реконструкция сетевого хозяйства 0,7 км в зоне т/снабжения котельной |
|  | Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.: | 2 407,30 |  | 2 407,30 |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства инвестора | 430,6 |  | 430,6 |  |  |  |  |  |
|  | привлеченные средства: | 1 976,70 |  | 1 976,70 |  |  |  |  |  |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 1 722,40 |  | 1 722,40 |  |  |  |  |  |
|  | - бюджетные средства МО | 254,2 |  | 254,2 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Кипенское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего инвестиций по МО, в т.ч.: | 62 082,70 | 16 525,40 | 0 | 21 069,20 | 0 | 0 | 0 | 24 488,10 |
|  | собственные средства инвестора | 7 264,70 | 3 135,60 | 0 | 4129,1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | привлеченные средства: | 34973,3 | 13 389,80 | 0 | 16 940,10 | 0 | 0 | 0 | 4 643,40 |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 48 903,60 | 12 542,40 | 0 | 16 516,40 | 0 | 0 | 0 | 19 844,80 |
|  | - бюджетные средства МО | 19 844,80 | 847,5 | 0 | 423,7 | 0 | 0 | 0 | 18 573,60 |
|  | прочие | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | д.Келози | Замена существующей котельной на БМК 4,5 МВт |
|  | Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.: | 16 525,40 | 16 525,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства инвестора | 3 135,60 | 3 135,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | привлеченные средства: | 13 389,80 | 13 389,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 12 542,40 | 12 542,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджетные средства МО | 847,5 | 847,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | д.Келози | Реконструкция сетевого хозяйства 7,36 км в зоне т/снабжения котельной |
|  | Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.: | 21 069,20 |  |  | 21 069,20 |  |  |  |  |
|  | собственные средства инвестора | 4129,1 |  |  | 4129,1 |  |  |  |  |
|  | привлеченные средства: | 16 940,10 |  |  | 16 940,10 |  |  |  |  |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 16 516,40 |  |  | 16 516,40 |  |  |  |  |
|  | - бюджетные средства МО | 423,7 |  |  | 423,7 |  |  |  |  |
| 1.4.3 | д.Кипень | Реконструкция сетевого хозяйства 5,703 км в зоне т/снабжения котельной |
|  | Всего инвестиций по | 24 488,10 |  |  |  |  |  |  | 24488,1 |
|  | проекту за период, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства инвестора | 4 643,40 |  |  |  |  |  |  | 4 643,40 |
|  | привлеченные средства: | 19 844,80 |  |  |  |  |  |  | 19 844,80 |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 18 573,60 |  |  |  |  |  |  | 18 573,60 |
|  | - бюджетные средства МО | 1 271,20 |  |  |  |  |  |  | 1 271,20 |
| 1.5 | Копорское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | д.Копорье | Реконструкция сетевого хозяйства 4,2 км в зоне т/снабжения котельной |
|  | Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.: | 30 111,20 |  |  |  |  |  |  | 30 111,20 |
|  | собственные средства инвестора | 5 513,80 |  |  |  |  |  |  | 5 513,80 |
|  | привлеченные средства: | 24 597,50 |  |  |  |  |  |  | 24 597,50 |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 22 055,10 |  |  |  |  |  |  | 22 055,10 |
|  | - бюджетные средства МО | 2 542,40 |  |  |  |  |  |  | 2 542,40 |
| 1.6 | Лаголовское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | д.Лаголово | Реконструкция сетевого хозяйства 7,75 км в зоне т/снабжения котельной |
|  | Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.: | 47 411,50 |  |  | 47 411,50 |  |  |  |  |
|  | собственные средства инвестора | 9 228,10 |  |  | 9 228,10 |  |  |  |  |
|  | привлеченные средства: | 38 183,50 |  |  | 38 183,50 |  |  |  |  |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 36 912,30 |  |  | 36 912,30 |  |  |  |  |
|  | - бюджетные средства МО | 1 271,20 |  |  | 1 271,20 |  |  |  |  |
| 1.7 | Лебяженское ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего инвестиций по МО, в т.ч.: | 63 745,00 | 0 | 0 | 24 311,70 | 22 484,10 | 0 | 16 949,20 | 0 |
|  | собственные средства инвестора | 4 692,80 | 0 | 0 | 4 692,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | привлеченные средства: | 21 737,50 | 0 | 0 | 19 618,90 | 847,5 | 0 | 1 271,20 | 0 |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 18 771,40 | 0 | 0 | 18 771,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджетные средства МО | 2 966,00 | 0 | 0 | 847,4 | 847,5 | 0 | 1 271,20 | 0 |
|  | прочие | 37 314,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 636,70 | 0,00 | 15 678,00 | 0,00 |
| 1.7.1 | д.Шепелево | Замена существующей мазутной котельной на БМК 1 МВт |
|  | Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.: | 3 644,10 |  |  | 3 644,10 |  |  |  |  |
|  | собственные средства инвестора | 728,8 |  |  | 728,8 |  |  |  |  |
|  | привлеченные средства: | 2 915,30 |  |  | 2 915,30 |  |  |  |  |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 2 915,30 |  |  | 2 915,30 |  |  |  |  |
|  | - бюджетные средства МО | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.7.2 | д.Шепелево | Реконструкция сетевого хозяйства 3,0 км в зоне т/снабжения котельной |
|  | Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.: | 8 901,60 |  |  | 8 901,60 |  |  |  |  |
|  | собственные средства инвестора | 1 695,60 |  |  | 1 695,60 |  |  |  |  |
|  | привлеченные средства: | 7 206,10 |  |  | 7 206,10 |  |  |  |  |
|  | - заемные средства | 6 782,30 |  |  | 6 782,30 |  |  |  |  |
|  | - бюджетные средства МО | 423,7 |  |  | 423,7 |  |  |  |  |
| 1.7.3 | д.Гора-Валдай | Замена существующей угольной котельной на БМК 1,6 МВт |
|  | Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.: | 5 847,50 |  |  | 5 847,50 |  |  |  |  |
|  | собственные средства инвестора | 1 084,70 |  |  | 1 084,70 |  |  |  |  |
|  | привлеченные средства: | 4 762,70 |  |  | 4 762,70 |  |  |  |  |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 4 339,00 |  |  | 4 339,00 |  |  |  |  |
|  | - бюджетные средства МО | 423,7 |  |  | 423,7 |  |  |  |  |
| 1.7.4 | д.Гора-Валдай | Реконструкция сетевого хозяйства 1,9 км в зоне т/снабжения котельной |
|  | Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.: | 5 918,50 |  |  | 5 918,50 |  |  |  |  |
|  | собственные средства инвестора | 1183,7 |  |  | 1183,7 |  |  |  |  |
|  | привлеченные средства: | 4 734,80 |  |  | 4 734,80 |  |  |  |  |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 4 734,80 |  |  | 4 734,80 |  |  |  |  |
|  | - бюджетные средства МО | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.7.5 | п.Лебяжье | Реконструкция сетевого хозяйства 6,5 км |
|  | Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.: | 39 433,30 |  |  |  | 22 484,10 |  | 16 949,20 |  |
|  | собственные средства инвестора | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | привлеченные средства: | 2 118,60 |  |  |  | 847,5 |  | 1 271,20 |  |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | - бюджетные средства МО | 2 118,60 |  |  |  | 847,5 |  | 1 271,20 |  |
|  | прочие | 37 314,70 |  |  |  | 21 636,70 |  | 15 678,00 |  |
| 1.8 | Низинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего инвестиций по МО, в т.ч.: | 39 254,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 739,20 | 0 | 30 515,10 |
|  | собственные средства инвестора | 7 342,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 493,60 | 0 | 5 848,80 |
|  | привлеченные средства: | 31 911,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 245,60 | 0 | 24 666,30 |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 29 369,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 974,40 | 0 | 23 395,10 |
|  | - бюджетные средства МО | 2 542,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 271,20 | 0 | 1 271,20 |
|  | прочие | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | д.Низино, ВМИИ | Реконструкция сетевого хозяйства 1,9 км в зоне т/снабжения котельной |
|  | Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.: | 8 739,20 |  |  |  |  | 8 739,20 |  |  |
|  | собственные средства инвестора | 1 493,60 |  |  |  |  | 1 493,60 |  |  |
|  | привлеченные средства: | 7 245,60 |  |  |  |  | 7 245,60 |  |  |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 5 974,40 |  |  |  |  | 5 974,40 |  |  |
|  | - бюджетные средства МО | 1 271,20 |  |  |  |  | 1 271,20 |  |  |
| 1.8.2 | д.Низино | Реконструкция сетевого хозяйства 5,1 км в зоне т/снабжения котельной |
|  | Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.: | 30 515,10 |  |  |  |  |  |  | 30 515,10 |
|  | собственные средства инвестора | 5 848,80 |  |  |  |  |  |  | 5 848,80 |
|  | привлеченные средства: | 24 666,30 |  |  |  |  |  |  | 24 666,30 |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 23 395,10 |  |  |  |  |  |  | 23 395,10 |
|  | - бюджетные средства МО | 1 271,20 |  |  |  |  |  |  | 1 271,20 |
| 1.9 | Оржицкое СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего инвестиций по МО, в т.ч.: | 43 264,80 | 0 | 43 264,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства инвестора | 8 398,70 | 0 | 8 398,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | привлеченные средства: | 34 866,10 | 0 | 34 866,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 33 594,80 | 0 | 33 594,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджетные средства МО | 1 271,20 | 0 | 1 271,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прочие | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | д.Оржицы | Замена существующей котельной на БМК 9,5 МВт |
|  | Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.: | 34 661,00 |  | 34 661,00 |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства инвестора | 6 762,70 |  | 6 762,70 |  |  |  |  |  |
|  | привлеченные средства: | 27 898,30 |  | 27 898,30 |  |  |  |  |  |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 27 050,80 |  | 27 050,80 |  |  |  |  |  |
|  | - бюджетные средства МО | 847,5 |  | 847,5 |  |  |  |  |  |
| 1.9.2 | д.Оржицы | Реконструкция сетевого хозяйства 1,72 км в зоне т/снабжения котельной |
|  | Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.: | 8 603,80 |  | 8 603,80 |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства инвестора | 1 636,00 |  | 1 636,00 |  |  |  |  |  |
|  | привлеченные средства: | 6 967,80 |  | 6 967,80 |  |  |  |  |  |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 6 544,00 |  | 6 544,00 |  |  |  |  |  |
|  | - бюджетные средства МО | 423,7 |  | 423,7 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Пениковское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего инвестиций по МО, в т.ч.: | 1 923,40 | 1 923,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства инвестора | 384,7 | 384,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | привлеченные средства: | 1 538,70 | 1 538,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 1 538,70 | 1 538,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджетные средства МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прочие | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | д.Пенники | Реконструкция сетевого хозяйства 1,956 км в зоне т/снабжения котельной |
|  | Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.: | 1 122,30 | 1 122,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства инвестора | 224,5 | 224,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | привлеченные средства: | 897,9 | 897,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 897,9 | 897,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджетные средства МО | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.2 | д.Пеники, ДК | Реконструкция сетевого хозяйства 0,2 км в зоне т/снабжения котельной |
|  | Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.: | 801,1 | 801,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства инвестора | 160,2 | 160,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | привлеченные средства: | 640,8 | 640,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 640,8 | 640,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджетные средства МО | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Ропшинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего инвестиций по МО, в т.ч.: | 27 550,00 | 1 525,40 | 0 | 19 328,80 | 0 | 0 | 6 695,80 | 0 |
|  | собственные средства инвестора | 5 001,50 | 220,3 | 0 | 3 696,30 | 0 | 0 | 1 084,90 | 0 |
|  | привлеченные средства: | 22 548,50 | 1 305,10 | 0 | 15 632,50 | 0 | 0 | 5 610,90 | 0 |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 20 006,20 | 881,4 | 0 | 14 785,10 | 0 | 0 | 4 339,70 | 0 |
|  | - бюджетные средства МО | 2 542,40 | 423,7 | 0 | 847,5 | 0 | 0 | 1 271,20 | 0 |
|  | прочие | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1 | д.Ропша, школа | Замена существующей угольной котельной на БМК 0,4 МВт |
|  | Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.: | 1 525,40 | 1 525,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства инвестора | 220,3 | 220,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | привлеченные средства: | 1 305,10 | 1 305,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 881,4 | 881,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджетные средства МО | 423,7 | 423,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.2 | д.Ропша, школа | Реконструкция сетевого хозяйства 0,424 км в зоне т/снабжения котельной |
|  | Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.: | 1 491,00 |  |  | 1 491,00 |  |  |  |  |
|  | собственные средства инвестора | 298,2 |  |  | 298,2 |  |  |  |  |
|  | привлеченные средства: | 1192,8 |  |  | 1192,8 |  |  |  |  |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 1 192,80 |  |  | 1 192,80 |  |  |  |  |
|  | - бюджетные средства МО | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.11.3 | д.Ропша | Реконструкция сетевого хозяйства 1,5 км в зоне т/снабжения котельной |
|  | Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.: | 6 695,80 |  |  |  |  |  | 6 695,80 |  |
|  | собственные средства инвестора | 1 084,90 |  |  |  |  |  | 1 084,90 |  |
|  | привлеченные средства: | 5 610,90 |  |  |  |  |  | 5 610,90 |  |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 4 339,70 |  |  |  |  |  | 4 339,70 |  |
|  | - бюджетные средства МО | 1 271,20 |  |  |  |  |  | 1 271,20 |  |
| 1.11.4 | д.Яльгелево | Реконструкция сетевого хозяйства 3,468 км в зоне т/снабжения котельной |
|  | Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.: | 17 837,80 |  |  | 17 837,80 |  |  |  |  |
|  | собственные средства инвестора | 3 398,10 |  |  | 3 398,10 |  |  |  |  |
|  | привлеченные средства: | 14 439,70 |  |  | 14 439,70 |  |  |  |  |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 13 592,30 |  |  | 13 592,30 |  |  |  |  |
|  | - бюджетные средства МО | 847,5 |  |  | 847,5 |  |  |  |  |
| 1.12 | Русско-Высоцкое СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего инвестиций по МО, в т.ч.: | 104 704,25 | 76 271,19 | 0 | 0 | 0 | 28 433,06 | 0 | 0 |
|  | собственные средства инвестора | 20 517,11 | 15 084,74 | 0 | 0 | 0 | 5 432,37 | 0 | 0 |
|  | привлеченные средства: | 84 187,14 | 61 186,45 | 0 | 0 | 0 | 23 000,69 | 0 | 0 |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 82 068,44 | 60 338,95 | 0 | 0 | 0 | 21 729,49 | 0 | 0 |
|  | - бюджетные средства МО | 2 118,70 | 847,5 | 0 | 0 | 0 | 1 271,20 | 0 | 0 |
|  | прочие | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.1 | д.Русско-Высоцкое | Строительство новой БМК 20 МВт |
|  | Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.: | 76 271,19 | 76 271,19 |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства инвестора | 15 084,74 | 15 084,74 |  |  |  |  |  |  |
|  | привлеченные средства: | 61 186,45 | 61 186,45 |  |  |  |  |  |  |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 60 338,95 | 60 338,95 |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджетные средства МО | 847,5 | 847,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.2 | д.Русско-Высоцкое | Реконструкция сетевого хозяйства 7,43 км в зоне т/снабжения котельной |
|  | Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.: | 28 433,06 |  |  |  |  | 28 433,06 |  |  |
|  | собственные средства инвестора | 5 432,37 |  |  |  |  | 5 432,37 |  |  |
|  | привлеченные средства: | 23 000,69 |  |  |  |  | 23 000,69 |  |  |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 21 729,49 |  |  |  |  | 21 729,49 |  |  |
|  | - бюджетные средства МО | 1 271,20 |  |  |  |  | 1 271,20 |  |  |
| 1.13 | ТЕПЛОВЫЕ ИСТОЧНИКИ, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего инвестиций по тепловым источникам за период | 429 872,79 | 94 321,99 | 34 661,00 | 118 813,60 | 54 830,50 | 48 728,80 | 78 516,90 | 0 |
|  | собственные средства инвестора | 83 770,94 | 18 440,64 | 6 762,70 | 23 338,90 | 10 542,30 | 9 491,50 | 15194,9 | 0 |
|  | привлеченные средства: | 346 101,75 | 75 881,35 | 27 898,30 | 95 474,60 | 44 288,20 | 39 237,30 | 63 322,00 | 0 |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 335 084,75 | 73 762,75 | 27 050,80 | 93 356,00 | 42 169,50 | 37 966,10 | 60 779,60 | 0 |
|  | - бюджетные средства МО | 11 017,00 | 2 118,70 | 847,50 | 2 118,60 | 2 118,60 | 1 271,20 | 2 542,40 | 0 |
|  | прочие | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего инвестиций по тепловым сетям за период | 591 426,76 | 1 923,40 | 11 011,10 | 105 358,00 | 96 383,80 | 101 559,36 | 105 331,00 | 169 860,20 |
|  | собственные средства инвестора | 105 602,17 | 384,70 | 2 066,60 | 20 478,50 | 14 271,40 | 19 549,07 | 16 913,60 | 31 938,20 |
|  | привлеченные средства: | 448 510,29 | 1538,7 | 8 944,50 | 84 879,70 | 60 475,70 | 82 010,19 | 72 739,40 | 137 922,20 |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 422 408,39 | 1 538,70 | 8 266,40 | 81 913,60 | 57 085,90 | 78 196,69 | 67 654,60 | 127 752,60 |
|  | - бюджетные средства МО | 26 101,70 | 0 | 677,90 | 2 966,10 | 3 389,90 | 3 813,60 | 5 084,80 | 10 169,60 |
|  | прочие | 37 314,70 | 0 | 0 | 0 | 21 636,70 | 0 | 15 678,00 | 0 |
| 2. | ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ СТРОЯЩИХСЯ (РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ) ОБЪЕКТОВ (ПОДКЛЮЧЕНИЕ НОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) |
|  | Всего инвестиций | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч.: | 1 021 299,55 | 96 245,39 | 45 672,10 | 224 171,60 | 151 214,30 | 150 288,16 | 183 847,90 | 169 860,20 |
|  | собственные средства инвестора | 189 373,11 | 18 825,34 | 8 829,30 | 43 817,40 | 24813,7 | 29040,572 | 32 108,50 | 31 938,20 |
|  | привлеченные средства: | 794 612,04 | 77 420,05 | 36 842,80 | 180 354,30 | 104 763,90 | 121 247,49 | 136 061,40 | 137 922,20 |
|  | - заемные средства кредитных организаций | 757 493,14 | 75 301,45 | 35 317,20 | 175 269,60 | 99 255,40 | 116 162,79 | 128 434,20 | 127 752,60 |
|  | - бюджетные средства МО | 37 118,70 | 2 118,70 | 1 525,40 | 5 084,70 | 5 508,50 | 5 084,80 | 7 627,20 | 10 169,60 |
|  | прочие | 37 314,70 | 0 | 0 | 0 | 21 636,70 | 0 | 15 678,00 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В

АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ ОАО «ЛЭК»

| № п.п | Наименование | Финансовые потребности, тыс.руб., без НДС | Реализация мероприятий по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 20232030 гг. | 20312035 гг. |
| 1. | ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ И УСЛУГ (РЕКОНСТРУКЦИЯ-МОДЕРНИЗАЦИЯ) |
| 1.1. | Объем капитальных вложений в тепловые источники (в соответствии со сметой) | 429 873 | 94 322 | 34 661 | 118 814 | 54 831 | 48 729 | 78 517 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Объем капитальных вложений в т/сети (в соответствии со сметой) | 591 427 | 1 923 | 11 011 | 105 358 | 96 384 | 101 559 | 105 331 | 169 860 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Всего инвестиций на реконструкцию-модернизацию за период | 1 021 300 | 96 245 | 45 672 | 224 172 | 151 214 | 150 288 | 183 848 | 169 860 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ИНВЕСТШЩОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ СТРОЯЩИХСЯ (РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ) ОБЪЕКТОВ (ПОДКЛЮЧЕНИЕ НОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) |
| 2.1. | Тепловые источники | 0 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 2.2. | Тепловые сети | 0 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 3. | ВСЕГО инвестиций по инвест. программе за период (п.1+п.2) | 1 021 300 | 96 245 | 45 672 | 224 172 | 151 214 | 150 288 | 183 848 | 169 860 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники их финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | - собственные средства инвестора | 189 373 | 18 825 | 8 829 | 43 817 | 24 814 | 29 041 | 32 109 | 31 938 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | - заемные средства | 757 493 | 75 301 | 35 317 | 175 270 | 99 255 | 116 163 | 128 434 | 127 753 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | - бюджетные средства | 37 119 | 2 119 | 1 525 | 5 085 | 5 509 | 5 085 | 7 627 | 10 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | - прочие | 37 315 |  |  |  | 21 637 |  | 15 678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Возврат займа | 757 493 | 4 183 | 14 512 | 28 174 | 53 162 | 70 644 | 91 272 | 109 628 | 113 494 | 81 567 | 74 844 | 57 362 | 44 455 | 14 195 | 0 | 0 |
| 5. | Возврат собственного капитала инвестора | 189 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 827 | 19 071 | 162 132 | 2 344 |
| 6. | Обслуживание займа | 488 507 | 9 840 | 17 354 | 37 986 | 54 695 | 63 985 | 73 980 | 78 890 | 66 866 | 36 230 | 28 151 | 15 014 | 5 370 | 146 | 0 | 0 |
| 7. | Доходность на собственный капитал инвестора | 91 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 581 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Налог, возникающий из-за вводаинвест.надбавки | 96 772 | 0 | 8 306 | 6 097 | 4 339 | 15 447 | 14 791 | 15 027 | 8 478 | 11 738 | 12 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | ВСЕГО финансовые потребности по инвест.программе (3+4+5+6+7+8), без НДС | 2 645 026 | 110 269 | 85 844 | 296 428 | 263 411 | 300 364 | 363 892 | 373 405 | 188 838 | 129 535 | 115 543 | 72 376 | 55 651 | 33 412 | 162 132 | 93 925 |
| 9.1. | в т.ч. финансовые потребности, возмещаемые через тарифные источники (4+5+6+7+8) | 1 623 727 | 0 | 54 196 | 72 257 | 112 197 | 150 076 | 180 044 | 203 545 | 188 838 | 129 535 | 115 543 | 72 376 | 55 651 | 33 412 | 162 132 | 93 925 |
|  | тариф на т/э (аморт. отчисления по объектам инвестирования) | 1 008 549 | 0 | 26 556 | 35 406 | 54 976 | 73 537 | 88 221 | 99 737 | 92 531 | 63 472 | 56 616 | 72 376 | 55 651 | 33 412 | 162 132 | 93 925 |
|  | инвест. надбавка к тарифу на т/э | 615 177 | 0 | 27 640 | 36 851 | 57 220 | 76 539 | 91 822 | 103 808 | 96 307 | 66 063 | 58 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. СВОДНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ ОАО «ЛЭК»

| № | Наименование показателя | Ед.изм. | До реконструкции | После реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность тепловых источников | Гкал/час | 382,85 | 258,43 |
| 2 | Подключенная нагрузка | Гкал/час | 145,87 | 176,89 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 186,26 | 186,26 |
| 4 | Суммарные инвестиционные затраты, без НДС | тыс. руб. | 1 021 300 |
| 5 | План финансирования инвестиционных затрат и условия их возврата: |  |  |
| 5.1. | Собственные средства инвестора |  |  |
|  | объем финансирования, без НДС | тыс. руб. | 189 373 |
|  | срок возврата | лет | 6 |
|  | доходность | % годовых | 15% |
| 5.2. | Заемные средства |  |  |
|  | объем займа, без НДС | тыс. руб. | 757 493 |
|  | срок возврата | лет | 6 |
|  | условия обслуживания заемных | % годовых | 20% |
|  | средств |  |  |
| 5.3. | Бюджетное финансирование, без НДС | тыс.руб. | 37 119 |
|  | срок возврата | лет | без возврата |
|  | условия обслуживания | % годовых | без обслуживания |
| 5.4. | Арендная плата по т/сетям п.Лебяжье, без НДС | тыс.руб. | 37 315 |
| 6 | Объем суммарных финансовых потребностей инвестиционной программы, без НДС | тыс. руб. | 2 645 026 |
|  | в т.ч.: |  |  |
| 6.1 | капитальные вложения | тыс. руб. | 1 021 300 |
| 6.2 | расходы на возврат займа | тыс. руб. | 757 493 |
| 6.3 | расходы на возврат собственных средств инвестора | тыс. руб. | 189 373 |
| 6.4 | расходы на обслуживание займа | тыс. руб. | 488 507 |
| 6.5 | расходы на доходность на собственные средства инвестора | тыс. руб. | 91 581 |
| 6.6 | налог, возникающий из-за введения надбавки к тарифу | тыс. руб. | 96 772 |
| 7 | Объем финансовых потребностей, возмещаемых через тарифные источники, без НДС | тыс. руб. | 1 623 727 |
| в т.ч.: |
| 7.1 | тариф на т/э (амортизац. отчисления по объектам инвестирования) | тыс. руб. | 1 008 549 |
| 7.2 | инвестиционная надбавка к тарифу на т/э | тыс. руб. | 615 177 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ТАРИФНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ. ПОКАЗАТЕЛИ
	ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утв. ЛенРТК | экспертная оценка |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 315 541 | 330 884 | 340 405 | 350 275 | 358 733 | 367 406 | 372 786 | 377 538 | 381 273 | 385 051 |
| Тариф на т/э для ООО «ЛР ТЭК», без НДС | руб./Гкал | 1 230,91 | 1 371,79 | 1 625,48 | 1 806,41 | 2 025,11 | 2 132,84 | 2 257,04 | 2 361,90 | 2 468,10 | 2 569,27 |
| Инвестиционная надбавка к тарифу на т/э, без НДС | руб./Гкал |  | 214,26 | 418,84 | 275,93 |
| Отпускная цена на т/э, без НДС | руб./Гкал |  | 1 586,06 | 1 839,75 | 2 020,68 | 2 443,95 | 2 551,68 | 2 675,89 | 2 637,82 | 2 744,02 | 2 845,20 |
| Прогнозные индексы роста отпускной цены на т/э (тариф + ИН) для ООО «ЛР ТЭК» к декабрю предыдущего года |  |  | 1,224 | 1,16 | 1,098 | 1,209 | 1,044 | 1,049 | 0,986 | 1,04 | 1,037 |
| Прогнозные индексы роста платы населения за теплоснабжение к декабрю предыдущего года |  |  | 1,224 | 1,16 | 1,098 | 1,209 | 1,044 | 1,049 | 0,986 | 1,04 | 1,037 |
| Объем субвенций из бюджетов МО Ломоносовского района на нужды теплоснабжения в зоне теплоснабжения ООО "ЛР ТЭК", в т.ч.: | тыс.руб. |  | 54 745,70 | 65 287,20 | 73 696,80 | 91 199,00 | 97 428,90 | 103 596,70 |  |  |  |
| возмещение из бюджета разницы между тарифом на т/э для населения и ставкой оплаты | тыс.руб. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| расходы бюджета на компенсацию убытков ООО "ЛР ТЭК" от реализации т/э населению, возникающих из-за ввода ИН | тыс.руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| расходы организаций, финансируемых из муниципальных бюджетов района, на оплату т/э | тыс.руб. | нет данных | 54 745,70 | 65 287,20 | 73 696,80 | 91 199,00 | 97 428,90 | 103 596,70 |  |  |  |
| Показатели эффективности инвестиций |  |  |
| статические показатели: |  |  |
| - средняя рентабельность продаж за весь период реализации проекта (ROS) | % | 7,2 |
| - срок окупаемости |  |  |
| с момента осуществления инвестиций | лет | 11,2 |
| с момента ввода в эксплуатацию последнего объекта | лет | 4,7 |
| инвестирования |  |  |
| дисконтные показатели: |  |  |
| - чистый дисконтированный доход (NPV) | тыс.руб. | 351 170 |
| - внутренняя норма доходности (IRR) | % | 13,3 |
| - индекс доходности инвестиций (PI) |  | 1,3 |
| - срок окупаемости |  |  |
| с момента осуществления инвестиций | лет | 15,7 |
| с момента ввода в эксплуатацию последнего объекта инвестирования | лет | 9,3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ООО «ЛР ТЭК» В РАЗРЕЗЕ ТЕПЛОВЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗА 2008-2016 ГГ. С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В

ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ

| д. Аннино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2008 г | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г |
|  |  |  |  |  |  |  | год | в том числе: | год | в том числе: | год | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  |
| Выработка т/э | Гкал | 21 363 | 22 399 | 23 513 | 24 214 | 24 937 | 25 176 | 16 210 | 8 967 | 25 102 | 15 938 | 9 163 | 24 754 | 16 129 | 8 625 | 23 889 |
| Расход т/э на собственные нужды котельных | Гкал | 534 | 560 | 588 | 605 | 623 | 629 | 405 | 224 | 601 | 398 | 203 | 548 | 357 | 191 | 528 |
| то же | % | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,4% | 2,5% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% |
| Отпуск т/э с коллекторов | Гкал | 20 829 | 21 839 | 22 925 | 23 609 | 24 314 | 24 548 | 15 805 | 8 743 | 24 500 | 15 540 | 8 961 | 24 207 | 15 772 | 8 435 | 23 361 |
| Покупка т/э | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск т/э в сеть | Гкал | 20 829 | 21 839 | 22 925 | 23 609 | 24 314 | 24 548 | 15 805 | 8 743 | 24 500 | 15 540 | 8 961 | 24 207 | 15 772 | 8 435 | 23 361 |
| Потери т/э при транспортировке | Гкал | 4 520 | 4 739 | 4 975 | 5 123 | 5 276 | 5 037 | 3 430 | 1 607 | 4 504 | 2 857 | 1 647 | 3 912 | 2 899 | 1 012 | 2 803 |
| то же | % | 21,7% | 21,7% | 21,7% | 21,7% | 21,7% | 20,5% | 21,7% | 18,4% | 18,4% | 18,4% | 18,4% | 16,2% | 18,4% | 12,0% | 12,0% |
| Полезный отпуск т/э, всего | Гкал | 16 309 | 17 100 | 17 950 | 18 486 | 19 038 | 19 511 | 12 375 | 7 136 | 19 996 | 12 683 | 7 313 | 20 295 | 12 872 | 7 422 | 20 558 |
| Расход т/э на хоз. нужды | Гкал | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |  |  | 96 |  |  | 96 |  |  | 96 |
| Товарная т/э, всего | Гкал | 16 213 | 17 004 | 17 854 | 18 390 | 18 942 | 19 415 |  |  | 19 900 |  |  | 20 199 |  |  | 20 462 |
| в т. ч. населению | Гкал | 13 257 | 14 048 | 14 750 | 15 193 | 15 649 | 16 040 |  |  | 16 441 |  |  | 16 688 |  |  | 16 904 |
| бюджетным организациям | Гкал | 2 133 | 2 133 | 2 240 | 2 307 | 2 376 | 2 435 |  |  | 2 496 |  |  | 2 534 |  |  | 2 567 |
| муниципальный бюджет | Гкал | 2 133 | 2 133 | 2 240 | 2 307 | 2 376 | 2 435 |  |  | 2 496 |  |  | 2 534 |  |  | 2 567 |
| областной бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочим потребителям | Гкал | 823 | 823 | 864 | 890 | 917 | 940 |  |  | 963 |  |  | 978 |  |  | 990 |
| Потребление ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива | тут | 3 332 | 3 493 | 3 667 | 3 776 | 3 889 | 3 926 |  |  | 3 897 | 2 486 | 1 411 | 3 812 |  |  | 3 679 |
| уд. расход усл. топлива на выработку т/э | кг. у. т. /Гкал | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 155,2 | 156,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газ | тыс. м3 | 2 922 | 3 064 | 3 216 | 3 312 | 3 411 | 3 444 |  |  | 3 418 | 2 180 | 1 238 | 3 344 |  |  | 3 227 |
| мазут | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды, всего | тыс.м3 | 83 | 87 | 92 | 95 | 97 | 98 |  |  | 94 | 62 | 32 | 87 |  |  | 84 |
| удельный расход воды | куб.м/Гкал | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Расход стоков | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии, всего | тыс.кВтч | 827 | 867 | 910 | 937 | 965 | 975 |  |  | 791 | 617 | 174 | 470 |  |  | 454 |
| удельный расход э/э | кВт. ч/Гкал | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 31,5 | 38,7 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |

|  | д. Новоселье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | в том числе: | год | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  |  |
| 1 | Выработка т/э | Гкал | 22 223 | 22 598 | 23 735 | 24 446 | 25 282 | 25 971 | 16 805 | 9 167 | 25 471 | 17 251 | 8 220 | 23 711 | 24 122 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды котельных | Гкал | 556 | 565 | 594 | 612 | 633 | 640 | 420 | 219 | 609 | 413 | 197 | 567 | 577 |
|  | то же | % | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% |
| 3 | Отпуск т/э с коллекторов | Гкал | 21 667 | 22 033 | 23 142 | 23 834 | 24 650 | 25 332 | 16 384 | 8 948 | 24 862 | 16 839 | 8 023 | 23 144 | 23 545 |
| 4 | Покупка т/э | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 21 667 | 22 033 | 23 142 | 23 834 | 24 650 | 25 332 | 16 384 | 8 948 | 24 862 | 16 839 | 8 023 | 23 144 | 23 545 |
| 6 | Потери т/э при транспортировке | Гкал | 5 222 | 5 310 | 5 577 | 5 744 | 5 941 | 6 105 | 3 949 | 2 156 | 5 101 | 4 058 | 1 043 | 3 009 | 3 061 |
|  | то же | % | 24,1% | 24,1% | 24,1% | 24,1% | 24,1% | 24,1% | 24,1% | 24,1% | 20,5% | 24,1% | 13,0% | 13,0% | 13,0% |
| 7 | Полезный отпуск т/э, всего | Гкал | 16 445 | 16 723 | 17 565 | 18 090 | 18 709 | 19 227 | 12 436 | 6 791 | 19 760 | 12 781 | 6 980 | 20 135 | 20 484 |
| 7,1 | Расход т/э на хоз. нужды | Гкал | 40 | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 | 40 |
| 7,2 | Товарная т/э, всего | Гкал | 16 405 | 16 690 | 17 525 | 18 050 | 18 669 | 19 187 |  |  | 19 720 |  |  | 20 095 | 20 444 |
| 7.2.1 | в т. ч. населению | Гкал | 12 124 | 12 409 | 13 029 | 13 420 | 13 823 | 14 169 |  |  | 14 523 |  |  | 14 741 | 14 932 |
| 7.2.2 | бюджетным организациям | Гкал | 2 511 | 2 511 | 2 637 | 2 716 | 2 797 | 2 867 |  |  | 2 939 |  |  | 2 983 | 3 022 |
|  | муниципальный бюджет | Гкал | 662 | 662 | 695 | 716 | 737 | 756 |  |  | 775 |  |  | 786 | 797 |
|  | областной бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | Гкал | 1 849 | 1 849 | 1 941 | 2 000 | 2 060 | 2 111 |  |  | 2 164 |  |  | 2 196 | 2 225 |
| 7.2.3 | прочим потребителям | Гкал | 1 770 | 1 770 | 1 859 | 1 914 | 2 049 | 2 151 |  |  | 2 259 |  |  | 2 372 | 2 491 |
| 8 | Потребление ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Расход условного топлива | тут | 3 553 | 3 613 | 3 795 | 3 909 | 4 043 | 4 112 | 2 687 | 1 425 | 3 958 |  |  | 3 685 | 3 749 |
|  | уд. расход усл. топлива на выработку т/э | кг. у. т. /Гкал | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 158,3 | 159,9 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 |
| 8,2 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | тыс. м3 | 3 117 | 3 170 | 3 329 | 3 429 | 3 546 | 3 607 | 2 357 | 1 250 | 3 472 |  |  | 3 232 | 3 288 |
|  | мазут | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,3 | Расход воды, всего | тыс.м3 | 78 | 79 | 83 | 85 | 88 | 90 | 59 | 31 | 87 |  |  | 81 | 82 |
|  | удельный расход воды | куб.м/Гкал | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 8,4 | Расход стоков | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 | Расход электроэнергии, всего | тыс.кВтч | 804 | 817 | 858 | 884 | 914 | 792 | 608 | 184 | 512 |  |  | 477 | 485 |
|  | удельный расход э/э | кВт. ч/Гкал | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 30,5 | 36,2 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |

|  | п. Большая Ижора (локальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | Выработка т/э | Гкал | 8 202 | 8 287 | 8 701 | 8 962 | 9 230 | 9 473 | 9 709 | 9 855 | 9 983 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды котельных | Гкал | 107 | 108 | 114 | 117 | 120 | 135 | 139 | 141 | 143 |
|  | то же | % | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% |
| 3 | Отпуск т/э с коллекторов | Гкал | 8 095 | 8 179 | 8 588 | 8 845 | 9 110 | 9 338 | 9 570 | 9 714 | 9 840 |
| 4 | Покупка т/э | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 8 095 | 8 179 | 8 588 | 8 845 | 9 110 | 9 338 | 9 570 | 9 714 | 9 840 |
| 6 | Потери т/э при транспортировке | Гкал | 186 | 188 | 198 | 203 | 210 | 215 | 220 | 223 | 226 |
|  | то же | % | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% |
| 7 | Полезный отпуск т/э, всего | Гкал | 7 909 | 7 991 | 8 390 | 8 641 | 8 900 | 9 123 | 9 350 | 9 491 | 9 614 |
| 7,1 | Расход т/э на хоз. нужды | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,2 | Товарная т/э, всего | Гкал | 7 909 | 7 991 | 8 390 | 8 641 | 8 900 | 9 123 | 9 350 | 9 491 | 9 614 |
| 7.2.1 | в т. ч. населению | Гкал | 7 321 | 7 321 | 7 687 | 7 918 | 8 155 | 8 359 | 8 568 | 8 697 | 8 810 |
| 7.2.2 | бюджетным организациям | Гкал | 155 | 237 | 248 | 256 | 263 | 269 | 276 | 280 | 283 |
|  | муниципальный бюджет | Гкал | 145 | 227 | 238 | 246 | 253 | 259 | 266 | 270 | 273 |
|  | областной бюджет | Гкал | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | федеральный бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | прочим потребителям | Гкал | 433 | 433 | 455 | 468 | 482 | 494 | 507 | 514 | 521 |
| 8 | Потребление ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Расход условного топлива | тут | 1 318 | 1 332 | 1 398 | 1 440 | 1 483 | 1 522 | 1 560 | 1 584 | 1 604 |
|  | уд. расход усл. топлива на выработку т/э | кг. у. т. /Гкал | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 |
| 8,2 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | тыс. м3 | 1 156 | 1 168 | 1 227 | 1 263 | 1 301 | 1 335 | 1 369 | 1 389 | 1 407 |
|  | мазут | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,3 | Расход воды, всего | тыс.м3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  | удельный расход воды | куб.м/Гкал | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 8,4 | Расход стоков | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 | Расход электроэнергии, всего | тыс.кВтч | 239 | 241 | 253 | 261 | 268 | 276 | 283 | 287 | 291 |
|  | удельный расход э/э | кВт. ч/Гкал | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |

|  | п. Большая Ижора (центральная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | Выработка т/э | Гкал | 5 922 | 6 132 | 6 350 | 6 487 | 6 629 | 6 750 | 6 870 | 6 947 | 7 014 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды котельных | Гкал | 65 | 67 | 70 | 71 | 73 | 74 | 76 | 76 | 77 |
|  | то же | % | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% |
| 3 | Отпуск т/э с коллекторов | Гкал | 5 857 | 6 065 | 6 281 | 6 416 | 6 556 | 6 676 | 6 795 | 6 871 | 6 937 |
| 4 | Покупка т/э | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 5 857 | 6 065 | 6 281 | 6 416 | 6 556 | 6 676 | 6 795 | 6 871 | 6 937 |
| 6 | Потери т/э при транспортировке | Гкал | 369 | 382 | 396 | 404 | 413 | 421 | 424 | 429 | 433 |
|  | то же | % | 6,3% | 6,3% | 6,3% | 6,3% | 6,3% | 6,3% | 6,3% | 6,3% | 6,3% |
| 7 | Полезный отпуск т/э, всего | Гкал | 5 488 | 5 683 | 5 885 | 6 012 | 6 143 | 6 255 | 6 371 | 6 442 | 6 504 |
| 7,1 | Расход т/э на хоз. нужды | Гкал | 43 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| 7,2 | Товарная т/э, всего | Гкал | 5 445 | 5 446 | 5 648 | 5 775 | 5 906 | 6 018 | 6 134 | 6 205 | 6 267 |
| 7.2.1 | в т. ч. населению | Гкал | 2 844 | 2 844 | 2 986 | 3 076 | 3 168 | 3 247 | 3 328 | 3 378 | 3 422 |
| 7.2.2 | бюджетным организациям | Гкал | 2 489 | 2 489 | 2 543 | 2 577 | 2 612 | 2 642 | 2 673 | 2 692 | 2 709 |
|  | муниципальный бюджет | Гкал | 1 080 | 1 080 | 1 134 | 1 168 | 1 203 | 1 233 | 1 264 | 1 283 | 1 300 |
|  | областной бюджет | Гкал | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 |
|  | федеральный бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | прочим потребителям | Гкал | 112 | 113 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 | 134 | 136 |
| 8 | Потребление ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Расход условного топлива | тут | 952 | 985 | 1 020 | 1 043 | 1 065 | 1 085 | 1 106 | 1 118 | 1 129 |
|  | уд. расход усл. топлива на выработку т/э | кг. у. т. /Гкал | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 8,2 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | тыс. м3 | 835 | 864 | 895 | 915 | 934 | 952 | 970 | 981 | 991 |
|  | мазут | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,3 | Расход воды, всего | тыс.м3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | удельный расход воды | куб.м/Гкал | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 8,4 | Расход стоков | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 | Расход электроэнергии, всего | тыс.кВтч | 172 | 178 | 185 | 189 | 193 | 196 | 200 | 202 | 204 |
|  | удельный расход э/э | кВт. ч/Гкал | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |

|  | п. Виллози |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  | год | в том числе: | год | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
| 1 | Выработка т/э | Гкал | 18 316 | 18 780 | 19 717 | 20 307 | 20 915 |  |  | 21 437 |  |  | 21 972 | 22 301 | 22 591 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды котельных | Гкал | 421 | 432 | 453 | 467 | 481 |  |  | 493 |  |  | 505 | 513 | 520 |
|  | то же | % | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% |  |  | 2,3% |  |  | 2,3% | 2,3% | 2,3% |
| 3 | Отпуск т/э с коллекторов | Гкал | 17 895 | 18 349 | 19 264 | 19 841 | 20 434 |  |  | 20 944 |  |  | 21 467 | 21 788 | 22 071 |
| 4 | Покупка т/э | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 17 895 | 18 349 | 19 264 | 19 841 | 20 434 |  |  | 20 944 |  |  | 21 467 | 21 788 | 22 071 |
| 6 | Потери т/э при транспортировке | Гкал | 1 825 | 1 872 | 1 965 | 2 024 | 2 084 |  |  | 2 136 |  |  | 2 190 | 2 222 | 2 251 |
|  | то же | % | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% |  |  | 10,2% |  |  | 10,2% | 10,2% | 10,2% |
| 7 | Полезный отпуск т/э, всего | Гкал | 16 070 | 16 477 | 17 299 | 17 817 | 18 350 |  |  | 18 808 |  |  | 19 277 | 19 566 | 19 820 |
| 7,1 | Расход т/э на хоз. нужды | Гкал | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |  |  | 34 |  |  | 34 | 34 | 34 |
| 7,2 | Товарная т/э, всего | Гкал | 16 036 | 16 443 | 17 265 | 17 783 | 18 316 |  |  | 18 774 |  |  | 19 243 | 19 532 | 19 786 |
| 7.2.1 | в т. ч. населению | Гкал | 14 962 | 15 369 | 16 137 | 16 622 | 17 120 |  |  | 17 548 |  |  | 17 987 | 18 257 | 18 494 |
| 7.2.2 | бюджетным организациям | Гкал | 624 | 624 | 655 | 675 | 695 |  |  | 712 |  |  | 730 | 740 | 750 |
|  | муниципальный бюджет | Гкал | 620 | 620 | 651 | 671 | 691 |  |  | 708 |  |  | 726 | 736 | 746 |
|  | областной бюджет | Гкал | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 |
|  | федеральный бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | прочим потребителям | Гкал | 450 | 450 | 473 | 487 | 501 |  |  | 514 |  |  | 527 | 535 | 542 |
| 8 | Потребление ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Расход условного топлива | тут | 2 920 | 2 994 | 3 143 | 3 237 | 3 334 |  |  | 3 417 |  |  | 3 502 | 3 555 | 3 601 |
|  | уд. расход усл. топлива на выработку т/э | кг. у. т. /Гкал | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 |  |  | 159,4 |  |  | 159,4 | 159,4 | 159,4 |
| 8,2 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | тыс. м3 | 2 561 | 2 626 | 2 757 | 2 839 | 2 924 |  |  | 2 997 |  |  | 3 072 | 3 118 | 3 159 |
|  | мазут | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,3 | Расход воды, всего | тыс.м3 | 78 | 80 | 84 | 87 | 90 |  |  | 92 |  |  | 94 | 96 | 97 |
|  | удельный расход воды | куб.м/Гкал | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |  |  | 4,3 |  |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 8,4 | Расход стоков | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 | Расход электроэнергии, всего | тыс.кВтч | 804 | 825 | 866 | 892 | 918 |  |  | 941 |  |  | 965 | 979 | 992 |
|  | удельный расход э/э | кВт. ч/Гкал | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 |  |  | 43,9 |  |  | 43,9 | 43,9 | 43,9 |

|  | д. Малое Карлино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  |  |  |  |  | год | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка т/э | Гкал | 15 403 | 15 745 | 16 530 |  |  | 17 025 | 17 536 | 17 973 | 18 421 | 18 697 | 18 940 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды котельных | Гкал | 1 001 | 1 023 | 1 074 |  |  | 1 107 | 1 140 | 1 168 | 1 197 | 1 215 | 1 231 |
|  | то же | % | 6,5% | 6,5% | 6,5% |  |  | 6,5% | 6,5% | 6,5% | 6,5% | 6,5% | 6,5% |
| 3 | Отпуск т/э с коллекторов | Гкал | 14 402 | 14 722 | 15 455 |  |  | 15 919 | 16 396 | 16 805 | 17 224 | 17 482 | 17 709 |
| 4 | Покупка т/э | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 14 402 | 14 722 | 15 455 |  |  | 15 919 | 16 396 | 16 805 | 17 224 | 17 482 | 17 709 |
| 6 | Потери т/э при транспортировке | Гкал | 7 316 | 7 479 | 7 851 |  |  | 8 087 | 8 329 | 8 537 | 8 750 | 8 881 | 8 996 |
|  | то же | % | 50,8% | 50,8% | 50,8% |  |  | 50,8% | 50,8% | 50,8% | 50,8% | 50,8% | 50,8% |
| 7 | Полезный отпуск т/э, всего | Гкал | 7 086 | 7 243 | 7 604 |  |  | 7 832 | 8 067 | 8 268 | 8 474 | 8 601 | 8 713 |
| 7,1 | Расход т/э на хоз. нужды | Гкал | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 7,2 | Товарная т/э, всего | Гкал | 7 071 | 7 228 | 7 589 |  |  | 7 817 | 8 052 | 8 253 | 8 459 | 8 586 | 8 698 |
| 7.2.1 | в т. ч. населению | Гкал | 5 957 | 6 114 | 6 420 |  |  | 6 612 | 6 811 | 6 981 | 7 155 | 7 263 | 7 357 |
| 7.2.2 | бюджетным организациям | Гкал | 787 | 787 | 826 |  |  | 851 | 877 | 899 | 921 | 935 | 947 |
|  | муниципальный бюджет | Гкал | 787 | 787 | 826 |  |  | 851 | 877 | 899 | 921 | 935 | 947 |
|  | областной бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | прочим потребителям | Гкал | 327 | 327 | 343 |  |  | 354 | 364 | 373 | 383 | 388 | 393 |
| 8 | Потребление ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Расход условного топлива | тут | 2 452 | 2 507 | 2 632 |  |  | 2 710 | 2 792 | 2 861 | 2 933 | 2 977 | 3 015 |
|  | уд. расход усл. топлива на выработку т/э | кг. у. т. /Гкал | 159,2 | 159,2 | 159,2 |  |  | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 |
| 8,2 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | тыс. м3 | 2 151 | 2 199 | 2 308 |  |  | 2 378 | 2 449 | 2 510 | 2 572 | 2 611 | 2 645 |
|  | мазут | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,3 | Расход воды, всего | тыс.м3 | 59 | 60 | 63 |  |  | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 |
|  | удельный расход воды | куб.м/Гкал | 3,8 | 3,8 | 3,8 |  |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 8,4 | Расход стоков | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 | Расход электроэнергии, всего | тыс.кВтч | 609 | 622 | 653 |  |  | 673 | 693 | 710 | 728 | 739 | 748 |
|  | удельный расход э/э | кВт. ч/Гкал | 39,5 | 39,5 | 39,5 |  |  | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |

|  | д. Горбунки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г | 2009 г | 2010 г | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г |
|  |  |  |  |  |  | год | в том числе: | год | в том числе: | год | в том числе: |  | год | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  |
| 1 | Выработка т/э | Гкал | 57 421 | 57 339 | 60 141 | 61 558 | 38 977 | 22 581 | 62 637 | 62 637 | 62 637 | 63 768 | 40 271 | 23 497 | 64 993 | 65 750 | 41 522 | 24 228 | 66 248 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды котельных | Гкал | 1 436 | 1 434 | 1 504 | 1 200 | 975 | 226 | 626 | 626 | 626 | 638 | 403 | 235 | 650 | 658 | 415 | 242 | 662 |
|  | то же | % | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,0% | 2,5% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| 3 | Отпуск т/э с коллекторов | Гкал | 55 985 | 55 905 | 58 637 | 60 357 | 38 002 | 22 355 | 62 011 | 39 118 | 22 893 | 63 130 | 39 868 | 23 262 | 64 343 | 65 093 | 41 107 | 23 986 | 65 586 |
| 4 | Покупка т/э | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 55 985 | 55 905 | 58 637 | 60 357 | 38 002 | 22 355 | 62 011 | 39 118 | 22 893 | 63 130 | 39 868 | 23 262 | 64 343 | 65 093 | 41 107 | 23 986 | 65 586 |
| 6 | Потери т/э при транспортировке | Гкал | 4 479 | 4 472 | 4 691 | 4 829 | 3 040 | 1 788 | 4 852 | 3 129 | 1 722 | 4 572 | 2 999 | 1 573 | 4 350 | 4 219 | 2 779 | 1 439 | 3 935 |
|  | то же | % | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 7,8% | 8,0% | 7,5% | 7,2% | 7,5% | 6,8% | 6,8% | 6,5% | 6,8% | 6,0% | 6,0% |
| 7 | Полезный отпуск т/э, всего | Гкал | 51 506 | 51 433 | 53 946 | 55 529 | 34 962 | 20 567 | 57 159 | 35 988 | 21 171 | 58 558 | 36 869 | 21 689 | 59 992 | 60 875 | 38 328 | 22 547 | 61 650 |
| 7,1 | Расход т/э на хоз. нужды | Гкал | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 |  |  | 1 190 |  |  | 1 190 |  |  | 1 190 | 1 190 |  |  | 1 190 |
| 7,2 | Товарная т/э, всего | Гкал | 50 316 | 50 243 | 52 756 | 54 339 |  |  | 55 969 |  |  | 57 368 |  |  | 58 802 | 59 685 |  |  | 60 460 |
| 7.2.1 | в т. ч. населению | Гкал | 37 761 | 38 075 | 39 979 | 41 178 |  |  | 42 413 |  |  | 43 474 |  |  | 44 561 | 45 229 |  |  | 45 817 |
| 7.2.2 | бюджетным организациям | Гкал | 8 063 | 7 988 | 8 387 | 8 639 |  |  | 8 898 |  |  | 9 121 |  |  | 9 349 | 9 489 |  |  | 9 612 |
|  | муниципальный бюджет | Гкал | 3 629 | 3 629 | 3 810 | 3 925 |  |  | 4 043 |  |  | 4 144 |  |  | 4 247 | 4 311 |  |  | 4 367 |
|  | областной бюджет | Гкал | 4 434 | 4 359 | 4 577 | 4 714 |  |  | 4 856 |  |  | 4 977 |  |  | 5 102 | 5 178 |  |  | 5 245 |
|  | федеральный бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | прочим потребителям | Гкал | 4 492 | 4 181 | 4 390 | 4 522 |  |  | 4 657 |  |  | 4 774 |  |  | 4 893 | 4 967 |  |  | 5 031 |
| 8 | Потребление ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Расход условного топлива | тут | 9 064 | 9 051 | 9 493 | 9 662 | 6 152 | 3 509 | 9 734 |  |  | 9 910 |  |  | 10 100 | 10 218 |  |  | 10 295 |
|  | уд. расход усл. топлива на выработку т/э | кг. у. т. /Гкал | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,0 | 157,9 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 |
| 8,2 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | тыс. м3 | 7 951 | 7 939 | 8 327 | 8 475 | 5 397 | 3 078 | 8 538 |  |  | 8 693 |  |  | 8 860 | 8 963 |  |  | 9 031 |
|  | мазут | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 8,3 | Расход воды, всего | тыс.м3 | 317 | 316 | 332 | 308 | 215 | 93 | 257 |  |  | 261 |  |  | 266 | 270 |  |  | 272 |
|  | удельный расход воды | куб.м/ Гкал | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 8,4 | Расход стоков | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 | Расход э/энергии, всего | тыс.кВтч | 2 231 | 2 228 | 2 336 | 1 921 | 1 514 | 406 | 1 127 |  |  | 1 148 |  |  | 1 170 | 1 184 |  |  | 1 192 |
|  | удельный расход э/э | кВт.ч/ Гкал | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 31,2 | 38,9 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |

|  | д. Разбегаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 г. |  |  |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | год | в том числе: | 2015 г. | 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  |  |
| 1 | Выработка т/э | Гкал | 14 334 | 14 337 | 15 050 | 15 500 | 15 963 | 16 360 | 15 401 | 10 564 | 4 838 | 13 272 | 13 444 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды котельных | Гкал | 717 | 717 | 753 | 775 | 798 | 818 | 562 | 528 | 34 | 93 | 94 |
|  | то же | % | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 3,7% | 5,0% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
| 3 | Отпуск т/э с коллекторов | Гкал | 13 617 | 13 620 | 14 298 | 14 724 | 15 164 | 15 542 | 14 840 | 10 036 | 4 804 | 13 179 | 13 350 |
| 4 | Покупка т/э | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 13 617 | 13 620 | 14 298 | 14 724 | 15 164 | 15 542 | 14 840 | 10 036 | 4 804 | 13 179 | 13 350 |
| 6 | Потери т/э при транспортировке | Гкал | 3 404 | 3 405 | 3 574 | 3 681 | 3 791 | 3 885 | 2 893 | 2 509 | 384 | 1 054 | 1 068 |
|  | то же | % | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 19,5% | 25,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% |
| 7 | Полезный отпуск т/э, всего | Гкал | 10 213 | 10 215 | 10 723 | 11 043 | 11 373 | 11 656 | 11 946 | 7 527 | 4 419 | 12 125 | 12 282 |
| 7,1 | Расход т/э на хоз. нужды | Гкал | 49 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |  |  | 51 | 51 |
| 7,2 | Товарная т/э, всего | Гкал | 10 164 | 10 164 | 10 672 | 10 992 | 11 322 | 11 605 | 11 895 |  |  | 12 074 | 12 231 |
| 7.2.1 | в т. ч. населению | Гкал | 7 782 | 7 782 | 8 171 | 8 416 | 8 669 | 8 885 | 9 108 |  |  | 9 244 | 9 364 |
| 7.2.2 | бюджетным организациям | Гкал | 1 212 | 1 212 | 1 273 | 1 311 | 1 350 | 1 384 | 1 418 |  |  | 1 440 | 1 458 |
|  | муниципальный бюджет | Гкал | 1 212 | 1 212 | 1 273 | 1 311 | 1 350 | 1 384 | 1 418 |  |  | 1 440 | 1 458 |
|  | областной бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | прочим потребителям | Гкал | 1 170 | 1 170 | 1 229 | 1 265 | 1 303 | 1 336 | 1 369 |  |  | 1 390 | 1 408 |
| 8 | Потребление ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 8,1 | Расход условного топлива | тут | 2 293 | 2 294 | 2 408 | 2 480 | 2 554 | 2 618 | 2 442 | 1 690 | 752 | 2 062 | 2 089 |
|  | уд. расход усл. топлива на выработку т/э | кг. у. т. /Гкал | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 158,6 | 160,0 | 155,4 | 155,4 | 155,4 |
| 8,2 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | тыс. м3 | 2 012 | 2 012 | 2 112 | 2 175 | 2 240 | 2 296 | 2 142 | 1 483 | 659 | 1 809 | 1 833 |
|  | мазут | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,3 | Расход воды, всего | тыс.м3 | 60 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 | 60 | 44 | 15 | 42 | 43 |
|  | удельный расход воды | куб.м/Гкал | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 4,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 8,4 | Расход стоков | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 | Расход электроэнергии, всего | тыс.кВтч | 634 | 634 | 666 | 686 | 706 | 724 | 564 | 467 | 97 | 265 | 269 |
|  | удельный расход э/э | кВт. ч/Гкал | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 36,6 | 44,3 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |

|  | д. Гостилицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  | год | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |
| 1 | Выработка т/э | Гкал | 24 048 | 24 628 | 25 858 | 26 632 | 26 552 | 17 470 | 9 082 | 25 637 | 26 277 | 26 670 | 27 017 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды котельных | Гкал | 1 202 | 1 231 | 1 292 | 1 331 | 1 128 | 873 | 254 | 718 | 736 | 747 | 756 |
|  | то же | % | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 4,2% | 5,0% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% |
| 3 | Отпуск т/э с коллекторов | Гкал | 22 846 | 23 397 | 24 565 | 25 301 | 25 425 | 16 597 | 8 828 | 24 919 | 25 541 | 25 924 | 26 260 |
| 4 | Покупка т/э | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 22 846 | 23 397 | 24 565 | 25 301 | 25 425 | 16 597 | 8 828 | 24 919 | 25 541 | 25 924 | 26 260 |
| 6 | Потери т/э при транспортировке | Гкал | 4 729 | 4 843 | 5 085 | 5 237 | 4 760 | 3 436 | 1 324 | 3 738 | 3 831 | 3 889 | 3 939 |
|  | то же | % | 20,7% | 20,7% | 20,7% | 20,7% | 18,7% | 20,7% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% |
| 7 | Полезный отпуск т/э, всего | Гкал | 18 117 | 18 554 | 19 480 | 20 064 | 20 665 | 13 162 | 7 504 | 21 181 | 21 710 | 22 035 | 22 321 |
| 7,1 | Расход т/э на хоз. нужды | Гкал | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 7,2 | Товарная т/э, всего | Гкал | 18 097 | 18 534 | 19 460 | 20 044 | 20 645 |  |  | 21 161 | 21 690 | 22 015 | 22 301 |
| 7.2.1 | в т. ч. населению | Гкал | 14 698 | 15 135 | 15 892 | 16 369 | 16 860 |  |  | 17 281 | 17 713 | 17 979 | 18 212 |
| 7.2.2 | бюджетным организациям | Гкал | 1 960 | 1 960 | 2 058 | 2 119 | 2 183 |  |  | 2 237 | 2 293 | 2 327 | 2 357 |
|  | муниципальный бюджет | Гкал | 1 953 | 1 953 | 2 051 | 2 112 | 2 176 |  |  | 2 230 | 2 286 | 2 320 | 2 350 |
|  | областной бюджет | Гкал | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | федеральный бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | прочим потребителям | Гкал | 1 439 | 1 439 | 1 511 | 1 556 | 1 603 |  |  | 1 643 | 1 684 | 1 709 | 1 732 |
| 8 | Потребление ресурсов: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 8,1 | Расход условного топлива | тут | 3 869 | 3 963 | 4 161 | 4 285 | 4 222 | 2 811 | 1 411 | 3 984 | 4 083 | 4 145 | 4 198 |
|  | уд. расход усл. топлива на выработку т/э | кг. у. т. /Гкал | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 159,0 | 160,9 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 |
| 8,2 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | тыс. м3 | 3 394 | 3 476 | 3 650 | 3 759 | 3 704 | 2 466 | 1 238 | 3 495 | 3 582 | 3 636 | 3 683 |
|  | мазут | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,3 | Расход воды, всего | тыс.м3 | 141 | 144 | 151 | 156 | 140 | 102 | 38 | 108 | 110 | 112 | 113 |
|  | удельный расход воды | куб.м/Гкал | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,3 | 5,9 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 8,4 | Расход стоков | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 | Расход электроэнергии, всего | тыс.кВтч | 1 025 | 1 050 | 1 102 | 1 135 | 917 | 745 | 173 | 487 | 499 | 507 | 513 |
|  | удельный расход э/э | кВт. ч/Гкал | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 34,5 | 42,6 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |

|  | д. Келози |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г | 2016 г. |
|  |  |  |  | год | в том числе: |  | год | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка т/э | Гкал | 8 879 | 8 821 | 5 571 | 3 250 | 9 239 | 9 127 | 6 012 | 3 115 | 8 685 | 8 902 | 9 125 | 9 262 | 9 382 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды котельных | Гкал | 107 | 93 | 67 | 26 | 74 | 73 | 48 | 25 | 69 | 71 | 73 | 74 | 75 |
|  | то же | % | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% |
| 3 | Отпуск т/э с коллекторов | Гкал | 8 772 | 8 728 | 5 504 | 3 224 | 9 165 | 9 054 | 5 964 | 3 090 | 8 615 | 8 831 | 9 052 | 9 187 | 9 307 |
| 4 | Покупка т/э | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 8 772 | 8 728 | 5 504 | 3 224 | 9 165 | 9 054 | 5 964 | 3 090 | 8 615 | 8 831 | 9 052 | 9 187 | 9 307 |
| 6 | Потери т/э при транспортировке | Гкал | 1 557 | 1 549 | 977 | 572 | 1 627 | 1 275 | 1 059 | 216 | 603 | 618 | 634 | 643 | 651 |
|  | то же | % | 17,8% | 17,8% | 17,8% | 17,8% | 17,8% | 14,1% | 17,8% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% |
| 7 | Полезный отпуск т/э, всего | Гкал | 7 215 | 7 179 | 4 527 | 2 652 | 7 538 | 7 779 | 4 905 | 2 874 | 8 012 | 8 213 | 8 418 | 8 544 | 8 655 |
| 7,1 | Расход т/э на хоз. нужды | Гкал | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,2 | Товарная т/э, всего | Гкал | 7 215 | 7 179 |  |  | 7 538 | 7 779 |  |  | 8 012 | 8 213 | 8 418 | 8 544 | 8 655 |
| 7.2.1 | в т. ч. населению | Гкал | 6 446 | 6 410 |  |  | 6 731 | 6 932 |  |  | 7 140 | 7 319 | 7 502 | 7 614 | 7 713 |
| 7.2.2 | бюджетным организациям | Гкал | 712 | 712 |  |  | 748 | 785 |  |  | 809 | 829 | 849 | 862 | 873 |
|  | муниципальный бюджет | Гкал | 712 | 712 |  |  | 748 | 785 |  |  | 809 | 829 | 849 | 862 | 873 |
|  | областной бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | прочим потребителям | Гкал | 57 | 57 |  |  | 60 | 62 |  |  | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 |
| 8 | Потребление ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Расход условного топлива | тут | 1 412 | 1 391 | 886 | 505 | 1 436 | 1 418 |  |  | 1 350 | 1 383 | 1 418 | 1 439 | 1 458 |
|  | уд. расход усл. топлива на выработку т/э | кг. у. т. /Гкал | 159,1 | 157,7 | 159,1 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 |
| 8,2 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | тыс. м3 | 1 239 | 1 220 | 777 | 443 | 1 259 | 1 244 |  |  | 1 184 | 1 213 | 1 244 | 1 262 | 1 279 |
|  | мазут | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,3 | Расход воды, всего | тыс.м3 | 61 | 48 | 38 | 10 | 29 | 28 |  |  | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 |
|  | удельный расход воды | куб.м/Гкал | 6,8 | 5,5 | 6,8 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 8,4 | Расход стоков | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 | Расход электроэнергии, всего | тыс.кВтч | 322 | 251 | 202 | 49 | 140 | 138 |  |  | 131 | 134 | 138 | 140 | 142 |
|  | удельный расход э/э | кВт.ч/ Гкал | 36,2 | 28,5 | 36,2 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |

|  | д. Кипень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  |
| 1 | Выработка т/э | Гкал | 20 447 | 20 777 | 21 815 | 22 470 | 23 144 | 23 723 | 24 316 | 23 381 | 15 523 | 7 857 | 21 453 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды котельных | Гкал | 1 022 | 1 038 | 1 090 | 1 123 | 1 157 | 1 186 | 1 215 | 1 169 | 776 | 393 | 1 072 |
|  | то же | % | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% |
| 3 | Отпуск т/э с коллекторов | Гкал | 19 425 | 19 738 | 20 725 | 21 347 | 21 987 | 22 537 | 23 100 | 22 212 | 14 747 | 7 465 | 20 380 |
| 4 | Покупка т/э | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 19 425 | 19 738 | 20 725 | 21 347 | 21 987 | 22 537 | 23 100 | 22 212 | 14 747 | 7 465 | 20 380 |
| 6 | Потери т/э при транспортировке | Гкал | 3 924 | 3 987 | 4 186 | 4 312 | 4 441 | 4 552 | 4 666 | 3 502 | 2 979 | 523 | 1 427 |
|  | то же | % | 20,2% | 20,2% | 20,2% | 20,2% | 20,2% | 20,2% | 20,2% | 15,8% | 20,2% | 7,0% | 7,0% |
| 7 | Полезный отпуск т/э, всего | Гкал | 15 501 | 15 751 | 16 539 | 17 035 | 17 546 | 17 984 | 18 434 | 18 711 | 11 768 | 6 942 | 18 954 |
| 7,1 | Расход т/э на хоз. нужды | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7,2 | Товарная т/э, всего | Гкал | 15 501 | 15 751 | 16 539 | 17 035 | 17 546 | 17 984 | 18 434 | 18 711 |  |  | 18 954 |
| 7.2.1 | в т. ч. населению | Гкал | 13 189 | 13 439 | 14 111 | 14 534 | 14 970 | 15 345 | 15 728 | 15 964 |  |  | 16 172 |
| 7.2.2 | бюджетным организациям | Гкал | 1 371 | 1 371 | 1 440 | 1 483 | 1 527 | 1 565 | 1 605 | 1 629 |  |  | 1 650 |
|  | муниципальный бюджет | Гкал | 1 371 | 1 371 | 1 440 | 1 483 | 1 527 | 1 565 | 1 605 | 1 629 |  |  | 1 650 |
|  | областной бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | прочим потребителям | Гкал | 941 | 941 | 988 | 1 018 | 1 048 | 1 074 | 1 101 | 1 118 |  |  | 1 132 |
| 8 | Потребление ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Расход условного топлива | тут | 3 284 | 3 337 | 3 504 | 3 609 | 3 717 | 3 810 | 3 905 | 3 755 |  |  | 3 445 |
|  | уд. расход усл. топлива на выработку т/э | кг. у. т. /Гкал | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 |
| 8,2 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | тыс. м3 | 2 880 | 2 927 | 3 073 | 3 165 | 3 260 | 3 342 | 3 426 | 3 294 |  |  | 3 022 |
|  | мазут | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,3 | Расход воды, всего | тыс.м3 | 135 | 137 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 154 |  |  | 141 |
|  | удельный расход воды | куб.м/Гкал | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 8,4 | Расход стоков | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 | Расход электроэнергии, всего | тыс.кВтч | 1 024 | 1 040 | 1 093 | 1 125 | 1 159 | 1 188 | 1 218 | 1 171 |  |  | 1 074 |
|  | удельный расход э/э | кВт. ч/Гкал | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 |

|  | д. Копорье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  |
| 1 | Выработка т/э | Гкал | 11 067 | 11 315 | 11 881 | 12 238 | 12 605 | 12 920 | 13 243 | 13 251 | 8 491 | 4 759 | 13 091 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды котельных | Гкал | 122 | 125 | 131 | 135 | 139 | 142 | 146 | 146 | 94 | 52 | 144 |
|  | то же | % | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% |
| 3 | Отпуск т/э с коллекторов | Гкал | 10 945 | 11 191 | 11 750 | 12 103 | 12 466 | 12 777 | 13 097 | 13 105 | 8 398 | 4 707 | 12 947 |
| 4 | Покупка т/э | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 10 945 | 11 191 | 11 750 | 12 103 | 12 466 | 12 777 | 13 097 | 13 105 | 8 398 | 4 707 | 12 947 |
| 6 | Потери т/э при транспортировке | Гкал | 843 | 862 | 905 | 932 | 960 | 984 | 1 008 | 835 | 647 | 188 | 518 |
|  | то же | % | 7,7% | 7,7% | 7,7% | 7,7% | 7,7% | 7,7% | 7,7% | 6,4% | 7,7% | 4,0% | 4,0% |
| 7 | Полезный отпуск т/э, всего | Гкал | 10 102 | 10 329 | 10 845 | 11 171 | 11 506 | 11 794 | 12 088 | 12 270 | 7 751 | 4 519 | 12 429 |
| 7,1 | Расход т/э на хоз. нужды | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,2 | Товарная т/э, всего | Гкал | 10 102 | 10 329 | 10 845 | 11 171 | 11 506 | 11 794 | 12 088 | 12 270 |  |  | 12 429 |
| 7.2.1 | в т. ч. населению | Гкал | 6 600 | 6 827 | 7 168 | 7 383 | 7 605 | 7 795 | 7 990 | 8 110 |  |  | 8 215 |
| 7.2.2 | бюджетным организациям | Гкал | 1 449 | 1 449 | 1 521 | 1 567 | 1 614 | 1 654 | 1 696 | 1 721 |  |  | 1 744 |
|  | муниципальный бюджет | Гкал | 1 449 | 1 449 | 1 521 | 1 567 | 1 614 | 1 654 | 1 696 | 1 721 |  |  | 1 744 |
|  | областной бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | прочим потребителям | Гкал | 2 053 | 2 053 | 2 156 | 2 220 | 2 287 | 2 344 | 2 403 | 2 439 |  |  | 2 470 |
| 8 | Потребление ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Расход условного топлива | тут | 1 805 | 1 846 | 1 938 | 1 996 | 2 056 | 2 107 | 2 160 | 2 161 |  |  | 2 135 |
|  | уд. расход усл. топлива на выработку т/э | кг. у. т. /Гкал | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 |
| 8,2 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | тыс. м3 | 1 583 | 1 619 | 1 700 | 1 751 | 1 803 | 1 848 | 1 895 | 1 896 |  |  | 1 873 |
|  | мазут | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,3 | Расход воды, всего | тыс.м3 | 45 | 46 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 54 |  |  | 54 |
|  | удельный расход воды | куб.м/Гкал | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 8,4 | Расход стоков | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 8,5 | Расход электроэнергии, всего | тыс.кВтч | 469 | 479 | 503 | 518 | 534 | 547 | 561 | 561 |  |  | 554 |
|  | удельный расход э/э | кВт. ч/Гкал | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |

|  | д. Лаголово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  | год | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка т/э | Гкал | 39 887 | 40 328 | 42 328 | 42 513 | 28 578 | 13 935 | 41 672 | 42 706 | 43 766 | 44 418 | 44 991 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды котельных | Гкал | 1 396 | 1 411 | 1 481 | 1 488 | 1 000 | 488 | 1 458 | 1 495 | 1 532 | 1 555 | 1 575 |
|  | то же | % | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
| 3 | Отпуск т/э с коллекторов | Гкал | 38 491 | 38 917 | 40 847 | 41 025 | 27 578 | 13 448 | 40 214 | 41 212 | 42 234 | 42 863 | 43 417 |
| 4 | Покупка т/э | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 38 491 | 38 917 | 40 847 | 41 025 | 27 578 | 13 448 | 40 214 | 41 212 | 42 234 | 42 863 | 43 417 |
| 6 | Потери т/э при транспортировке | Гкал | 7 044 | 7 122 | 7 475 | 6 660 | 5 047 | 1 614 | 4 826 | 4 945 | 5 068 | 5 144 | 5 210 |
|  | то же | % | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 16,2% | 18,3% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% |
| 7 | Полезный отпуск т/э, всего | Гкал | 31 447 | 31 795 | 33 372 | 34 365 | 22 531 | 11 834 | 35 388 | 36 266 | 37 166 | 37 720 | 38 207 |
| 7,1 | Расход т/э на хоз. нужды | Гкал | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7,2 | Товарная т/э, всего | Гкал | 31 439 | 31 787 | 33 364 | 34 357 |  |  | 35 380 | 36 258 | 37 158 | 37 712 | 38 199 |
| 7.2.1 | в т. ч. населению | Гкал | 17 788 | 18 137 | 19 044 | 19 615 |  |  | 20 204 | 20 709 | 21 226 | 21 545 | 21 825 |
| 7.2.2 | бюджетным организациям | Гкал | 2 641 | 2 641 | 2 760 | 2 836 |  |  | 2 913 | 2 979 | 3 048 | 3 090 | 3 126 |
|  | муниципальный бюджет | Гкал | 2 387 | 2 387 | 2 506 | 2 582 |  |  | 2 659 | 2 725 | 2 794 | 2 836 | 2 872 |
|  | областной бюджет | Гкал | 254 | 254 | 254 | 254 |  |  | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
|  | федеральный бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | прочим потребителям | Гкал | 11 010 | 11 009 | 11 559 | 11 906 |  |  | 12 263 | 12 570 | 12 884 | 13 078 | 13 248 |
| 8 | Потребление ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Расход условного топлива | тут | 6 266 | 6 336 | 6 650 | 6 679 |  |  | 6 547 | 6 709 | 6 876 | 6 978 | 7 068 |
|  | уд. расход усл. топлива на выработку т/э | кг. у. т. /Гкал | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 |
| 8,2 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | тыс. м3 | 5 497 | 5 558 | 5 833 | 5 859 |  |  | 5 743 | 5 885 | 6 031 | 6 121 | 6 200 |
|  | мазут | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,3 | Расход воды, всего | тыс.м3 | 136 | 138 | 145 | 145 |  |  | 143 | 146 | 150 | 152 | 154 |
|  | удельный расход воды | куб.м/Гкал | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 8,4 | Расход стоков | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 | Расход электроэнергии, всего | тыс.кВтч | 1 549 | 1 567 | 1 644 | 1 651 |  |  | 1 619 | 1 659 | 1 700 | 1 725 | 1 748 |
|  | удельный расход э/э | кВт. ч/Гкал | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 |
|  | д. Лопухинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
|  |  |  |  | год | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка т/э | Гкал | 9 491 | 9 501 |  |  | 9 976 | 10 274 | 10 582 | 10 847 | 11 117 | 11 284 | 11 431 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды котельных | Гкал | 114 | 114 |  |  | 120 | 123 | 127 | 130 | 133 | 135 | 137 |
|  | то же | % | 1,2% | 1,2% |  |  | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% |
| 3 | Отпуск т/э с коллекторов | Гкал | 9 377 | 9 387 |  |  | 9 856 | 10 151 | 10 455 | 10 717 | 10 984 | 11 149 | 11 294 |
| 4 | Покупка т/э | Гкал | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 9 377 | 9 387 |  |  | 9 856 | 10 151 | 10 455 | 10 717 | 10 984 | 11 149 | 11 294 |
| 6 | Потери т/э при транспортировке | Гкал | 1 172 | 1 173 |  |  | 1 232 | 1 269 | 1 307 | 1 340 | 1 373 | 1 394 | 1 412 |
|  | то же | % | 12,5% | 12,5% |  |  | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
| 7 | Полезный отпуск т/э, всего | Гкал | 8 205 | 8 214 |  |  | 8 624 | 8 882 | 9 148 | 9 377 | 9 611 | 9 755 | 9 882 |
| 7,1 | Расход т/э на хоз. нужды | Гкал | 1 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7,2 | Товарная т/э, всего | Гкал | 8 204 | 8 210 |  |  | 8 620 | 8 878 | 9 144 | 9 373 | 9 607 | 9 751 | 9 878 |
| 7.2.1 | в т. ч. населению | Гкал | 5 494 | 5 505 |  |  | 5 781 | 5 954 | 6 133 | 6 286 | 6 443 | 6 540 | 6 625 |
| 7.2.2 | бюджетным организациям | Гкал | 2 650 | 2 645 |  |  | 2 776 | 2 859 | 2 945 | 3 018 | 3 094 | 3 140 | 3 181 |
|  | муниципальный бюджет | Гкал | 2 641 | 2 636 |  |  | 2 767 | 2 850 | 2 936 | 3 009 | 3 085 | 3 131 | 3 172 |
|  | областной бюджет | Гкал | 9 | 9 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  | федеральный бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | прочим потребителям | Гкал | 60 | 60 |  |  | 63 | 65 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 8 | Потребление ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Расход условного топлива | тут | 1 516 | 1 479 |  |  | 1 483 | 1 528 | 1 574 | 1 613 | 1 653 | 1 678 | 1 700 |
|  | уд. расход усл. топлива на выработку т/э | кг. у. т. /Гкал | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 |
| 8,2 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | тыс. м3 | 1 330 | 1 297 |  |  | 1 301 | 1 340 | 1 380 | 1 415 | 1 450 | 1 472 | 1 491 |
|  | мазут | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,3 | Расход воды, всего | тыс.м3 | 39 | 38 |  |  | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 43 | 44 |
|  | удельный расход воды | куб.м/Гкал | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 8,4 | Расход стоков | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 | Расход электроэнергии, всего | тыс.кВтч | 411 | 401 |  |  | 402 | 415 | 427 | 438 | 449 | 455 | 461 |
|  | удельный расход э/э | кВт. ч/Гкал | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 |

|  | д. Лопухинка (детский дом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
|  |  |  |  | год | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка т/э | Гкал | 1 752 | 1 751 |  |  | 1 751 | 1 751 | 1 751 | 1 751 | 1 751 | 1 751 | 1 751 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды котельных | Гкал | 60 | 60 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | то же | % | 3,4% | 3,4% |  |  | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 3,4% |
| 3 | Отпуск т/э с коллекторов | Гкал | 1 692 | 1 692 |  |  | 1 692 | 1 692 | 1 692 | 1 692 | 1 692 | 1 692 | 1 692 |
| 4 | Покупка т/э | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 1 692 | 1 692 |  |  | 1 692 | 1 692 | 1 692 | 1 692 | 1 692 | 1 692 | 1 692 |
| 6 | Потери т/э при транспортировке | Гкал | 237 | 237 |  |  | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
|  | то же | % | 14,0% | 14,0% |  |  | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% |
| 7 | Полезный отпуск т/э, всего | Гкал | 1 455 | 1 455 |  |  | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 |
| 7,1 | Расход т/э на хоз. нужды | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,2 | Товарная т/э, всего | Гкал | 1 455 | 1 455 |  |  | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 |
| 7.2.1 | в т. ч. населению | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | бюджетным организациям | Гкал | 1 455 | 1 455 |  |  | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 |
|  | муниципальный бюджет | Гкал | 1 455 | 1 455 |  |  | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 |
|  | областной бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | прочим потребителям | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Потребление ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Расход условного топлива | тут | 285 | 285 |  |  | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
|  | уд. расход усл. топлива на выработку т/э | кг. у. т. /Гкал | 162,7 | 162,7 |  |  | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 |
| 8,2 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | тыс. м3 | 250 | 250 |  |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|  | мазут | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,3 | Расход воды, всего | тыс.м3 | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | удельный расход воды | куб.м/Гкал | 4,1 | 4,0 |  |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 8,4 | Расход стоков | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 | Расход электроэнергии, всего | тыс.кВтч | 76 | 76 |  |  | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
|  | удельный расход э/э | кВт. ч/Гкал | 43,3 | 43,4 |  |  | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 |
|  | д. Глобицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | год | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  |  |
| 1 | Выработка т/э | Гкал | 5 036 | 5 036 | 5 288 | 5 447 | 5 610 | 5 750 | 5 597 | 3 690 | 1 908 | 5 180 | 5 247 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды котельных | Гкал | 151 | 151 | 159 | 163 | 168 | 172 | 168 | 111 | 57 | 155 | 157 |
|  | то же | % | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
| 3 | Отпуск т/э с коллекторов | Гкал | 4 885 | 4 885 | 5 129 | 5 283 | 5 442 | 5 578 | 5 430 | 3 579 | 1 851 | 5 024 | 5 090 |
| 4 | Покупка т/э | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 4 885 | 4 885 | 5 129 | 5 283 | 5 442 | 5 578 | 5 430 | 3 579 | 1 851 | 5 024 | 5 090 |
| 6 | Потери т/э при транспортировке | Гкал | 1 163 | 1 163 | 1 221 | 1 258 | 1 296 | 1 328 | 1 074 | 852 | 222 | 603 | 611 |
|  | то же | % | 23,8% | 23,8% | 23,8% | 23,8% | 23,8% | 23,8% | 19,8% | 23,8% | 12,0% | 12,0% | 12,0% |
| 7 | Полезный отпуск т/э, всего | Гкал | 3 722 | 3 722 | 3 908 | 4 025 | 4 146 | 4 250 | 4 356 | 2 727 | 1 629 | 4 421 | 4 479 |
| 7,1 | Расход т/э на хоз. нужды | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,2 | Товарная т/э, всего | Гкал | 3 722 | 3 722 | 3 908 | 4 025 | 4 146 | 4 250 | 4 356 |  |  | 4 421 | 4 479 |
| 7.2.1 | в т. ч. населению | Гкал | 3 018 | 3 018 | 3 169 | 3 264 | 3 362 | 3 446 | 3 532 |  |  | 3 585 | 3 632 |
| 7.2.2 | бюджетным организациям | Гкал | 697 | 697 | 732 | 754 | 776 | 796 | 816 |  |  | 828 | 839 |
|  | муниципальный бюджет | Гкал | 697 | 697 | 732 | 754 | 776 | 796 | 816 |  |  | 828 | 839 |
|  | областной бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | прочим потребителям | Гкал | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 |
| 8 | Потребление ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Расход условного топлива | тут | 804 | 804 | 844 | 869 | 895 | 917 | 893 |  |  | 826 | 837 |
|  | уд. расход усл. топлива на выработку т/э | кг. у. т. /Гкал | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 159,6 |
| 8,2 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | тыс. м3 | 705 | 705 | 740 | 762 | 785 | 805 | 783 |  |  | 725 | 734 |
|  | мазут | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,3 | Расход воды, всего | тыс.м3 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 |  |  | 27 | 27 |
|  | удельный расход воды | куб.м/Гкал | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 8,4 | Расход стоков | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 | Расход электроэнергии, всего | тыс.кВтч | 219 | 219 | 229 | 236 | 243 | 250 | 243 |  |  | 225 | 228 |
|  | удельный расход э/э | кВт. ч/Гкал | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | ######### | 43,4 | 43,4 |

|  | д. Низино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 г. |  |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | год | в том числе: | 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  |
| 1 | Выработка т/э | Гкал | 16 635 | 16 868 | 17 704 | 18 231 | 18 774 | 19 240 | 19 717 | 19 262 | 12 529 | 6 733 | 18 242 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды котельных | Гкал | 665 | 674 | 708 | 729 | 750 | 769 | 788 | 770 | 501 | 269 | 729 |
|  | то же | % | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| 3 | Отпуск т/э с коллекторов | Гкал | 15 970 | 16 194 | 16 997 | 17 502 | 18 023 | 18 470 | 18 929 | 18 492 | 12 028 | 6 464 | 17 513 |
| 4 | Покупка т/э | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 15 970 | 16 194 | 16 997 | 17 502 | 18 023 | 18 470 | 18 929 | 18 492 | 12 028 | 6 464 | 17 513 |
| 6 | Потери т/э при транспортировке | Гкал | 2 459 | 2 494 | 2 617 | 2 695 | 2 776 | 2 844 | 2 915 | 2 240 | 1 852 | 388 | 1 051 |
|  | то же | % | 15,4% | 15,4% | 15,4% | 15,4% | 15,4% | 15,4% | 15,4% | 12,1% | 15,4% | 6,0% | 6,0% |
| 7 | Полезный отпуск т/э, всего | Гкал | 13 511 | 13 700 | 14 379 | 14 807 | 15 248 | 15 626 | 16 014 | 16 252 | 10 176 | 6 076 | 16 462 |
| 7,1 | Расход т/э на хоз. нужды | Гкал | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |  |  | 117 |
| 7,2 | Товарная т/э, всего | Гкал | 13 394 | 13 583 | 14 262 | 14 690 | 15 131 | 15 509 | 15 897 | 16 135 |  |  | 16 345 |
| 7.2.1 | в т. ч. населению | Гкал | 10 540 | 10 704 | 11 239 | 11 576 | 11 924 | 12 222 | 12 527 | 12 715 |  |  | 12 881 |
| 7.2.2 | бюджетным организациям | Гкал | 1 344 | 1 343 | 1 410 | 1 452 | 1 496 | 1 533 | 1 572 | 1 595 |  |  | 1 616 |
|  | муниципальный бюджет | Гкал | 1 344 | 1 343 | 1 410 | 1 452 | 1 496 | 1 533 | 1 572 | 1 595 |  |  | 1 616 |
|  | областной бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | прочим потребителям | Гкал | 1 510 | 1 536 | 1 613 | 1 661 | 1 711 | 1 754 | 1 798 | 1 825 |  |  | 1 848 |
| 8 | Потребление ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Расход условного топлива | тут | 2 594 | 2 631 | 2 761 | 2 843 | 2 928 | 3 000 | 3 075 | 3 004 |  |  | 2 845 |
|  | уд. расход усл. топлива на выработку т/э | кг. у. т. /Гкал | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 8,2 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | тыс. м3 | 2 276 | 2 308 | 2 422 | 2 494 | 2 568 | 2 632 | 2 697 | 2 635 |  |  | 2 495 |
|  | мазут | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,3 | Расход воды, всего | тыс.м3 | 63 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 73 |  |  | 69 |
|  | удельный расход воды | куб.м/Гкал | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 8,4 | Расход стоков | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 | Расход электроэнергии, всего | тыс.кВтч | 827 | 839 | 881 | 907 | 934 | 957 | 981 | 958 |  |  | 907 |
|  | удельный расход э/э | кВт. ч/Гкал | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 |

|  | д. Низино (жил. Городок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
| 1 | Выработка т/э | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды котельных | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | то же | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск т/э с коллекторов | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Покупка т/э | Гкал | 5 711 | 5 824 | 6 115 | 6 115 | 6 116 | 5 842 | 3 906 | 1 936 | 5 358 | 5 358 | 5 358 |
| 5 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 5 711 | 5 824 | 6 115 | 6 115 | 6 116 | 5 842 | 3 906 | 1 936 | 5 358 | 5 358 | 5 358 |
| 6 | Потери т/э при транспортировке | Гкал | 908 | 926 | 972 | 972 | 972 | 698 | 621 | 77 | 214 | 214 | 214 |
|  | то же | % | 15,9% | 15,9% | 15,9% | 15,9% | 15,9% | 12,0% | 15,9% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| 7 | Полезный отпуск т/э, всего | Гкал | 4 803 | 4 898 | 5 143 | 5 143 | 5 143 | 5 143 | 3 285 | 1 859 | 5 144 | 5 144 | 5 144 |
| 7,1 | Расход т/э на хоз. нужды | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,2 | Товарная т/э, всего | Гкал | 4 803 | 4 898 | 5 143 | 5 143 | 5 143 | 5 143 |  |  | 5 144 | 5 144 | 5 144 |
| 7.2.1 | в т. ч. населению | Гкал | 4 798 | 4 893 | 5 138 | 5 138 | 5 138 | 5 138 |  |  | 5 138 | 5 138 | 5 138 |
| 7.2.2 | бюджетным организациям | Гкал | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |
|  | муниципальный бюджет | Гкал | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |
|  | областной бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | прочим потребителям | Гкал | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Потребление ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Расход условного топлива | тут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уд. расход усл. топлива на выработку т/э | кг. у. т. /Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,2 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,3 | Расход воды, всего | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | удельный расход воды | куб.м/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,4 | Расход стоков | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 | Расход электроэнергии, всего | тыс.кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | удельный расход э/э | кВт. ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | д. Оржицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  |  |  |  |  | год | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка т/э | Гкал | 19 200 | 19 692 | 19 959 | 13 007 | 6 952 | 19 315 | 19 889 | 20 382 | 20 886 | 21 197 | 21 470 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды котельных | Гкал | 480 | 492 | 388 | 325 | 63 | 174 | 179 | 183 | 188 | 191 | 193 |
|  | то же | % | 2,5% | 2,5% | 1,9% | 2,5% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% |
| 3 | Отпуск т/э с коллекторов | Гкал | 18 720 | 19 199 | 19 571 | 12 682 | 6 889 | 19 141 | 19 710 | 20 198 | 20 698 | 21 006 | 21 277 |
| 4 | Покупка т/э | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 18 720 | 19 199 | 19 571 | 12 682 | 6 889 | 19 141 | 19 710 | 20 198 | 20 698 | 21 006 | 21 277 |
| 6 | Потери т/э при транспортировке | Гкал | 2 658 | 2 726 | 2 283 | 1 801 | 482 | 1 340 | 1 380 | 1 414 | 1 449 | 1 470 | 1 489 |
|  | то же | % | 14,2% | 14,2% | 11,7% | 14,2% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% |
| 7 | Полезный отпуск т/э, всего | Гкал | 16 062 | 16 473 | 17 288 | 10 881 | 6 407 | 17 801 | 18 330 | 18 784 | 19 250 | 19 536 | 19 787 |
| 7,1 | Расход т/э на хоз. нужды | Гкал | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7,2 | Товарная т/э, всего | Гкал | 16 060 | 16 471 | 17 286 |  |  | 17 799 | 18 328 | 18 782 | 19 248 | 19 534 | 19 785 |
| 7.2.1 | в т. ч. населению | Гкал | 12 859 | 13 270 | 13 934 |  |  | 14 352 | 14 782 | 15 152 | 15 530 | 15 763 | 15 968 |
| 7.2.2 | бюджетным организациям | Гкал | 2 500 | 2 500 | 2 616 |  |  | 2 690 | 2 765 | 2 830 | 2 897 | 2 938 | 2 974 |
|  | муниципальный бюджет | Гкал | 2 329 | 2 329 | 2 445 |  |  | 2 519 | 2 594 | 2 659 | 2 726 | 2 767 | 2 803 |
|  | областной бюджет | Гкал | 171 | 171 | 171 |  |  | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
|  | федеральный бюджет | Гкал |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | прочим потребителям | Гкал | 701 | 701 | 736 |  |  | 758 | 781 | 800 | 820 | 833 | 844 |
| 8 | Потребление ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Расход условного топлива | тут | 3 028 | 3 105 | 3 132 | 2 051 | 1 080 | 3 002 | 3 091 | 3 167 | 3 246 | 3 294 | 3 336 |
|  | уд. расход усл. топлива на выработку т/э | кг. у. т./ Гкал | 157,7 | 157,7 | 156,9 | 157,7 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 |
| 8,2 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | тыс. м3 | 2 656 | 2 724 | 2 747 | 1 799 | 948 | 2 633 | 2 711 | 2 778 | 2 847 | 2 889 | 2 927 |
|  | мазут | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,3 | Расход воды, всего | тыс.м3 | 125 | 129 | 109 | 85 | 24 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 |
|  | удельный расход воды | куб.м/Гкал | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 8,4 | Расход стоков | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 | Расход электроэнергии, всего | тыс.кВтч | 956 | 980 | 795 | 648 | 147 | 409 | 422 | 432 | 443 | 449 | 455 |
|  | удельный расход э/э | кВт. ч/Гкал | 49,8 | 49,8 | 39,8 | 49,8 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |

|  | д. Пеники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  |  |  |  | год | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка т/э | Гкал | 4 853 | 4 951 | 3 159 | 1 791 | 5 058 | 5 209 | 5 365 | 5 498 | 5 635 | 5 719 | 5 793 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды котельных | Гкал | 58 | 59 | 38 | 21 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 |
|  | то же | % | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% |
| 3 | Отпуск т/э с коллекторов | Гкал | 4 795 | 4 892 | 3 122 | 1 770 | 4 998 | 5 147 | 5 300 | 5 432 | 5 567 | 5 650 | 5 723 |
| 4 | Покупка т/э | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 4 795 | 4 892 | 3 122 | 1 770 | 4 998 | 5 147 | 5 300 | 5 432 | 5 567 | 5 650 | 5 723 |
| 6 | Потери т/э при транспортировке | Гкал | 384 | 321 | 250 | 71 | 200 | 206 | 212 | 217 | 223 | 226 | 229 |
|  | то же | % | 8,0% | 6,6% | 8,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| 7 | Полезный отпуск т/э, всего | Гкал | 4 411 | 4 571 | 2 872 | 1 699 | 4 798 | 4 941 | 5 088 | 5 215 | 5 345 | 5 424 | 5 494 |
| 7,1 | Расход т/э на хоз. нужды | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,2 | Товарная т/э, всего | Гкал | 4 411 | 4 571 |  |  | 4 798 | 4 941 | 5 088 | 5 215 | 5 345 | 5 424 | 5 494 |
| 7.2.1 | в т. ч. населению | Гкал | 3 530 | 3 689 |  |  | 3 873 | 3 990 | 4 109 | 4 212 | 4 317 | 4 382 | 4 439 |
| 7.2.2 | бюджетным организациям | Гкал | 698 | 698 |  |  | 731 | 752 | 774 | 793 | 812 | 824 | 834 |
|  | муниципальный бюджет | Гкал | 668 | 668 |  |  | 701 | 722 | 744 | 763 | 782 | 794 | 804 |
|  | областной бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | Гкал | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 7.2.3 | прочим потребителям | Гкал | 183 | 184 |  |  | 193 | 199 | 205 | 210 | 215 | 219 | 221 |
| 8 | Потребление ресурсов: |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Расход условного топлива | тут | 772 | 787 |  |  | 804 | 828 | 853 | 874 | 896 | 909 | 921 |
|  | уд. расход усл. топлива на выработку т/э | кг. у. т. /Гкал | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 |
| 8,2 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | тыс. м3 | 677 | 690 |  |  | 706 | 727 | 748 | 767 | 786 | 798 | 808 |
|  | мазут | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,3 | Расход воды, всего | тыс.м3 | 19 | 20 |  |  | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
|  | удельный расход воды | куб.м/Гкал | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 8,4 | Расход стоков | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 | Расход электроэнергии, всего | тыс.кВтч | 215 | 219 |  |  | 224 | 231 | 237 | 243 | 249 | 253 | 256 |
|  | удельный расход э/э | кВт. ч/Гкал | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 |

|  | д. Пеники (ДК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  |  |  |  | год | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка т/э | Гкал | 1 336 | 1 274 | 821 | 453 | 1 208 | 1 229 | 1 251 | 1 270 | 1 289 | 1 301 | 1 311 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды котельных | Гкал | 27 | 26 | 17 | 9 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 |
|  | то же | % | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| 3 | Отпуск т/э с коллекторов | Гкал | 1 309 | 1 248 | 804 | 444 | 1 184 | 1 204 | 1 226 | 1 244 | 1 263 | 1 274 | 1 284 |
| 4 | Покупка т/э | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 1 309 | 1 248 | 804 | 444 | 1 184 | 1 204 | 1 226 | 1 244 | 1 263 | 1 274 | 1 284 |
| 6 | Потери т/э при транспортировке | Гкал | 181 | 120 | 111 | 9 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 |
|  | то же | % | 13,8% | 9,6% | 13,8% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| 7 | Полезный отпуск т/э, всего | Гкал | 1 128 | 1 128 | 693 | 435 | 1 160 | 1 180 | 1 201 | 1 219 | 1 238 | 1 249 | 1 259 |
| 7,1 | Расход т/э на хоз. нужды | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,2 | Товарная т/э, всего | Гкал | 1 128 | 1 128 |  |  | 1 160 | 1 180 | 1 201 | 1 219 | 1 238 | 1 249 | 1 259 |
| 7.2.1 | в т. ч. населению | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | бюджетным организациям | Гкал | 485 | 485 |  |  | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
|  | муниципальный бюджет | Гкал | 485 | 485 |  |  | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
|  | областной бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | прочим потребителям | Гкал | 643 | 643 |  |  | 675 | 695 | 716 | 734 | 753 | 764 | 774 |
| 8 | Потребление ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Расход условного топлива | тут | 220 | 210 |  |  | 199 | 203 | 206 | 210 | 213 | 215 | 216 |
|  | уд. расход усл. топлива на выработку т/э | кг. у. т. /Гкал | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 8,2 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | тыс. м3 | 193 | 184 |  |  | 175 | 178 | 181 | 184 | 187 | 188 | 190 |
|  | мазут | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,3 | Расход воды, всего | тыс.м3 | 0,16 | 0,15 |  |  | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | удельный расход воды | куб.м/Гкал | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 8,4 | Расход стоков | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 | Расход электроэнергии, всего | тыс.кВтч | 39 | 37 |  |  | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 |

|  | д. Ропша (Газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | год | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  |  |
| 1 | Выработка т/э | Гкал | 1 522 | 1 522 | 1 597 | 1 643 | 1 692 | 1 733 | 1 668 | 1 103 | 565 | 1 514 | 1 533 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды котельных | Гкал | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 13 | 7 | 18 | 18 |
|  | то же | % | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% |
| 3 | Отпуск т/э с коллекторов | Гкал | 1 504 | 1 504 | 1 578 | 1 624 | 1 672 | 1 712 | 1 648 | 1 090 | 559 | 1 496 | 1 515 |
| 4 | Покупка т/э | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 1 504 | 1 504 | 1 578 | 1 624 | 1 672 | 1 712 | 1 648 | 1 090 | 559 | 1 496 | 1 515 |
| 6 | Потери т/э при транспортировке | Гкал | 290 | 290 | 304 | 313 | 323 | 330 | 233 | 210 | 22 | 60 | 61 |
|  | то же | % | 19,3% | 19,3% | 19,3% | 19,3% | 19,3% | 19,3% | 14,1% | 19,3% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| 7 | Полезный отпуск т/э, всего | Гкал | 1 214 | 1 214 | 1 273 | 1 310 | 1 349 | 1 382 | 1 416 | 879 | 536 | 1 436 | 1 455 |
| 7,1 | Расход т/э на хоз. нужды | Гкал | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |
| 7,2 | Товарная т/э, всего | Гкал | 1 184 | 1 184 | 1 243 | 1 280 | 1 319 | 1 352 | 1 386 |  |  | 1 406 | 1 425 |
| 7.2.1 | в т. ч. населению | Гкал | 917 | 917 | 963 | 992 | 1 021 | 1 047 | 1 073 |  |  | 1 089 | 1 103 |
| 7.2.2 | бюджетным организациям | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальный бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | прочим потребителям | Гкал | 267 | 267 | 280 | 289 | 297 | 305 | 312 |  |  | 317 | 321 |
| 8 | Потребление ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Расход условного топлива | тут | 237 | 237 | 248 | 256 | 263 | 270 | 260 |  |  | 236 | 239 |
|  | уд. расход усл. топлива на выработку т/э | кг. у. т. /Гкал | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 |
| 8,2 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | тыс. м3 | 208 | 208 | 218 | 224 | 231 | 237 | 228 |  |  | 207 | 209 |
|  | мазут | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,3 | Расход воды, всего | тыс.м3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  | 0,9 | 0,9 |
|  | удельный расход воды | куб.м/Гкал | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 8,4 | Расход стоков | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 | Расход электроэнергии, всего | тыс.кВтч | 109 | 109 | 114 | 117 | 121 | 124 | 119 |  |  | 108 | 109 |
|  | удельный расход э/э | кВт. ч/Гкал | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 |
|  | д. Яльгелево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 г. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | год | в том числе: | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка т/э | Гкал | 12 225 | 12 350 | 12 964 | 12 658 | 8 376 | 4 282 | 11 836 | 12 130 | 12 432 | 12 618 | 12 781 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды котельных | Гкал | 330 | 333 | 350 | 342 | 226 | 116 | 319 | 327 | 336 | 341 | 345 |
|  | то же | % | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% |
| 3 | Отпуск т/э с коллекторов | Гкал | 11 895 | 12 016 | 12 614 | 12 317 | 8 150 | 4 167 | 11 516 | 11 803 | 12 096 | 12 277 | 12 436 |
| 4 | Покупка т/э | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 11 895 | 12 016 | 12 614 | 12 317 | 8 150 | 4 167 | 11 516 | 11 803 | 12 096 | 12 277 | 12 436 |
| 6 | Потери т/э при транспортировке | Гкал | 2 474 | 2 499 | 2 624 | 2 029 | 1 695 | 333 | 921 | 944 | 968 | 982 | 995 |
|  | то же | % | 20,8% | 20,8% | 20,8% | 16,5% | 20,8% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% |
| 7 | Полезный отпуск т/э, всего | Гкал | 9 421 | 9 517 | 9 990 | 10 288 | 6 455 | 3 833 | 10 595 | 10 859 | 11 129 | 11 295 | 11 441 |
| 7,1 | Расход т/э на хоз. нужды | Гкал | 55 | 55 | 55 | 55 |  |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 7,2 | Товарная т/э, всего | Гкал | 9 366 | 9 462 | 9 935 | 10 233 |  |  | 10 540 | 10 804 | 11 074 | 11 240 | 11 386 |
| 7.2.1 | в т. ч. населению | Гкал | 6 138 | 6 234 | 6 546 | 6 742 |  |  | 6 944 | 7 118 | 7 296 | 7 405 | 7 502 |
| 7.2.2 | бюджетным организациям | Гкал | 1 421 | 1 421 | 1 492 | 1 537 |  |  | 1 583 | 1 622 | 1 663 | 1 688 | 1 710 |
|  | муниципальный бюджет | Гкал | 1 421 | 1 421 | 1 492 | 1 537 |  |  | 1 583 | 1 622 | 1 663 | 1 688 | 1 710 |
|  | областной бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | прочим потребителям | Гкал | 1 807 | 1 807 | 1 897 | 1 954 |  |  | 2 013 | 2 063 | 2 115 | 2 147 | 2 174 |
| 8 | Потребление ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Расход условного топлива | тут | 1 908 | 1 928 | 2 024 | 1 976 |  |  | 1 848 | 1 894 | 1 941 | 1 970 | 1 995 |
|  | уд. расход усл. топлива на выработку т/э | кг. у. т. /Гкал | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 |
| 8,2 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | тыс. м3 | 1 674 | 1 691 | 1 775 | 1 733 |  |  | 1 621 | 1 661 | 1 702 | 1 728 | 1 750 |
|  | мазут | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,3 | Расход воды, всего | тыс.м3 | 47 | 47 | 50 | 48 |  |  | 45 | 46 | 48 | 48 | 49 |
|  | удельный расход воды | куб.м/Гкал | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 8,4 | Расход стоков | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 | Расход электроэнергии, всего | тыс.кВтч | 691 | 698 | 733 | 716 |  |  | 669 | 686 | 703 | 713 | 723 |
|  | удельный расход э/э | кВт. ч/Гкал | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 |

|  | д. Русско-Высоцкое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
|  |  |  |  | год | в том числе: |  |  |  | год | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
| 1 | Выработка т/э | Гкал |  | 11 733 |  | 11 733 | 33 546 | 34 551 | 35 587 | 35 967 | 23 080 | 12 886 | 35 965 | 36 504 | 36 979 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды котельных | Гкал |  | 94 |  | 94 | 268 | 276 | 285 | 288 | 185 | 103 | 288 | 292 | 296 |
|  | то же | % |  | 0,80% |  | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% |
| 3 | Отпуск т/э с коллекторов | Гкал |  | 11 640 |  | 11 640 | 33 277 | 34 275 | 35 302 | 35 679 | 22 896 | 12 783 | 35 677 | 36 212 | 36 683 |
| 4 | Покупка т/э | Гкал | 31 502 | 20 054 | 20 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 31 502 | 31 694 | 20 054 | 11 640 | 33 277 | 34 275 | 35 302 | 35 679 | 22 896 | 12 783 | 35 677 | 36 212 | 36 683 |
| 6 | Потери т/э при транспортировке | Гкал | 3 623 | 3 645 | 2 306 | 1 339 | 3 827 | 3 942 | 4 060 | 3 656 | 2 633 | 1 023 | 2 854 | 2 897 | 2 935 |
|  | то же | % | 11,50% | 11,50% | 11,50% | 11,50% | 11,50% | 11,50% | 11,50% | 10,20% | 11,50% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
| 7 | Полезный отпуск т/э, всего | Гкал | 27 879 | 28 049 | 17 748 | 10 301 | 29 450 | 30 333 | 31 243 | 32 023 | 20 263 | 11 761 | 32 823 | 33 315 | 33 748 |
| 7,1 | Расход т/э на хоз. нужды | Гкал | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |
| 7,2 | Товарная т/э, всего | Гкал | 27 876 | 28 046 | 17 746 | 10 300 | 29 447 | 30 330 | 31 240 | 32 020 |  |  | 32 820 | 33 312 | 33 745 |
| 7.2.1 | в т. ч. населению | Гкал | 25 232 | 24 829 | 15 711 | 9 118 | 26 070 | 26 853 | 27 658 | 28 350 |  |  | 29 058 | 29 494 | 29 878 |
| 7.2.2 | бюджетным организациям | Гкал | 2 299 | 2 880 | 1 822 | 1 058 | 3 023 | 3 113 | 3 206 | 3 286 |  |  | 3 368 | 3 418 | 3 462 |
|  | муниципальный бюджет | Гкал | 2 281 | 2 862 | 1 811 | 1 051 | 3 005 | 3 095 | 3 188 | 3 268 |  |  | 3 350 | 3 400 | 3 444 |
|  | областной бюджет | Гкал | 18 | 18 | 11 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  | 18 | 18 | 18 |
|  | федеральный бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | прочим потребителям | Гкал | 345 | 337 | 213 | 124 | 354 | 364 | 375 | 385 |  |  | 394 | 400 | 406 |
| 8 | Потребление ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Расход условного топлива | тут |  | 1 823 |  | 1 823 | 5 213 | 5 369 | 5 530 | 5 589 |  |  | 5 589 | 5 673 | 5 746 |
|  | уд. расход усл. топлива на выработку т/э | кг. у. т. /Гкал |  | 155,4 |  | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155 |
| 8,2 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | тыс. м3 |  | 1 599 |  | 1 599 | 4 573 | 4 710 | 4 851 | 4 903 |  |  | 4 903 | 4 976 | 5 041 |
|  | мазут | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,3 | Расход воды, всего | тыс.м3 |  | 18 |  | 18 | 50 | 52 | 53 | 54 |  |  | 54 | 55 | 55 |
|  | удельный расход воды | куб.м/Гкал |  | 1,5 |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 |
| 8,4 | Расход стоков | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 | Расход электроэнергии, всего | тыс.кВтч |  | 211,2 |  | 211,2 | 603,8 | 621,9 | 640,6 | 647,4 |  |  | 647,4 | 657,1 | 665,6 |
|  | удельный расход э/э | кВт. ч/Гкал |  | 18 |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

|  | д. Лесопитомник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  | год | в том числе: | год | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |
| 1 | Выработка т/э | Гкал | 520 | 520 | 520 | 469 | 325 | 143 | 377 | 238 | 140 | 373 | 373 | 373 | 373 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды котельных | Гкал | 14 | 14 | 14 | 13 | 9 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | то же | % | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,0% | 2,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
| 3 | Отпуск т/э с коллекторов | Гкал | 506 | 506 | 506 | 455 | 316 | 139 | 371 | 232 | 139 | 371 | 371 | 371 | 371 |
| 4 | Покупка т/э | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 506 | 506 | 506 | 455 | 316 | 139 | 371 | 232 | 139 | 371 | 371 | 371 | 371 |
| 6 | Потери т/э при транспортировке | Гкал | 154 | 154 | 154 | 103 | 96 | 7 | 19 | 12 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 |
|  | то же | % | 30,4% | 30,4% | 30,4% | 22,6% | 30,4% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% |
| 7 | Полезный отпуск т/э, всего | Гкал | 352 | 352 | 352 | 352 | 220 | 132 | 352 | 220 | 132 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| 7,1 | Расход т/э на хоз. нужды | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,2 | Товарная т/э, всего | Гкал | 352 | 352 | 352 | 352 |  |  | 352 |  |  | 352 | 352 | 352 | 352 |
| 7.2.1 | в т. ч. населению | Гкал | 275 | 275 | 275 | 275 |  |  | 275 |  |  | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 7.2.2 | бюджетным организациям | Гкал | 77 | 77 | 77 | 77 |  |  | 77 |  |  | 77 | 77 | 77 | 77 |
|  | муниципальный бюджет | Гкал | 77 | 77 | 77 | 77 |  |  | 77 |  |  | 77 | 77 | 77 | 77 |
|  | областной бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | прочим потребителям | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Потребление ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Расход условного топлива | тут | 115 | 115 | 115 | 104 |  |  | 75 | 53 | 22 | 58 | 58 | 58 | 58 |
|  | уд. расход усл. топлива на выработку т/э | кг. у. т. /Гкал | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 197 | 222 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 8,2 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  | 19 |  | 19 | 51 | 51 | 51 | 51 |
|  | мазут | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | тыс. тонн | 165 | 165 | 165 | 148 |  |  | 75 | 75 |  |  |  |  |  |
| 8,3 | Расход воды, всего | тыс.м3 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |  | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | удельный расход воды | куб.м/Гкал | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 8,4 | Расход стоков | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 | Расход электроэнергии, всего | тыс.кВтч | 62 | 62 | 62 | 56 |  |  | 30 | 28 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | удельный расход э/э | кВт. ч/Гкал | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 80 | 119 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

|  | д. Сагомилье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  |  |  |  |  | год | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка т/э | Гкал | 586 | 586 | 586 |  |  | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды котельных | Гкал | 25 | 25 | 25 |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | то же | % | 4,3% | 4,3% | 4,3% |  |  | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% |
| 3 | Отпуск т/э с коллекторов | Гкал | 561 | 561 | 561 |  |  | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 |
| 4 | Покупка т/э | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 561 | 561 | 561 |  |  | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 |
| 6 | Потери т/э при транспортировке | Гкал | 58 | 58 | 58 |  |  | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
|  | то же | % | 10,3% | 10,3% | 10,3% |  |  | 10,3% | 10,3% | 10,3% | 10,3% | 10,3% | 10,3% |
| 7 | Полезный отпуск т/э, всего | Гкал | 503 | 503 | 503 |  |  | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 |
| 7,1 | Расход т/э на хоз. нужды | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,2 | Товарная т/э, всего | Гкал | 503 | 503 | 503 |  |  | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 |
| 7.2.1 | в т. ч. населению | Гкал | 503 | 503 | 503 |  |  | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 |
| 7.2.2 | бюджетным организациям | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальный бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | прочим потребителям | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Потребление ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Расход условного топлива | тут | 130 | 130 | 130 |  |  | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
|  | уд. расход усл. топлива на выработку т/э | кг. у. т. /Гкал | 222 | 222 | 222 |  |  | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| 8,2 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | тыс. тонн | 186 | 186 | 186 |  |  | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 8,3 | Расход воды, всего | тыс.м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | удельный расход воды | куб.м/Гкал | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 8,4 | Расход стоков | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 | Расход электроэнергии, всего | тыс.кВтч | 50 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | удельный расход э/э | кВт. ч/Гкал | 85 | 85 | 85 |  |  | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |

|  | д. Дятлицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  |  |  |  |  | год | в том числе: |  | год | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |
| 1 | Выработка т/э | Гкал | 771 | 771 | 552 | 508 | 44 | 123 | 124 | 79 | 45 | 125 | 128 | 129 | 131 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды котельных | Гкал | 31,0 | 31,0 | 22,2 | 20,4 | 1,8 | 4,9 | 3,5 | 3,2 | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | то же | % | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 2,8% | 4,0% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
| 3 | Отпуск т/э с коллекторов | Гкал | 740 | 740 | 530 | 487 | 43 | 118 | 121 | 76 | 45 | 124 | 127 | 129 | 130 |
| 4 | Покупка т/э | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 740 | 740 | 530 | 487 | 43 | 118 | 121 | 76 | 45 | 124 | 127 | 129 | 130 |
| 6 | Потери т/э при транспортировке | Гкал | 635 | 635 | 420 | 418 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | то же | % | 85,8% | 85,8% | 79,3% | 85,8% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| 7 | Полезный отпуск т/э, всего | Гкал | 105 | 105 | 110 | 69 | 41 | 113 | 116 | 73 | 43 | 119 | 122 | 123 | 125 |
| 7,1 | Расход т/э на хоз. нужды | Гкал | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7,2 | Товарная т/э, всего | Гкал | 98 | 98 | 103 |  |  | 106 | 109 |  |  | 112 | 115 | 116 | 118 |
| 7.2.1 | в т. ч. населению | Гкал | 98 | 98 | 103 |  |  | 106 | 109 |  |  | 112 | 115 | 116 | 118 |
| 7.2.2 | бюджетным организациям | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальный бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | прочим потребителям | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Потребление ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Расход условного топлива | тут | 171 | 171 | 123 |  |  | 27 | 25 | 18 | 7 | 19 | 20 | 20 | 20 |
|  | уд. расход усл. топлива на выработку т/э | кг. у. т. /Гкал | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 198 | 222 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 8,2 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 | 17 | 17 | 18 | 18 |
|  | мазут | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | тыс. тонн | 245 | 245 | 175 |  |  | 39 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |
| 8,3 | Расход воды, всего | тыс.м3 | 0,9 | 0,9 | 0,7 |  |  | 0,1 | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | удельный расход воды | куб.м/Гкал | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 8,4 | Расход стоков | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 | Расход электроэнергии, всего | тыс.кВтч | 79 | 79 | 57 |  |  | 13 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | удельный расход э/э | кВт. ч/Гкал | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 70 | 102 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

|  | д. Гора-Валдай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  | год | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка т/э | Гкал | 3 483 | 3 483 | 3 656 | 3 623 | 2 384 | 1 238 | 3 476 | 3 563 | 3 652 | 3 706 | 3 754 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды котельных | Гкал | 139 | 139 | 146 | 106 | 95 | 11 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 |
|  | то же | % | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 2,9% | 4,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% |
| 3 | Отпуск т/э с коллекторов | Гкал | 3 344 | 3 344 | 3 510 | 3 516 | 2 289 | 1 227 | 3 445 | 3 531 | 3 619 | 3 673 | 3 721 |
| 4 | Покупка т/э | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 3 344 | 3 344 | 3 510 | 3 516 | 2 289 | 1 227 | 3 445 | 3 531 | 3 619 | 3 673 | 3 721 |
| 6 | Потери т/э при транспортировке | Гкал | 405 | 405 | 425 | 338 | 277 | 61 | 172 | 177 | 181 | 184 | 186 |
|  | то же | % | 12,1% | 12,1% | 12,1% | 9,6% | 12,1% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% |
| 7 | Полезный отпуск т/э, всего | Гкал | 2 939 | 2 939 | 3 085 | 3 178 | 2 012 | 1 166 | 3 273 | 3 354 | 3 438 | 3 489 | 3 535 |
| 7,1 | Расход т/э на хоз. нужды | Гкал | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7,2 | Товарная т/э, всего | Гкал | 2 929 | 2 929 | 3 075 | 3 168 |  |  | 3 263 | 3 344 | 3 428 | 3 479 | 3 525 |
| 7.2.1 | в т. ч. населению | Гкал | 2 780 | 2 780 | 2 919 | 3 007 |  |  | 3 097 | 3 174 | 3 254 | 3 302 | 3 345 |
| 7.2.2 | бюджетным организациям | Гкал | 145 | 145 | 152 | 157 |  |  | 162 | 166 | 170 | 172 | 174 |
|  | муниципальный бюджет | Гкал | 145 | 145 | 152 | 157 |  |  | 162 | 166 | 170 | 172 | 174 |
|  | областной бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | прочим потребителям | Гкал | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | Потребление ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Расход условного топлива | тут | 773 | 773 | 812 | 722 | 529 | 192 | 540 | 554 | 567 | 576 | 583 |
|  | уд. расход усл. топлива на выработку т/э | кг. у. т. /Гкал | 222 | 222 | 222 | 199 | 222 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 8,2 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  | 169 |  | 169 | 474 | 486 | 498 | 505 | 512 |
|  | мазут | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | тыс. тонн | 1 104 | 1 104 | 1 160 | 756 | 756 |  |  |  |  |  |  |
| 8,3 | Расход воды, всего | тыс.м3 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | удельный расход воды | куб.м/Гкал | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 8,4 | Расход стоков | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 | Расход электроэнергии, всего | тыс.кВтч | 80 | 80 | 84 | 74 | 55 | 19 | 52 | 53 | 55 | 56 | 56 |
|  | удельный расход э/э | кВт. ч/Гкал | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 20,3 | 23,1 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |

|  | д. Ропша (Школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  |  |  |  | год | в том числе: |  | год | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка т/э | Гкал | 1 160 | 1 157 | 726 | 431 | 1 132 | 976 | 701 | 275 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды котельных | Гкал | 50 | 35 | 31 | 4 | 10 | 9 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | то же | % | 4,3% | 3,0% | 4,3% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% |
| 3 | Отпуск т/э с коллекторов | Гкал | 1 110 | 1 122 | 694 | 427 | 1 122 | 967 | 694 | 272 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
| 4 | Покупка т/э | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 1 110 | 1 122 | 694 | 427 | 1 122 | 967 | 694 | 272 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
| 6 | Потери т/э при транспортировке | Гкал | 416 | 421 | 260 | 160 | 421 | 266 | 260 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|  | то же | % | 37,5% | 37,5% | 37,5% | 37,5% | 37,5% | 27,5% | 37,5% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| 7 | Полезный отпуск т/э, всего | Гкал | 694 | 701 | 434 | 267 | 701 | 701 | 434 | 267 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 |
| 7,1 | Расход т/э на хоз. нужды | Гкал | 33 | 33 |  |  | 33 | 33 |  |  | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 7,2 | Товарная т/э, всего | Гкал | 661 | 668 |  |  | 668 | 668 |  |  | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 |
| 7.2.1 | в т. ч. населению | Гкал | 171 | 178 |  |  | 178 | 178 |  |  | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| 7.2.2 | бюджетным организациям | Гкал | 490 | 490 |  |  | 490 | 490 |  |  | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
|  | муниципальный бюджет | Гкал | 490 | 490 |  |  | 490 | 490 |  |  | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
|  | областной бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | прочим потребителям | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Потребление ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Расход условного топлива | тут | 258 | 228 | 161 | 67 | 176 | 152 |  |  | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
|  | уд. расход усл. топлива на выработку т/э | кг. у. т. /Гкал | 222 | 197 | 222 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 |
| 8,2 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | тыс. м3 |  | 59 |  | 59 | 154 | 133 |  |  | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  | мазут | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | тыс. тонн | 368 | 230 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,3 | Расход воды, всего | тыс.м3 | 5,0 | 3,5 | 3,1 | 0,4 | 1,0 | 0,9 |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | удельный расход воды | куб.м/Гкал | 4,3 | 3,0 | 4,3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 8,4 | Расход стоков | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 | Расход электроэнергии, всего | тыс.кВтч | 83 | 58 | 52 | 6 | 17 | 15 |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | удельный расход э/э | кВт. ч/Гкал | 71,3 | 50,3 | 71,3 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |

|  | д. Шепелево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  | год | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка т/э | Гкал | 2 241 | 2 241 | 2 241 | 1 951 | 1 406 | 544 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды котельных | Гкал | 101 | 101 | 101 | 68 | 63 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|  | то же | % | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 3,5% | 4,5% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% |
| 3 | Отпуск т/э с коллекторов | Гкал | 2 140 | 2 140 | 2 140 | 1 883 | 1 343 | 540 | 1 449 | 1 449 | 1 449 | 1 449 | 1 449 |
| 4 | Покупка т/э | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 2 140 | 2 140 | 2 140 | 1 883 | 1 343 | 540 | 1 449 | 1 449 | 1 449 | 1 449 | 1 449 |
| 6 | Потери т/э при транспортировке | Гкал | 749 | 749 | 749 | 492 | 470 | 22 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
|  | то же | % | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 26,1% | 35,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| 7 | Полезный отпуск т/э, всего | Гкал | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 873 | 518 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 |
| 7,1 | Расход т/э на хоз. нужды | Гкал | 396 | 396 | 396 | 396 |  |  | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| 7,2 | Товарная т/э, всего | Гкал | 995 | 995 | 995 | 995 |  |  | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 |
| 7.2.1 | в т. ч. населению | Гкал | 826 | 826 | 826 | 826 |  |  | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 |
| 7.2.2 | бюджетным организациям | Гкал | 169 | 169 | 169 | 169 |  |  | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
|  | муниципальный бюджет | Гкал | 169 | 169 | 169 | 169 |  |  | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
|  | областной бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | прочим потребителям | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Потребление ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Расход условного топлива | тут | 442 | 442 | 442 | 362 | 278 | 85 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
|  | уд. расход усл. топлива на выработку т/э | кг. у. т. /Гкал | 197 | 197 | 197 | 186 | 197 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 8,2 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  | 74 |  | 74 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
|  | мазут | тыс. тонн | 323 | 323 | 323 | 203 | 203 |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,3 | Расход воды, всего | тыс.м3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 1,6 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | удельный расход воды | куб.м/Гкал | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8,4 | Расход стоков | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 | Расход электроэнергии, всего | тыс.кВтч | 91 | 91 | 91 | 67 | 57 | 10 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  | удельный расход э/э | кВт. ч/Гкал | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 34,2 | 40,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |

|  | п. Лебяжье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | Выработка т/э | Гкал | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды котельных | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | то же | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | Отпуск т/э с коллекторов | Гкал | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 4 | Покупка т/э | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 6 | Потери т/э при транспортировке | Гкал | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | то же | % | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
| 7 | Полезный отпуск т/э, всего | Гкал | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 7,1 | Расход т/э на хоз. нужды | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,2 | Товарная т/э, всего | Гкал | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 7.2.1 | в т. ч. населению | Гкал | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 7.2.2 | бюджетным организациям | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальный бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | прочим потребителям | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Потребление ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Расход условного топлива | тут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уд. расход усл. топлива на выработку т/э | кг. у. т. /Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,2 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,3 | Расход воды, всего | тыс.м3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|  | удельный расход воды | куб.м/Гкал | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 8,4 | Расход стоков | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 | Расход электроэнергии, всего | тыс.кВтч | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
|  | удельный расход э/э | кВт. ч/Гкал | 1 366 | 1 366 | 1 366 | 1 366 | 1 366 | 1 366 | 1 366 | 1 366 | 1 366 |

# Text boxes

Тариф на услуги по передаче т/э

^газ 96,6%

Тариф производства т/э (с коллекторов)

Тариф на т/э для конечных потребителей

Инвестиционная надбавка к тарифу для конечных потребителей

Отпускная цена тепловой энергии

Ставка на оплату потерь т/э (по тарифу с коллекторов

Ставка на содержание тепловых сетей